| Inwestor: | Adres budowy: |
| --- | --- |
| Urząd Gminy w Wołczynie ul. Dworcowa 1 46-250 Wołczyn NIP 751-10-01-990 REGON 000530330 | Wierzbica Dolna 54 46-255 Wierzbica Górna dz nr 243 |

Projekt Techniczno -  Technologiczny

Miejscowość:	Wierzbica Dolna

Gmina:		Wołczyn

Starostwo:		Kluczbork

Autor: 	Jan Cieliszak

Firma Ekologiczna Ekola

Kluczbork, ul Ossowskiego 53c

#### Kluczbork, Maj 2006r

S P I S   T R E Ś C I	Str. nr

1.0 PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA	.................................................... 3

2.0 WYKORZYSTANE MATERIAŁY	............................................................................. 3

3.0 BILANS ŚCIEKÓW	.................................................................................................. 3

3.1	Założenia do bilansu	...................................................................................... 3

3.2	Ilość ścieków	.................................................................................................. 4

3.3	Średnie ładunki zanieczyszczeń w ściekach	................................................. 4

3.4	Średnie stężenia zanieczyszczeń w ściekach surowych	............................... 4

4.0 OGÓLNY OPIS ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY	.............................................. 5

5.0 OCENA ODDZIAŁYWANIA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

NA ŚRODOWISKO NATURALNE	.......................................................................... 5

6.0 SCHEMAT TECHNOLOGII I UTYLIZACJI ŚCIEKÓW	........................................... 6

7.0 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH URZĄDZEŃ	................................... 6

7.1	Oczyszczalnia SBR......................................................................................... 7

7.3 Drenaż rozsączający....................................................................................... 8

7.2	Studnia chłonna............................................................................................... 9

8.0 EFEKTY OCZYSZCZANIA	..................................................................................... 10

9.0 SFORMUŁOWANIE WNIOSKÓW	.......................................................................... 10

ZAŁĄCZNIKI  TEKSTOWE	Zał. nr

-	Deklaracja Zgodności..........................................................................................	1

-	Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.. 	2

-	Opinia Geotechniczna...............................................................................................	3

ZAŁĄCZNIKI  GRAFICZNE	Zał. nr

- mapa sytuacyjno wysokościowa................................................................................. 1

- schemat technologiczny	.............................................................................................  2

1.0	PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem  niniejszego opracowania jest zaprojektowanie przydomowej instalacji neutralizacji ścieków z budynku mieszkalnego oraz technologii obróbki tych ścieków. Zakres projektu został ustalony tak, by zawierał on wszelkie materiały (dane) niezbędne do wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie tej instalacji i zgłoszenia budowy .

Projektowana przydomowa  instalacja neutralizacji ścieków zlokalizowana będzie w Wierzbicy Dolnej na działce nr 243 należącej do Gminy Wołczyn.

2.0	WYKORZYSTANE MATERIAŁY

##### W niniejszym opracowaniu wykorzystano:

- Rozporządzenie MŚ z 08.07.2004 r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków jakim powinny odpowiadać ścieki odprowadzane do wód lub do ziemi (Dz. U. nr 168 poz.1763 )

- Ustawa Prawo wodne  wraz przepisami wykonawczymi

- Ustawa Prawo budowlane

3.0	BILANS ŚCIEKÓW

3.1		Założenia do bilansu

- Liczba mieszkańców

LM = 24

Jednostkowa ilość ścieków:

Qj = 150 dm3/d

- Współczynnik nierównomierności

-    dobowy	- jego wartość przyjęto w wysokości  Nd = 1,3

- godzinowy	- jego wartość przyjęto w wysokości  Nh = 2,0

###### Jednostkowy ładunek zanieczyszczeń

BZT5	60g	O2/M/d

Zawiesina	65g	/M/d

CHZT	90g	O2/M/d

Azot ogółem	12g	N /M/d

Fosfor ogółem	2,5g	P /M/d

3.2	Ilość ścieków

3.2.1	Średnia dobowa ilość ścieków została wyliczona z zależności:

Qśrd  = Qj * LM = 150dm3/d * 30 = 3600dm3/d = 3,6m3/d

3.2.2	Maksymalna dobowa ilość ścieków została wyliczona z zależności:

Qmaxd  = Qśrd * Nd = 3600dm3/d * 1,3 = 4680 dm3/d = 4,68m3/d

3.2.3	Średnia godzinowa ilość ścieków została wyliczona z zależności:

Qśrh  = Qśrd : 24 = 3600dm3/d : 24 = 150,0dm3/h = 0,15 m3/h

3.2.4	Maksymalna godzinowa wielkość ścieków odprowadzanych na oczyszczalnię została wyliczona z zależności:

Qśrd

Qmaxh  = --------- * Nd = 0,15m3/h * 2 = 	0,3 m3/h

24

3.3	Średnie ładunki zanieczyszczeń w ściekach

BZT5 			0,06 kg O2/d * 24  =	1,44	kg O2/d

Zawiesina		0,065kg     /d * 24 =	1,56 	kg     /d

CHZT			0,09  kg O2/d * 24 =	2,16 	kg O2/d

Azot ogółem		0,012kg N /d * 24= 	0,288	kg N /d

Azot amonowy	w ścieku surowym stanowi 50% Azotu ogółem				przyjęto			0,144kg N /d

Fosfor ogółem               0,0025kg P/d * 24 = 	0,06	kg P /d

3.4	Średnie stężenie zanieczyszczeń w ściekach surowych

BZT5                               = 	400	g O2/ m3

Zawiesina                       = 	433,3	g / m3

CHZT                             = 	600	g O2/ m3

Azot ogółem                   =  	  80 	g N / m3

Azot amonowy               =  	  40 	g N / m3

Fosfor ogółem                = 	  16,7g P / m3

4.0	OGÓLNY OPIS IISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY

Działka nr 243 na której zlokalizowana będzie przydomowa instalacja  neutralizacji ścieków z budynku wielorodzinnego, położona jest na gruntach wsi Wierzbica Dolna. Teren  ten w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Wołczyn przeznaczony jest pod zabudowę  jednorodzinną. Aktualnie ścieki z budynku odbierane są przez nieszczelne szambo. Na obrzeżu działki występują grunty użytkowane rolniczo.  We wsi Wierzbica Dolna nie ma kanalizacji sanitarnej. Ścieki podobnie jak w przypadku omawianego budynku  odbierane są przez szamba, również nieszczelne. Ponadto w sposób nieprawidłowy prowadzona jest gospodarka gnojowicą (wylewanie na pola) oraz ściekami (wylewanie ich do przydrożnych rowów i na pola). Takie działanie stanowi szczególne zagrożenie dla wód podziemnych w omawianym rejonie.

5.0	OCENA ODDZIAŁYWANIA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO NATURALNE

### Przedmiotowy przydomowy system neutralizacji ścieków, w myśl obowiązującego prawodawstwa, nie jest zaliczany do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska ani też inwestycji szkodliwych dla środowiska. Uwzględniając charakter ścieków, a przede wszystkim ich niewielką ilość (Qmax..d= 4,68m3/d), zaprojektowany system oparty na oczyszczalni SBR i studni chłonnej nie będzie istotnym źródłem oddziaływania na środowisko.

### Przewidywany system nie będzie źródłem emisji hałasu a zatem nie będzie oddziaływał na klimat. Uwzględniając technologię utylizacji (bez intensywnego mieszania ścieków) obiekty nie będą źródłem emisji mikrobiologicznych a dodatkowo mając na względzie ilość oczyszczanych ścieków nie będzie także źródłem istotnych emisji gazowych do powietrza atmosferycznego.

### Reasumując należy stwierdzić, że przewidywany do realizacji system utylizacji ścieków, prawidłowo zrealizowany i eksploatowany, nie stanowi istotnego źródła oddziaływania na środowisko.

6.0	SCHEMAT TECHNOLOGII USTYLIZACJI ŚCIEKÓW

Uwzględniając  lokalne warunki hydrogeologiczne oraz charakter, ilość i jakość ścieków przewiduje się, że oczyszczanie ścieków odbywać się będzie na ciągu technologicznym składającym się z następujących elementów:

- oczyszczalnia SBR

- drenaż rozsączający

- studnia chłonna

Schemat technologiczny systemu neutralizacji ścieków przedstawiono na rys. nr 2.

- CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH URZĄDZEŃ

  - Oczyszczalnia SBR

Informacje Ogólne

Proces techniczny SBR w wersji technologii to mała oczyszczalnia najnowszej generacji pracująca w oparciu o zasadę procesu SBR (Sequencing Batch Reactor).

Sequencing Batch oznacza, że naturalnie napływające ścieki nie przepływają swobodnie przez instalacje, lecz są każdorazowo w określonych ilościach transportowane ze zintegrowanego zbiornika buforowego do reaktora SBR i kolejno poddawane obróbce w cyklach oczyszczania (mała oczyszczalnia ścieków pracuje w systemie spiętrzania).

W technologii SanoClean nie stosuje żadnych części obrotowych, ani elektrycznych w ściekach. Transport ścieków i osadów realizowany jest poprzez nie zużywające się urządzenia podnośne napędzane sprężonym powietrzem (pompy mamutowe).

Sterowanie i napędy elektryczne

Sprężone powietrze od procesu rozkładu biologicznego. Sprężarka wraz z inteligentnym sterowaniem mikroprocesorowym znajduje się w izolowanej akustycznie szafie sterowniczej.

Szafa sterownicza spełnia wszystkie wymagane normy europejskie i dostarczana jest w stanie gotowym do podłączenia.

Struktura urządzenia

Urządzenie składa się zawsze:

- ze stopnia oczyszczania mechanicznego z działaniem buforowym

- dołączonego reaktora SBR

Stopień oczyszczania mechanicznego

Stopień oczyszczania mechanicznego realizuje przy tym procesie zadania:

- Ścieki zawierające substancje zgrubne w swobodny sposób wpływają do urządzenia a następnie oddzielane są w tym pierwszym stadium za pomocą podziału mechanicznego (osadzanie na skutek siły ciężkości)

- Dodatkowo w stadium mechanicznym gromadzony jest nadmierny osad wtórny z procesu biologicznego

- Ponadto część pierwszego stopnia wykorzystywana jest jako zbiornik buforowy

Zbiornik buforowy przygotowany jest do gromadzenia ścieków wpływających w trakcie cyklu SBR. Wielkość buforu wynika z prostego zwymiarowania zbiornika z uwzględnieniem zwyczajowego rozkładu dopływu ścieków w ciągu doby wraz z urządzeniem kąpielowym.

Aby w przypadku przeciążenia hydraulicznego wykluczyć cofanie się ścieków w rurze kanalizacyjnej, pomiędzy stopniem pierwszym (oczyszczanie mechaniczne, składowisko szlamu i zbiornik buforowy) a stopniem drugim (reaktor SBR) przewidziano przelew awaryjny.

Reaktor SBR

Cechą szczególną technologii SBR jest następujące bezpośrednio po mechanicznej obróbce  ścieków oczyszczanie biologiczne i wtórne w jednym zbiorniku. Procesy te przebiegają kolejno po sobie w regularnie powtarzających się cyklach (podstawowa wartość zadana). Czas trwania cyklu wynosi według wstępnych nastawień fabrycznych sterowania 6 godzin. Daje to 4 cykle w ciągu doby. Z rejestracji wielkości poziomów  wody wynikać mogą wynikać zmiany czasu trwania cykli.

Opis Technologii SBR

Na początku syklu stopień oczyszczania biologicznego napełniony  jest za pomocą pompy mamutowej jednorazowo określoną i rejestrowaną ilością ścieków (obliczeniowo, przy równomiernym dopływie ścieków ok. ¼ ilości dobowej).

Określony i kontrolowany załadunek ze zbiornika buforowego znacznie redukuje występujące w praktyce hydrauliczne przeciążenia urządzenia. Tym samym poprzez buforowanie ścieków kompensowane są koncentracje maksymalne. Załadunek reaktora trwa obliczeniowo, przy równomiernym dopływie ścieków, około 30 minut. Załadunek kończy sie po upływie zadanego czasu lub po osiągnięciu maksymalnego poziomu wody w reaktorze, względnie według wartości zadanej w sterowniku stosownie do poziomu wody.

Następuje faza oczyszczania biologicznego, w której napowietrzanie drobnymi pęcherzykami powietrza przemierza cyklicznie zawartość zbiornika składająca się z osadu czynnego i ścieków i zaopatruje mikroorganizmy w tlen niezbędny do procesu oczyszczania. Poza redukcją związków węgla w procesie technologicznym SanoClean możliwe jest również osiągnięcie dalej idących celów (nitryfikacja i denitryfikacja). Aby to osiągnąć, w trakcie pracy następują zmiany pomiędzy fazami beztlenowymi i tlenowymi. Całkowity czas reakcji podzielony jest na okresy napowietrzania i okresy napowietrzania.

Po fazach nitryfikacji i denitryfikacji następuje faza sedymentacji, w której wymieszana zawartość zbiornika dzieli się na fazę osadu i fazę czystej wody. Po zakończeniu fazy sedymentacji oczyszczona woda odbierana jest z bioreaktora i doprowadzona do kolektora kanalizacyjnego lub systemu infiltracji.

Faza odprowadzenia czystej wody kończy się po osiągnięciu minimalnego poziomu wody w reaktorze, względnie według wartości zadanej w sterowniku.

Tak zwany osad nadmierny, będący wynikiem aktywności podziału mikroorganizmów, jest następnie przepompowywany do poprzedniego zbiornika składowania szlamu, a więc do części oczyszczania wstępnego. Następnie od załadunku stopnia biologicznego rozpoczyna się kolejny cykl.

Jeżeli do urządzenia wpływa mniej ścieków, niż oczekiwano i ustalone ilości odpływu nie są osiągane, wówczas urządzenie przełącza się automatycznie na oszczędzający energie elektryczną tryb urlopowy. Z chwilą ponownego ustalenia się obliczonej ilości dopływu, urządzenie również przełączy się z powrotem w tryb normalny.

Predefiniowane czasy wykonywanych faz mogą być indywidualnie albo poprzez układ sterujący dopasowane do warunków lokalnych.

Sterowanie wszystkich procesów realizowanie jest przez sterowanie mikroprocesorowe oraz rejestracje wysokości poziomów wody. Sprężarka oraz zawory sterujące użytych pomp mamutowych załączane są poprzez wyjścia systemu sterowania.

Oczyszczalnia SBR wykonana w formie dwóch monolitycznych, żelbetowych zbiorników z którego pierwszy pełni funkcje osadnika i komory buforowej a w drugim następuje oczyszczanie ścieków.

Rozwiązanie posadowienia osadnika wraz z rzędnymi oraz lokalizację osadnika na terenie posesji przedstawiono na rys. nr 1

  - Drenaż rozsączający

Drenaż ten zostanie wykonany z perforowanych rur P CV f 110mm ułożonych na 30 cm podsypce ze żwiru o granulacji 20-40mm.

  - Studnia chłonna

Studnie chłonne są jednym z elementów przydomowych oczyszczalni ścieków. Stosowane są do odprowadzania oczyszczonych ścieków do gruntu. Nadmiar wody wsiąka w grunt poprzez pozorne dno oraz perforacje w ścianach umieszczone na wysokości warstwy filtracyjnej. Studnia wypełniona jest żwirem filtracyjnym co zapobiega kolmatacji przez osady.

Według normy DIN 4261 wymiary studni chłonnej  można ustalić przy założeniu, że na jednego mieszkańca przypada 1m2 powierzchni wsiąkania, natomiast średnica studni nie może być mniejsza niż 1,0m

8.0	EFEKTY OCZYSZCZENIA

Przewidywane efekty oczyszczania ścieków wg projektowanego układu technologicznego kształtuje się następujące:  w g/m3

| Wskaźnik | Ścieki Surowe | Ścieki Oczyszczone |
| --- | --- | --- |
|  | Stężenie | Stężenie | % red. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| BZT5 | 400 | 40 | 90 |
| Zawiesina | 433 | 150 | 65 |
| Azot ogółem | 80 | 30 | 62,5 |
| Azot amonowy | 40 | - | - |
| Fosfor ogółem | 14 | 5 | 64,28 |

9.0	 POMIAR ILOŚCI SCIEKÓW

Ze względów ekonomicznych, a także dużej nierównomierności spływów ścieków, zrezygnowano z zainstalowania urządzenia rejestrująco-pomiarowego. Ilość ścieków określana będzie pośrednio w oparciu o zużycie wody wg wskazań wodomierza.

# ZAŁĄCZNIKI  TEKSTOWE

1. Deklaracja Zgodności

2.Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

3. Opinia Geotechniczna

# ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE

1. Mapa sytuacyjno – wysokościowa

2. Schemat technologiczny oczyszczalni

Rys.Nr 2

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

#### OCZYSZCZALNIA

#### SBR

#### DRENAŻ

##### ROZSĄCZAJĄCY

STUDNIA CHŁONNA

GRUNT

# Text boxes

Dopływ ścieków