GMINA WOŁCZYN

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY WOŁCZYN

NA LATA 2004 – 2007

Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2011

###### Wołczyn, 2004r.

SPIS TREŚCI

I. WSTĘP …………………………………………………………………………… 	4

1. Podstawy formalno-prawne opracowania

2. Zakres opracowania

3. Metodyka opracowania Programu

4. Układ i zawartość Programu

5. Ogólne informacje o gminie

- CHARAKTERYSTYKA I DIAGNOZA STANU ŚRODOWISKA ………. 	7

1. Środowisko przyrodnicze i krajobraz ……………………………………………………….........	7

1.1. Szata roślinna

1.1.1. Zbiorowiska nieleśne

1.1.2. Lasy

1.2. Świat zwierząt

1.3. Ostoje fauny i flory

1.4. Obszary i obiekty prawnie chronione

1.4.1. Stobrawski Park Krajobrazowy

1.4.2. Obszar Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie”

1.4.3. Rezerwaty przyrody

1.4.4. Pomniki przyrody

1.4.5. Parki

1.5. Obszary o wysokiej wartości kulturowo-krajobrazowej

2. Zasoby i jakość wód …  ………………………………………………………………………......... 	17

2.1. Wody podziemne

2.1.1. Monitoring podstawowy wód podziemnych

2.1.2. Monitoring wód podziemnych ujmowanych w celach użytkowych

2.2. Wody powierzchniowe

2.2.1. Monitoring wód powierzchniowych

      - Monitoring regionalny

2.3. Wody opadowe

2.4. Gospodarka wodno-ściekowa

2.4.1. Zaopatrzenie w wodę

2.4.1.1. Strefy ochrony ujęć wód

2.4.2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków komunalnych

3. Gleby i powierzchnia ziemi …………….........................................................................................	 30

3.1. Charakterystyka gleb

3.2. Stan czystości gleb

3.2.1. Zawartość metali ciężkich w glebach

3.2.2. Zawartość radionuklidów w glebach leśnych

4. Budowa geologiczna i surowce mineralne ………………………………………………………..	 34

5. Powietrze atmosferyczne ………………………………………………………………………...…	 35

  - Źródła zanieczyszczeń powietrza w gminie

5.2. Stan sanitarny powietrza atmosferycznego

5.2.1. Klasyfikacja jakości powietrza w powiecie kluczborskim

5.2.2. Ocena bieżąca

5.3. Źródła energii odnawialnej

- Hałas ………………………………………………………………………………………………. 	42

  - Hałas drogowy

  - Hałas kolejowy

  - Hałas przemysłowy

- Promieniowanie elektromagnetyczne …………………………………………………………....	45

- POLITYKA EKOLOGICZNA GMINY ……………………………………………	47

      - Zgodność polityki ekologicznej gminy z priorytetami ekologicznymi państwa,

województwa i powiatu …………………………………………………………………………...	47

  - Polityka ekologiczna Polski do roku 2010

  - Polityka ekologiczna województwa opolskiego do roku 2010

  - Polityka ekologiczna powiatu kluczborskiego do 2011

1.4. Priorytety ekologiczne gminy Wołczyn

2. Cele i zadania środowiskowe gminy Wołczyn  ………………………………………………... 	52

2.1. Ochrona przyrody i krajobrazu

2.1.1. Ocena stanu wyjściowego

2.1.2. Uwarunkowania prawne

2.1.3. Cele średniookresowe do 2011r.

2.2. Ochrona i zrównoważone wykorzystanie lasów

2.2.1. Ocena stanu wyjściowego

2.2.2. Uwarunkowania prawne

2.2.3. Cele średniookresowe do 2011r.

2.3. Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych

2.3.1. Ocena stanu wyjściowego

2.3.2. Uwarunkowania prawne

2.3.3. Cele średniookresowe do 2011r.

2.4. Ochrona powierzchni ziemi i gleb

2.4.1. Ocena stanu wyjściowego

2.4.2. Uwarunkowania prawne

2.4.3. Cele średniookresowe do 2011r.

2.5. Ochrona powietrza atmosferycznego, w tym wzrost wykorzystania energii odnawialnej

2.5.1. Ocena stanu wyjściowego

2.5.2. Uwarunkowania prawne

2.5.3. Cele średniookresowe do 2011r.

2.6. Ochrona przed hałasem

2.6.1. Ocena stanu wyjściowego

2.6.2. Uwarunkowania prawne

2.6.3. Cele średniookresowe do 2011r.

2.7. Promieniowanie elektromagnetyczne

2.7.1. Ocena stanu wyjściowego

2.7.2. Uwarunkowania prawne

2.7.3. Cele średniookresowe do 2011r.

2.8. Poważne awarie przemysłowe oraz bezpieczeństwo chemiczne i biologiczne

2.9. Edukacja ekologiczna i dostęp do informacji o środowisku

IV. PROGRAM WYKONAWCZY …………………………………………………………	77

- Plan operacyjny na lata 2004 – 2007 …………………………………………………………... 	77

- Koszty realizacji programu ……………………………………………………………………..	79

2.1. Szacunek kosztów na lata 2004-2007

2.2. Możliwości finansowania programu

- Zarządzanie programem ochrony środowiska ………………………………………………...	81

  - Narzędzia i instrumenty realizacji programu

    - Instrumenty prawne

    - Instrumenty ekonomiczno-finansowe

3.1.3. Instrumenty społeczne

    - Instrumenty organizacyjno-planistyczne

  - Główne działania wdrażania Programu w gminie

  - Struktura zarządzania programem

  - Sprawozdawczość z realizacji programu

  - Monitorowanie i ocena realizacji programu

MATERIAŁY WYJŚCIOWE I LITERATURA

ZAŁĄCZNIKI:

- mapy w tekście - Wybrane elementy środowiska i infrastruktury w gminie Wołczyn

I. WSTĘP

1. Podstawy formalno - prawne opracowania

Podstawą prawną opracowania jest art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska [Dz.U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami] oraz art. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach [Dz.U. nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami], które obligują Burmistrza Wołczyna do sporządzenia gminnego programu ochrony środowiska, którego część stanowi gminny plan gospodarki odpadami. Plan gospodarki odpadami sporządzono jako odrębny dokument.

Formalną podstawą opracowania jest umowa o dzieło zawarta w dniu 13.10.2004r. na opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Wołczyn” i „Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Wołczyn”.

Program ochrony środowiska jest sporządzany, co 4 lata i uchwalany przez radę miejską. Z wykonania programu Burmistrz, co 2 lata sporządza raporty, które następnie będą przedstawiane radzie miasta.

2. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania został określony przede wszystkim w oparciu o następujące przepisy i dokumenty:

- Prawo ochrony środowiska [Dz.U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami], które w art.14, ust. 1 określa wymagania, co do zawartości programów ochrony środowiska. Zgodnie z zapisami ustawy program ochrony środowiska, na podstawie aktualnego stanu środowiska, określa w szczególności:

- cele ekologiczne,

- priorytety ekologiczne,

- rodzaj i harmonogram działań proekologicznych,

- środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe;

- Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010. Program ochrony środowiska powinien swoją zawartością odpowiadać zapisom tego dokumentu, a więc powinien w szczególności określać:

- cele średniookresowe na 8 lat (tj. do roku 2011),

- zadania na najbliższe 4 lata (tj. 2004-2007)

- ocenę realizacji programu,

- nakłady finansowe na realizację programu.

- Wytyczne do sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym, określające sposób i zakres uwzględniania polityki ekologicznej państwa w programach ochrony środowiska oraz ich części składowe. Według wytycznych powyższe programy powinny zawierać następujące rozdziały:

- racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych,

- poprawa jakości środowiska,

- narzędzia i instrumenty realizacji programu

- współpraca przygraniczna

- harmonogram realizacji i nakłady na realizację programu

- kontrola realizacji programu.

Ponadto programy gminne powinny zawierać:

- zadania własne (przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub w części ze środków budżetowych i pozabudżetowych będących w dyspozycji gminy),

- zadania koordynowane (przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych, które są finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla centralnego, bądź instytucji działających na terenie gminy, ale podległych bezpośrednio organom centralnym),

Zakres i zawartość Programu ochrony środowiska na lata 2004-2007 z perspektywą do roku 2011 jest zgodna z powyższymi ustawami i opracowaniami, poszerzając je dodatkowo o główne problemy i specyfikę gminy.

3. Metodyka opracowania Programu

Opracowanie Programu przebiegało w dwóch etapach:

- I etap - polegał na zgromadzeniu i analizie opracowań wyjściowych oraz dokumentów strategicznych, na których podstawie opracowano szczegółową ocenę aktualnego stanu zasobów i ochrony środowiska gminy,

- II etap – związany był z formułowaniem celów polityki ekologicznej gminy, w tym celów priorytetowych oraz programu wykonawczego do nich, cele średniookresowe gminy zostały określone zgodnie z polityką ekologiczną państwa, województwa i powiatu kluczborskiego, wymaganiami Unii Europejskiej oraz specyfiką regionu.

Program wykonawczy (harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięć) sformułowano przede wszystkim w oparciu o: zadania wynikające z: obowiązku ustawowego, Programu ochrony środowiska dla województwa opolskiego i powiatu kluczborskiego oraz Planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wołczyn, a także zadania zgłoszone w ramach ankietyzacji przez jednostki organizacyjne gminy, w tym instytucje oświatowe oraz największe zakłady i gospodarstwa rolne. W ramach prac nad Programem przeprowadzono również konsultacje społeczne – ankietyzacje odczuć społecznych w zakresie stanu i potrzeb ochrony środowiska wśród radnych i innych przedstawicieli społeczności lokalnej (sołtysów, dyrektorów placówek oświatowych itp.).

Projekt Programu zostanie przedstawiony Burmistrzowi Wołczyna, a po jego przyjęciu skierowany do zaopiniowania przez zarząd powiatu kluczborskiego. Plan gospodarki odpadami będzie opiniowany dodatkowo przez Zarząd Województwa. Opiniowanie Programu jest podstawą przygotowania ostatecznej wersji Programu i skierowania jej do przyjęcia przez radę miejską w formie uchwały.

4. Układ i zawartość Programu

Układ i zawartość niniejszego Programu jest najbardziej zbliżona do dokumentu „Polityki ekologicznej państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010” oraz „Programu ochrony środowiska dla województwa opolskiego na lata 2003-2006” i dzieli się na następujące działy:

- Wstęp – stanowi wprowadzenie do Programu, zawiera opisy podstawy prawnej opracowania, zakres i zawartość opracowania, metodykę i główne założenia oraz ogólną charakterystykę gminy;

- Charakterystyka i diagnoza stanu środowiska – zawiera charakterystykę i ocenę stanu wszystkich najważniejszych komponentów środowiska oraz ocenę jakości środowiska;

- Polityka ekologiczna gminy – zawiera priorytety i cele średniookresowe do 2011r. sformułowane na podstawie stanu wyjściowego wyróżnione dla poszczególnych zagadnień, uwarunkowania prawne i wymagania polityki ekologicznej państwa. Porównano w tym rozdziale również priorytety państwa, województwa, powiatu i gminy

- Program wykonawczy – dział ten zawiera narzędzia i instrumenty realizacji programu wraz z określeniem struktury zarządzania programem, sprawozdawczości i monitorowania programu, a przede wszystkim harmonogram rzeczowo-finansowy zadań własnych oraz harmonogram zadań koordynowanych. Zadania te to lista przedsięwzięć ważnych w skali gminy, przewidzianych do realizacji w latach 2004-2007, z podaniem terminu realizacji, kosztów i źródeł finansowania, a także instytucji odpowiedzialnych za realizację danego przedsięwzięcia. Wyróżniono tu także sumę kosztów realizacji programu.

5. Ogólne informacje o gminie

Gmina Wołczyn położona jest w północnej części województwa opolskiego, w powiecie kluczborskim. Sąsiaduje z następującymi gminami: Domaszowice, Pokój, Murów, Kluczbork i Byczyna (województwo opolskie) oraz Trzcinica i Rychtal (województwo wielkopolskie).

Sieć osadniczą tworzy 21 wsi: Bruny, Brynica, Brzezinki, Duczów Mały, Duczów Wielki, Gierałcice, Komorzno, Krzywiczyny, Ligota Wołczyńska, Markotów Duży i Mały, Rożnów, Szum, Szymonków, Skałągi, Świniary Małe i Wielkie, Wąsice, Wierzbica Dolna i Górna, Wierzchy, miasto Wołczyn oraz 23 przysiółki, 5 kolonii i 4 osady.

Powierzchnia gminy wynosi 241 km2, liczba mieszkańców – 12 270 osób [Rocznik ...,2003]. Wiodącą funkcją w gminie, za wyjątkiem obszaru miasta jest rolnictwo. Miasto Wołczyn pełni rolę usługowo-produkcyjną.

Użytki rolne zajmują powierzchnię 14 961 ha, co stanowi 62% powierzchni ogólnej gminy, z czego grunty orne zajmują ok. 86,4% powierzchni użytków rolnych. Jest to skutek stosunkowo wysokiej żyzności gleb. Walory rolniczej przestrzeni produkcyjnej w gminie Wołczyn są dobre. Gmina posiada wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej wynoszący 80,2 punkty. Struktura użytkowania gruntów rolnych przedstawia się następująco: grunty orne - 12 927 ha, sady – 14 ha, łąki – 1579 ha, pastwiska – 441 ha [Rocznik ...,2003].

Przez obszar gminy przebiega trasa komunikacji drogowej o znaczeniu ponadregionalnym – droga krajowa nr 42 relacji Kamienna – Rudniki oraz pierwszorzędna linia kolejowa znaczenia krajowego nr 143 relacji Kalety – Wrocław. Do głównej osi komunikacyjnej dowiązane są drogi powiatowe oraz drogi gminne (lokalne).

II. CHARAKTERYSTYKA I DIAGNOZA STANU ŚRODOWISKA

1. Środowisko przyrodnicze i krajobraz

Według podziału geobotanicznego Matuszkiewicza [Atlas ...,1994] gmina Wołczyn leży w obrębie krainy Dolnośląskiej, w okręgu Borów Stobrawskich, Turawskich i Niemodlińskich oraz w krainy Południowowielkopolsko-Łużyckiej Wschodniej, w okregu Byczyńsko-Rychtalskim.

Roślinność potencjalną gminy, czyli taką, która opanowałaby ten teren po zaprzestaniu na nim obecnej działalności człowieka, stanowią zbiorowiska leśne, a przede wszystkim lasy liściaste:

- żyzna buczyna niżowa Melico – Fagetum (południowa i środkowa część gminy, ok. 60% pow.)

- grądy środkowoeuropejskie Galio silvatici – Carpinetum, odmiana śląsko-wielkopolska, seria uboga (niewielkie fragmenty w południowo-zachodniej część gminy),

- grądy subkontynentalne lipowo-dębowo-grabowe Tilio – Carpinetum, odmiana małopolska z bukiem i jodłą, forma wyżynna, seria uboga (południowa i południowo-wschodnia część gminy),

- niżowe łęgi olszowe i jesionowo-olszowe Circaeo-Alnetum siedlisk okresowo lekko zabagnionych (w dolinie Stobrawy, Wołczyńskiej Strugi, Czarnej Wody oraz ich dopływów).

Obecny charakter roślinności to efekt przekształceń środowiska przez gospodarkę człowieka. Większość lasów została zastąpiona przez użytki rolne i tereny zabudowane ze specyficzną roślinnością synantropijną i obcego pochodzenia, a tereny podmokłe w większości odwodniono. Obecnie, jedynie południowa (dolina Stobrawy i Bory Stobrawsko-Turawskie) oraz częściowo północna i wschodnia (kompleksy leśne,) część gminy posiada znaczącą wartość przyrodniczo-krajobrazową. Tereny te w dużej części objęte są ochroną prawną w formie obszaru chronionego krajobrazu, parku krajobrazowego oraz według koncepcji regionalnej wyróżnione zostały jako kwalifikujące się do ochrony w ramach sieci przyrodniczej NATURA 2000 jako ostoja „Doliny Stobrawy” (południowa część gminy), natomiast w części północnej i zachodniej powołano 2 rezerwaty oraz utworzono Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Rychtalskie”.

Fot.1 	Dolina Stobrawy										A.T

Stan środowiska przyrodniczego gminy Wołczyn nie został do tej pory szczegółowo rozpoznany. Brakuje opracowania inwentaryzacyjnego i waloryzacyjnego dla terenu całej gminy.

1.1. Szata roślinna

Gmina Wołczyn jako część Śląska, jednego z najbardziej uprzemysłowionych i najintensywniej zagospodarowanych regionów Polski, na skutek intensyfikacji rolnictwa, wielkoobszarowych melioracji odwadniających, rozwoju infrastruktury transportowej i technicznej, wprowadzania obcych, ekspansywnych gatunków oraz urbanizacji utraciło w ostatnich 200 latach znaczną część różnorodności florystycznej.

Szata roślinna gminy wykazuje znaczną synantropizację. Na terenie gminy dominują zbiorowiska nieleśne (71,4%), przede wszystkim segetalne - w zdecydowanej większości związane z gruntami ornymi (86,4% pow. użytków rolnych). Zbiorowiska łąk i pastwisk pokrywają stosunkowo niewielkie powierzchnie – zajmują 13,6% powierzchni użytków rolnych [Rocznik statystyczny województwa opolskiego, 2003]. Największe kompleksy zbiorowisk półnaturalnych - łąk i pastwisk występują w miejscowościach: Krzywiczyny, Wierzbica Górna i Wąsice.

Tabela 1. Powierzchnia najważniejszych zbiorowisk nieleśnych według użytkowania gruntów (stan na 2004r.)

| Lp. | Sołectwo | Powierzchnia ogółem [ha] | Powierzchnia użytków rolnych [ha] |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | zbiorowiska segetalne | zbiorowiska łąkowe | zbiorowiska pastwisk |
| 1. | Bruny | 448,7 | 362,8 | 28,8 | 18,2 |
| 2. | Brynica | 504,2 | 128,2 | 68,6 | 5,6 |
| 3. | Brzezinki | 1243,2 | 684,6 | 137,4 | 28,9 |
| 4. | Duczów Mały | 288,0 | 143,8 | 39,7 | 14,8 |
| 5. | Duczów Wielki | 333,8 | 254,1 | 41,4 | 9,7 |
| 6. | Gierałcice | 1158,4 | 706,5 | 91,4 | 25,3 |
| 7. | Komorzno | 2430,6 | 1041,4 | 160,4 | 42,1 |
| 8. | Krzywiczyny | 2632,8 | 1227,5 | 275,2 | 106,4 |
| 9. | Ligota Wołczyńska | 633,8 | 473,3 | 81,0 | 24,5 |
| 10. | Markotów Duży | 520,4 | 344,3 | 70,2 | 25,2 |
| 11. | Markotów Mały | 220,0 | 193,8 | 1,8 | 7,7 |
| 12. | Rożnów | 1291,9 | 982,0 | 58,5 | 29,6 |
| 13. | Szum | 670,3 | 240,4 | 112,2 | 7,0 |
| 14. | Szymonków | 2110,2 | 1404,2 | 107,9 | 71,1 |
| 15. | Skałągi | 1604,0 | 733,4 | 106,0 | 42,9 |
| 16. | Świniary Małe | 465,4 | 408,0 | 17,9 | 5,2 |
| 17. | Świniary Wielkie | 562,4 | 407,3 | 70,2 | 39,8 |
| 18. | Wąsice | 784,2 | 489,7 | 175,5 | 28,8 |
| 19. | Wierzbica Dolna | 929,4 | 582,3 | 95,5 | 9,6 |
| 20. | Wierzbica Górna | 2831,0 | 1359,9 | 223,8 | 70,5 |
| 21. | Wierzchy | 1652,6 | 283,5 | 76,9 | 10,6 |
| 22. | Wołczyn miasto | 747,2 | 280,6 | 78,5 | 27,3 |
| Razem | 24 062,0 | 12 731,8 | 2 119,1 | 650,7 |

Źródło: dane Urzędu Miasta i Gminy w Wołczynie

Pomimo znaczących przekształceń południowa część gminy (dolina Stobrawy i Lasy Stobrawsko-Turawskie), w szczególności w okolicach: Wąsic, Szumu, Wierzchów, Brynicy i Duczowa – Jedlisk zachowała charakter zbliżony do naturalnego. Występują tu duże kompleksy lasów, w tym łęgowych, stawy, łąki oraz tereny podmokłe. Występuje tu szereg gatunków i zbiorowisk rzadko spotykanych w innych częściach gminy.

1.1.1. Zbiorowiska nieleśne

Wśród ekosystemów nieleśnych największy obszar zajmują tereny najbardziej przekształcone przez człowieka – tereny upraw rolnych. W związku, z czym bogato reprezentowana jest grupa zbiorowisk chwastów pól uprawnych, okrajków, terenów wydeptywanych i ruderalnych. Grupa zespołów segetalnych, czyli chwastów towarzyszących uprawom rolnym, zarówno zbożowym, jak i okopowym z klasy Stellarietea mediae, zajmuje największy obszar. Wśród terenów uprawnych stwierdza się występowanie fragmentarycznie wykształconych zbiorowisk segetalnych z klasy Secalietea, tj. towarzyszących uprawom zbożowym. Zbiorowiska chwastów towarzyszące uprawom roślin zbożowych i okopowych zajmują znaczące powierzchnie i stanowią ważny element krajobrazu. Są to jednak zbiorowiska pospolite, które nie przedstawiają znaczącej wartości przyrodniczej.

Grupa zbiorowisk roślinnych o charakterze antropogenicznym z klas Artemisietea vulgaris jest równie na tym terenie bogato reprezentowana. Zbiorowiska te związane są z terenami zmienionymi przez człowieka - drogami polnymi i ich okrajkami, śmietniskami, okrajkami i miejscami wydeptywanymi. Są to również zbiorowiska o bardzo małych walorach przyrodniczych.

Seminaturalne i antropogeniczne zbiorowiska żyznych łąk kośnych z klasy Molinio-Arrhenatheretea zajmują tu niewielkie powierzchnie. Łąki świeże z rzędu Arrhenatheretalia są najczęściej spotykanymi zbiorowiskami łąkowymi. Użytkowane są jako łąki kośne lub kośno - pastwiskowe. Są to zbiorowiska bardzo ubogie florystycznie. Cenne przyrodniczo łąki wilgotne z rzędu Molinietalia występują bardzo rzadko, głównie w dolinie Stobrawy i Wołczyńskiego Strumienia na siedliskach łęgów i grądów niskich. Intensyfikacja rolnictwa spowodowała zmiany w składzie i strukturze tych zespołów, dlatego też są najczęściej dosyć ubogie w gatunki i zajmują małe powierzchnie. Bogate florystycznie zbiorowisko łąkowe należące do zespołu Cirsietum rivularis – eutroficzna łąka wilgotna, występuje na skraju lasu od strony Wierzbicy Górnej.

Zbiorowiska szuwarowe i wielkoturzycowe na omawianym terenie występują rzadko, głównie w dolinie Stobrawy, Wołczyńskiego Strumienia i Czarnej Wody. Do najczęściej spotykanych należą płaty zespołów ze związku Phragmition. Do najbardziej rozpowszechnionych należy szuwar trzciny pospolitej Phragmitetum australis i szuwar mozgowy Phalaridetum arundinaceae. W lokalnych obniżeniach terenu rozwijają się także zespoły wysokich turzyc ze związku Magnocaricion. Zbiorowiska te na badanym terenie zajmują bardzo małe powierzchnie, co jest skutkiem stałej presji gospodarki człowieka na żyznych terenach dolin rzecznych. Najczęściej spotykanym zbiorowiskiem jest mokra łąka turzycowa Caricetum gracilis i szuwar turzycy błotnej Caricetum acutiformis. Rzadko spotykany jest natomiast bogaty florystycznie zespół Caricetum distichae – szuwar turzycy dwustronnej występujący na północ od Duczowa Wielkiego [Anioł-Kwiatkowska J., Dajdok Z., 1993].

Rzeka Stobrawa, Wołczyński Strumień, Czarna Woda oraz ich dopływy, stawy rybne i rowy melioracyjne stanowią dogodne siedliska dla rozwoju zbiorowisk wodnych, reprezentowanych na omawianym terenie przez fitocenozy z klas Lemnetea i Potametea. Zbiorowiska wodne w zależności od warunków siedliskowych przedstawiają różne postacie organizacji - od dobrze wykształconych fitocenoz, skupiających większość gatunków charakterystycznych, do agregacji jednogatunkowych, trudnych do identyfikacji.

1.1.2. Lasy i łowiectwo

W gminie Wołczyn, przy zasobach gleb o stosunkowo wysokiej jakości i znaczącym przekształceniu terenu gminy, lasy zajmują ok. 28,6% powierzchni (6 899 ha), co jest wskaźnikiem zbliżonym do średniej wojewódzkiej (26,9%) i powiatowej (30,4%). [Rocznik Statystyczny, 2003]. Gmina Wołczyn charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem powierzchni leśnej przypadającej na jednego mieszkańca. Przewyższa on 2-krotnie średnią dla województwa i większy jest od średniej dla powiatu kluczbrskiego.

Tabela 2. Powierzchnia gruntów leśnych w gminie Wołczyn na tle powiatu i województwa

| Gmina | Powierzchnia gruntów leśnych | Lesistość [%] |
| --- | --- | --- |
|  | ogółem [ha] | na 1 mieszkańca w ha |  |
| Wołczyn w tym miasto | 6 899 138 | 0,47 0,02 | 28,6 |
| Powiat kluczborski | 25 894 | 0,36 | 30,4 |
| Województwo opolskie | 253 586 | 0,23 | 26,9 |

Źródło: Rocznik Statystyczny, Opole 2003,

Rozmieszczenie lasów w gminie jest nierównomierne. Duże kompleksy lasów występują na południu, południowym-wschodzie i północy. Największe powierzchnie lasów występują w sołectwach: Komorzno, Krzywiczyny, Wierzchy, Wierzbica Górna i Skałągi. Największą lesistością charakteryzują się sołectwa: Wierzchy, Szum, Komorzno i Brynica, a najmniejszą odznaczają się głównie sołectwa położone w środkowej części gminy: Bruny, Świaniary Małe i Świniary Wielkie. Całkowitym brakiem lasów charakteryzuje się Duczów Wielki, Ligota Wołczyńska i Markotów Mały.

Tabela 3. Powierzchnia gruntów leśnych i zadrzewień według obrębów (stan na 2004)

| L.p. | Sołectwo | Pow. ogółem [ha] | Pow. zadrzewień [ha] | Pow. lasów [ha] | Lesistość [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bruny | 448,7 | 0,34 | 5,21 | 1,16 |
| 2. | Brynica | 504,2 | 0,93 | 236,05 | 46,8 |
| 3. | Brzezinki | 1243,2 | 2,11 | 308,55 | 24,8 |
| 4. | Duczów Mały | 288,0 | 0,10 | 58,06 | 20,2 |
| 5. | Duczów Wielki | 333,8 | 3,57 | - | 0 |
| 6. | Gierałcice | 1158,4 | 0,93 | 234,77 | 20,3 |
| 7. | Komorzno | 2430,6 | 3,71 | 1044,22 | 43,0 |
| 8. | Krzywiczyny | 2632,8 | 1,95 | 870,49 | 33,1 |
| 9. | Ligota Wołczyńska | 633,8 | 0,21 | - | 0 |
| 10. | Markotów Duży | 520,4 | - | 32,25 | 6,2 |
| 11. | Markotów Mały | 220,0 | - | - | 0 |
| 12. | Rożnów | 1291,9 | 2,49 | 139,36 | 10,8 |
| 13. | Szum | 670,3 | 0,25 | 275,38 | 41,1 |
| 14. | Szymonków | 2110,2 | 2,22 | 403,46 | 19,1 |
| 15. | Skałągi | 1604,0 | 0,33 | 608,64 | 37,9 |
| 16. | Świniary Małe | 465,4 | 0,27 | 8,17 | 1,75 |
| 17. | Świniary Wielkie | 562,4 | 0,58 | 6,7 | 1,2 |
| 18. | Wąsice | 784,2 | 2,90 | 23,31 | 3,0 |
| 19. | Wierzbica Dolna | 929,4 | 0,60 | 176,47 | 19,0 |
| 20. | Wierzbica Górna | 2831,0 | 13,60 | 952,03 | 33,6 |
| 21. | Wierzchy | 1652,6 | 1,18 | 1238,05 | 74,9 |
| 22. | Wołczyn miasto | 747,2 | 4,14 | 129,20 | 17,3 |
| Razem | 24 062,6 | 42,42 | 6 750,36 | 28,1 |

Źródło: dane Urzędu Miasta i Gminy w Wołczynie

W strukturze własnościowej lasów w gminie Wołczyn zdecydowanie dominują lasy publiczne, które stanowią 99,2%. Lasami w gminie zarządzają Lasy Państwowe reprezentowane przez Nadleśnictwo Namysłów i Nadleśnictwo Kluczbork. Kompleksy leśne położone we wschodniej części gminy należą do Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Siemianicach, który jest jednostką organizacyjną Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu. Na terenie LZD w Siemianicach utworzono jeden z 11 w kraju leśnych kompleksów promocyjnych, których zasady zagospodarowania integrują clel ochrony przyrody, wzmacniania funkcji środowiskotwórczych lasu, trwałego użytkowania zasobów leśnych oraz stabilizacji ekonomicznej gospodarki leśnej. Fragment Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Rychtalskie” utworzonego w 1996 roku o ogólnej powierzchni 47,6 tys. ha, znajduje się w obrębie gminy Wołczyn.

W Nadleśnictwie Namysłów dominują żyzne siedliska leśne (lasów i łęgów), a w Nadleśnictwie Kluczbork siedliska żyzne stanowią niemal połowę wszystkim siedlisk. Nie zawsze jednak żyzność siedliska ma jednak odzwierciedlenie w składzie gatunkowym drzewostanów, często występuje zawyżony udział gatunków iglastych.

Tabela 4. Powierzchniowa struktura zasobów leśnych w nadleśnictwach

| Nadleśni-ctwa | Powierzchnia nadleśnictwa ogółem [tys.ha] | Powierzchnia lasów według typów siedliskowych lasu [%] | Powierzchnia lasów według gatunków dominujących [%] | Powierzchnia lasów według klas wieku [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | borowe | lasowe | iglaste | liściaste | I-II | III-IV | V-VI | VII i powyżej | śr. wieku |
|  |  |  | ogółem | w tym olsy i łęgi |  |  |  |  |  |  |  |
| Kluczbork | 18,95 | 52,7 | 46,4 | 0,9 | 88,6 | 11,4 | 45 | 28 | 21 | 7 | 54 |
| Namysłów | 16,90 | 44 | 52 | 4 | 74 | 26 | 40 | 36 | 18 | 6 | 57 |

Źródło: Diagnoza stanu województwa opolskiego, UM [2003]

W wiekowej strukturze lasu w nadleśnictwach dominują (ponad 70%) drzewostany I-IV klasy wieku (do 80 lat). W stosunku do pozostałych nadleśnictw w województwie opolskim w Nadleśnictwach Kluczbork i Namysłów występuje znaczny procent lasów ponad 120-letnich – około 7 i 8% drzewostanów.

Uwzględnienie w gospodarce leśnej ekologicznych i społecznych funkcji lasu, określanych jako pozaprodukcyjne, znalazło wyraz między innymi w wyróżnieniu lasów o charakterze ochronnym. Łączna powierzchnia lasów ochronnych w gminie Wołczyn wynosi 1 312,6 ha, co stanowi ok. 19,0% powierzchni lasów (przy średniej dla powiatu – 44,4%).

Stosunkowo niewielkie powierzchnie objęte funkcją ochronną w gminie Wołczyn, w stosunku do poziomu wojewódzkiego (76,2%), to wynik głównie dobrego stanu zdrowotnego lasów. Nadleśnictwo Namysłów i częściowo również Kluczbork charakteryzują się niewielkimi uszkodzeniami drzewostanów przez emisje przemysłowe, w stosunku do lasów w województwie opolskim. Większość lasów w gminie Wołczyn zaliczono do I strefy uszkodzeń (uszkodzenia słabe) przez oddziaływanie gazów i pyłów przemysłowych.

Tabela 5. Powierzchnia lasów ochronnych w gminie na tle powiatu i województwa

| Gmina | Powierzchnia lasów ochronnych |
| --- | --- |
|  | ha | % powierzchni leśnej |
| Wołczyn | 1 312,6 | 19,0 |
| Powiat kluczborski | 11 509 | 44,4 |
| Województwo opolskie | 174 500 | 76,2 |

Źródło: dane z nadleśnictw (2003r.)

Głównymi zagrożeniami dla lasów są: nielegalna wycinka, umyślne podkładanie ognia, pożary powstające w wyniku nieostrożności lub wskutek przerzutów ognia z gruntów nieleśnych (wynik wypalania ściernisk, traw na łąkach, w przydrożnych rowach czy nieużytkach), niekontrolowany ruch turystyczny. Na kondycję lasów niekorzystnie oddziałują stałe czynniki (abiotyczne) kształtujące bilans wodny, takie jak deficyt opadów czy powtarzające się długotrwale susze podczas sezonu wegetacyjnego, prowadzące do obniżania się poziomu wód gruntowych.

Zagrożenia biotyczne wywołują masowe pojawianie się szkodników owadzich (szczególnie owadów liściożernych w drzewostanach iglastych oraz szkodników wtórnych sosny i świerka), a także chorób infekcyjnych. Uszkodzenia drzewostanów wskutek oddziaływania emisji przemysłowych, jak napisano powyżej, są niewielkie.

1.2. Świat zwierząt

Obszar gminy Wołczyn charakteryzuje się znacznym przekształceniem ekosystemów, w szczególności w części środkowej gminy, gdzie prowadzona jest intensywna gospodarka rolna. Znaczne zróżnicowanie siedlisk występuje w południowej i północnej części gminy, gdzie można spotkać większe nagromadzenie gatunków chronionych i rzadkich. Na pozostałym obszarze, gdzie zdecydowanie dominują grunty orne występują głównie gatunki pospolite, związane z ekosystemami rolniczymi oraz z siedliskami ludzkimi. Znacząco pozytywną rolę w występowaniu i składzie fauny odgrywają zadrzewienia śródpolne, kompleksy leśne, stawy i większe powierzchnie łąk.

Różnorodność fauny środkowej części gminy jest ograniczona głównie ze względu na intensywną gospodarkę rolną. Okres wzrostu zbóż sprzyja występowaniu organizmów preferujących tego typu siedliska, w szczególności należących do gatunków z rzędu pająków (Araneida), motyli (Lepidoptera), dwuskrzydłych (Diptera), błonkówek (Hymenoptera).

Wśród zwierząt bezkręgowych występujących na terenie gminy na uwagę zasługuje rzadki gatunek chronionego pająka - tygrzyk paskowany Argyope bruenichi. Występuje on w kilku miejscach na wilgotnych, ale nasłonecznionych łąkach. Na obszarze gminy występują również rzadkie i chronione gatunki owadów. Do objętych ochroną, a stosunkowo często spotykanych należą biegacze: ogrodowy Carabus arvensis, wręgaty Carabus cancellatus i granulowaty Carabus granulatus, spotykane na obszarze całej gminy. Pospolicie występują tu też chronione trzmiele. Szczególnie często spotykany jest trzmiel ziemny Bombus terrestris. W miejscach otwartych, nasłonecznionych spotkać można pazia królowej Papilio machaon. Z gromady mięczaków na obszarze gminy występuje tylko jeden gatunek chroniony - ślimak winniczek Helix pomatia. Gatunek objęty ochroną gatunkową dopiero od 1995 r. Spotykany jest dosyć często w miejscach wilgotnych, szczególnie w parkach i w niewielkich fragmentach lasów liściastych.

Grupa zwierząt kręgowych posiada również swoich przedstawicieli, których spotkać można na terenie gminy. Występują tu liczne gatunki płazów i gadów, w szczególności w dolinie Stobrawy i w otoczeniu stawów. Spotkać tu można traszkę zwyczajną Triturus vulgaris, żabę trawną Rana temporaria, żabę wodną Rana esculenta, ropuchę szarą Bufo bufo, ropuchę zieloną Bufo viridis, kumaka nizinnego Bombina bombina oraz coraz rzadszą rzekotkę drzewną Hyla arborea. Spośród gromady gadów na terenie tym występują trzy gatunki jaszczurek: jaszczurka zwinka Lacerta agilis, jaszczurka żyworodna L. vivipara i padalec zwyczajny Anguis fragilis. Można tu również spotkać węże: zaskrońca Natrix natrix oraz żmiję zygzakowatą Vipera berus. Z wielu gatunków ptaków lęgowych do najbardziej interesujących zaliczyć należy żurawia Grus grus, i dzięcioła czarnego Dryocopus martius. Spośród wielu gatunków ssaków do bardziej interesujących należy zaliczyć m.in. ryjówkę aksamitną Sorex araneus, tchórza zwyczajnego Mustela putorius i łasicę łaskę Mustela nivalis. Występuje tu również kilka gatunków nietoperzy.

1.3. Ostoje fauny i flory

Pomimo znaczącego przekształcenia terenów świat roślin i zwierząt gminy Wołczyn jest zróżnicowany i można wyróżnić obszary o stosunkowo dużej bioróżnorodności. Obecne są tutaj różnorodne siedliska oraz zespoły faunistyczne zasiedlające skrajnie odmienne ekosystemy, jak np. ekosystemy leśne, łąkowe, wodne, szuwarowe, agrocenozy i urbicenozy.

Walory faunistyczne i florystyczne gminy koncentrują się w określonych miejscach. Obszary takie, na których dochodzi do nagromadzenia walorów przyrodniczych w postaci: stanowisk rzadkich, zagrożonych, chronionych gatunków zwierząt i roślin lub zbliżonych do naturalnych zespołów nazywamy ostojami. Obszarami o wysokiej bioróżnorodności jest przede wszystkim południowa część gminy, gdzie występuje mozaika pól, łąk, w tym wilgotnych i bagiennych, zadrzewień oraz większe kompleksy leśne.

Funkcje ostoi generalnie pełnią tereny w dolinie Stobrawy oraz jej najbliższym sąsiedztwie. Obszar ten, oprócz objęcia go ochroną prawną w formie parku krajobrazowego i obszaru chronionego krajobrazu wyznaczono także jako część ostoi przyrodniczej „Dolina Stobrawy” w ramach sieci ekologicznej NATURA 2000 (według koncepcji regionalnej). Także kompleksy leśne na północy gminy oraz tereny leżące w obrębie Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Rychtalskie” charakteryzują się zwiększoną bioróżnorodnością.

Jedna z najcenniejszych przyrodniczo części gminy to fragment lasów, łąk podmokłych i stawów w okolicy Duczowa-Jedlisk – proponowany rezerwat przyrody „Krystyna” o ogólnej powierzchni 137 ha. Obszar jest mozaiką krajobrazową podmokłych łąk, niewielkich kompleksów wilgotnych lasów i stawów o unikalnym w skali regionu charakterze. Stanowi teren o rzadkich w województwie walorach krajobrazowych. Pod względem florystycznym jest to obszar o dużym zróżnicowaniu siedlisk i bogactwie zbiorowisk, a także o cennych w skali województwa walorach faunistycznych.

Innym niezwykle cennym przyrodniczo obszarem jest, wyróżniony w wojewódzkim programie ochrony środowiska, kompleks wilgotnych łąk „Międzybrodzie”, w obrębie, których występują zbiorowiska roślinne wymierające i zagrożone w skali europejskiej. Obszar ten tylko częściowo znajduje się na terenie gminy Wołczyn, pozostała część leży w gminie Domaszowice.

1.4. Obszary i obiekty prawnie chronione

Obszary o znaczących walorach przyrodniczych objęte ochroną prawną zajmują w gminie Wołczyn około 27% powierzchni gminy (wielkość szacunkowa), co jest wielkością zbliżoną do średniej dla województwa (27,1%). Natomiast w porównaniu do powierzchni chronionych w powiecie (36,3%) wielkość ta jest niższa.

Obszary i obiekty chronione w gminie Wołczyn to:

- o znaczeniu regionalnym

- „Stobrawski Park Krajobrazowy”

- Obszar Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie”

- rezerwaty przyrody (Komorzno i Krzywiczyny)

- o znaczeniu lokalnym

- pomniki przyrody (7),

- parki, obiekty cenne przyrodniczo i krajobrazowo, w tym 12 objętych ochroną przez konserwatora zabytków.

Obszary chronione położone są w południowej i północnej części gminy, na terenie sołectw: Wierzchy, Szum (Stobrawski Park Krajobrazowy) oraz Markotów Duży, Gierałcice, Wąsice, Brynica, Wierzchy, Szum, Wierzbica Górna, Duczów Mały (Obszar Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie”), a także Komorzno i Krzywiczyny (rezerwaty przyrody). Pomniki przyrody prawnie chronione, w tym drzewa pomnikowe i głaz narzutowy, występują w 5 sołectwach, a parki objęte ochroną konserwatora zabytków w 11 wsiach i mieście Wołczyn.

1.4.1. Stobrawski Park Krajobrazowy

#### „Stobrawski Park Krajobrazowy” jest największym parkiem krajobrazowym w województwie opolskim utworzonym Rozporządzeniem Wojewody Opolskiego nr P/11/99 z dnia 28 września 1999r. [Dz.Urz.Woj.Op. nr 38 poz. 255]. Zajmuje on ogółem powierzchnię 52 635,5 ha. Granice parku obejmują znaczną część doliny Odry, Nysy Kłodzkiej i Stobrawy wraz z terenami leśnymi należącymi do dużego kompleksu Lasów Stobrawsko-Turawskich. W gminie Wołczyn park krajobrazowy obejmuje ok. 10% powierzchni w południowo-wschodniej części gminy (tereny leśne w sołectwach Wierzchy i Szum).

Podstawowymi walorami uzasadniającymi powołanie Parku było:

- występowanie wielu chronionych i zagrożonych roślin, zbiorowisk roślinnych i zwierząt,

- występowanie jednego z większych, lądowych obszarów wydmowych,

- występowanie ekosystemów typowych dla dużych rzek: licznych starorzeczy, kompleksów grądów, olsów, łęgów i łąk zalewowych,

- występowanie ostoi ptactwa o znaczeniu międzynarodowym,

- wysoka lesistość terenu, w tym lasów zróżnicowanych gatunkowo i siedliskowo,

- niska gęstość zaludnienia i uprzemysłowienia.

1.4.2. Obszar Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie”

W północnej części województwa opolskiego znajduje się OCHK “Lasy Stobrawsko-Turawskie” utworzony uchwałą Nr XXIV/193/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 26 maja 1988 roku. Obejmuje on rozległy, rozczłonkowany kompleks leśny na prawie 1/4 powierzchni województwa, o całkowitej powierzchni 118 367 ha, z czego ok. 2% znajduje się na terenie gminy Wołczyn. Granica Obszaru w gminie przebiega na południe od linii Markotów Duży, Gierałcice, Brynica, Wierzbica Górna i Duczów Mały, głównie skrajem kompleksów leśnych.

Obszar ten objęto ochroną prawną ze względu na znaczące walory przyrodnicze i krajobrazowe, atrakcyjność turystyczną i słabe zurbanizowanie. Duże kompleksy leśne, silnie rozwinięta granica lasu, polodowcowa rzeźba terenu, harmonijny krajobraz wzbogacony licznymi alejami drzew oraz starymi parkami i zadrzewieniami, a także liczne stanowiska roślin i zwierząt chronionych stanowiło podstawę do objęcia ochroną prawną tak rozległego obszaru. Obszary chronionego krajobrazu powoływane są także dla zapewnienia ludności miejskiej terenów rekreacji i wypoczynku. Dolina Stobrawy, duży udział lasów i zadrzewień stanowi o znaczącej atrakcyjności krajobrazu. Bliskość ośrodków miejskich, jakimi są Wołczyn i Kluczbork oraz dobrze rozwinięta sieć dróg stwarzają dogodne warunki dla rozwoju turystyki krajoznawczej.

1.4.3. Rezerwaty przyrody

Na terenie gminy Wołczyn występują 2 rezerwaty przyrody: Komorzno i Krzywiczyny o łącznej powierzchni 23,40 ha.

Tabela 6. Rezerwaty na terenie gminy Wołczyn

| L.p. | Nazwa | Przedmiot ochrony | Powierzchnia [ha] | Lokalizacja | Akt prawny powołania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komorzno | buczyna pomorska (Fagetum boreoatlanticum) na południowej granicy zasięgu | 3,7 | Równina Oleśnicka, sołectwo Komorzno | MP nr 36, poz.291/1960 |
| 2. | Krzywiczyny | las mieszany z domieszką jodły (Abies Alba) na krańcach jej północnego zasięgu na Śląsku | 19,84 | Równina Oleśnicka, sołectwo Krzywiczyny | MP nr 36, poz.291/1969 |

Źródło: Dz.Urz.Woj.Op. 2001r., nr 65, poz. 499

Rezerwat Komorzno – rezerwat utworzono w celu ochrony fragmentów leśnych założonych z buczyny pomorskiej. Buczyna tworzy tu zespół dość zubożały do zbiorowisk pomorskich, ale interesujący ze względu na występowanie daleko od jej typowego rozmieszczenia. W rezerwacie panującym gatunkiem jest buk zwyczajny Fagus sylvatica, który miejscami tworzy drzewostany czyste bez domieszek. Oprócz buka występuje tu również sosna zwyczajna, grab zwyczajny oraz dąb bezszypułkowy.

Rezerwat Krzywiczyny – na terenie rezerwatu występują okazy jodły pospolitej Abies Alba w wieku 130 - 150 lat. Jest to najdalej na północ wysunięte stanowisko jodły naturalnego pochodzenia. Oprócz jodnły występują tu: sosna zwyczajna, świerk pospolity, dąb szypułkowy, grab zwyczajny, modrzew europejski oraz buk zwyczajny. Jodła osiąga tu wysokość do 45 m i obwód powyżej 3 m.

1.4.4. Pomniki przyrody

Na terenie gminy Wołczyn, w sołectwie: Duczów Wielki, Gierałcice, Skałągi, Komorzno, Wierzbica Dolna znajdują się obiekty przyrodnicze prawnie chronione – pomniki przyrody. Szczególnie potężne drzewa oraz głaz narzutowy zostały uznane za pomniki przyrody przez Wojewódzkiego Opolskiego Konserwatora Przyrody [Dz.Urz.Woj.Op. 2000r., nr 6, poz. 23].

W gminie Wołczyn objęto ochroną prawną 7 pomników przyrody, w tym 2 aleje drzew, 1 grupę drzew, 3 pojedyńcze drzewa pomnikowe oraz 1 głaz narzutowy. Pomniki przyrody znajdują się w 5 sołectwach. Łącznie objęto ochroną 181 drzew i 1 głaz narzutowy.

Tabela 7. Pomniki przyrody na terenie gminy Wołczyn

| L.p. | Nr rej.woj. | Gatunek | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 8 | Dąb szypułkowy Quercus robur | Dz.449 w Duczowie Wielkim |
| 2. | 9 | Aleja dębów szypułkowych – 47 szt. Quercus robur | Dz.93/2 w Gierałcicach |
| 3. | 29 | Buk zwyczajny Fagus sylvatica | Nadl.Namysłów - oddz.58a, obręb Wołczyn Sołectwo Komorzno |
| 4. | 142 | Modrzew europejski Larix decidua | Nadl. Namysłów – oddz.148d, obręb Wołczyn Sołectwo Skałągi |
| 5. | 143 | Modrzew europejski – szt.2 Larix decidua | Nadl. Namysłów – oddz.159b, obręb Wołczyn Sołectwo Skałągi |
| 6. | 187 | Aleja dębów szypułkowych - 129 szt. Quercus robur | Dz.7 w Gierałcicach |
| 7. | 423 | Głaz narzutowy | Nadl. Namysłów – oddz.19af, obręb Gręboszów Sołectwo Wierzbica Dolna |

Źródło: Dz.Urz.Woj.Op. 2000r., nr 6, poz. 23

1.4.5. Parki

Spośród obiektów cennych kulturowo, a posiadających również duże walory przyrodnicze i krajobrazowe objęto ochroną parki uznane za zabytki kultury. W gminie Wołczyn, w ponad połowie sołectw (11 na 21) i mieście Wołczyn znajdują się parki objęte ochroną konserwatorską i wpisane do rejestru zabytków.

Tabela 8. Parki objęte ochroną konserwatorską znajdujące w rejestrze zabytków

| L.p. | Nr rejestru | Lokalizacja |
| --- | --- | --- |
| 1. | 22/78 | Park podworski w Brzezinkach |
| 2. | 30/78 | Park w Duczowie Małym |
| 3. | 1/76 | Park podworski w Gierałcicach |
| 4. | 12/76 | Park podworski w Komorznie |
| 5. | 17/77 | Park przypałacowy w Krzywiczynach |
| 6. | A-13/76 | Park podworski z aleją dojazdową |
| 7. | 14/76 | Park w Skałągach |
| 8. | 18/77 | Park w Świniarach Wielkich |
| 9. | 26/78 | Park z aleją dojazdową w Wąsicach |
| 10. | 25/78 | Park w Wierzbicy Dolnej |
| 11. | 19/77 | Park przypałacowy w Wierzbicy Górnej |
| 12. | 3/76 | Park miejski w Wołczynie |

Źródło: dane Wojewódzkiego Opolskiego Konserwatora Zabytków

1.5. Obszary o wysokiej wartości kulturowo-krajobrazowej

Walory dziedzictwa przyrodniczego są często powiązane z dziedzictwem kulturowym i zasługują na wspólną ochronę. Krajobraz kulturowy jest jednym z najważniejszych składników dziedzictwa kulturowego, a jego ochrona jest najistotniejszym czynnikiem kształtowania tożsamości i osobowości mieszkańców.

W gminie dominują obszary otwarte. Jednostki osadnicze, stanowią stosunkowo zwarte zespoły zabudowy i przeważnie harmonijnie wpisują się w krajobraz. Wiele wsi w gminie Wołczyn posiada formy (sylwety) o wysokich walorach krajobrazowych, o stosunkowo dobrze zachowanych układach urbanistycznych i z licznymi zabytkami. Niestety duża część zabytkowej zabudowy wsi jest zdewastowana oraz wymaga natychmiastowych działań remontowo-ochronnych. Krajobraz gminy jest zróżnicowany i w dużej części atrakcyjny, z wieloma wyróżniającymi się elementami, które wymagałyby szczególnej ochrony.

Fot.2  Drewniany kościółek w Gierałcicach

Ponadto gmina Wołczyn jest stosunkowo bogata pod względem występowania elementów wzbogacających krajobraz tzn. szpalerów przydrożnych, kęp śródpolnych, zieleni towarzyszącej itp. Najbardziej atrakcyjna pod względem krajobrazowym jest północna część gminy oraz południowa leżąca w obszarze parku krajobrazowego i obszaru chronionego krajobrazu. Umiarkowanie atrakcyjna – część środkowa.

Wojewoda opolski opracował dokument „Ochrona i Konserwacja Zabytkowego Krajobrazu Kulturowego Województwa Opolskiego”, na którego podstawie określono m.in. obszary o predyspozycjach parków kulturowych. W obrębie gminy Wołczyn, w jej południowej części znajduje się część takiego obszaru - „Krajobraz Reliktów Puszczy Odrzańskiej”.

2. Zasoby i jakość wód

W obrębie gminy Wołczyn przebiegają ważne, lokalne struktury wodonośne. Około 40% powierzchni gminy leży w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 324 (Dolina Kopalna Kluczborka).Przez teren gminy przebiegają także czwartorzędowe wodonośne doliny kopalne Stobrawy-Widawy z odgałęzieniem rynnowym Wołczyna. Północno-wschodnia część gminy leży również w zasięgu jednej z czterech wyznaczonych zlewni chronionych w województwie opolskim – strategicznych obszarów ochronny wód powierzchniowych [Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego, 2002].

Największym zagrożeniem dla wód powierzchniowych i podziemnych na terenie gminy Wołczyn jest brak kanalizacji sanitarnej (nieszczelne szamba, nielegalne wylewy zawartości szamb na pola itp.) oraz intensywna produkcja rolna. Produkcja rolna, a w szczególności zabiegi agrotechniczne ze stosowaniem środków ochrony roślin i nawozów sztucznych oraz rozlewanie na pola gnojowicy, brak lub nieszczelne zbiorniki na obornik i gnojówkę mogą powodować zanieczyszczenia wód. W szczególności największe gospodarstwa związane z produkcją rolną lub hodowlą zwierząt mogą być istotnym źródłem zanieczyszczeń wód - w gminie Wołczyn znajduje się szereg rolniczych spółdzielni produkcyjnych itp., w tym duże Przedsiębiorstwo Rolne „Agro-Ferm” sp. z o.o.

Ocenie jakości poddano na terenie gminy wody podziemne, powierzchniowe i opadowe. Określono przeciętną jakość wód (PJW), ustalaną na podstawie wartości środkowych z rocznej serii badań (SS) oraz dla wód powierzchniowych, najwyższy stopień zanieczyszczenia (NSZ), ustalany na podstawie wartości ekstremalnych z rocznej serii badań (SE). W przypadku Miana Coli i tlenu rozpuszczonego wartości ekstremalne dotyczyły najniższych rejestrowanych wskazań. Badania wód opadowych miały na celu określenie ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych z mokrym opadem do podłoża w ujęciu przestrzennym i czasowym. Analizie poddano wyniki badań wykonywanych w ramach monitoringu podstawowego i regionalnego.

2.1. Wody podziemne

Zasoby wód podziemnych są nierównomiernie rozmieszczone w przestrzeni województwa opolskiego. Nagromadzenie struktur wodonośnych występuje w środkowej części województwa. Obszar na północy województwa jest stosunkowo ubogi w wody podziemne. Jednakże na obszarze gminy Wołczyn wyróżniono zbiornik o wysokiej zasobności – tzw. GZWP nr 324 (Dolina kopalna Kluczborka) – według Mapy obszarów Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) w Polsce wymagających szczególnej ochrony [Kleczkowski, 1990].

Tabela 9. Charakterystyka zbiornika GZWP 324

| Nr | Nazwa zbiornika | Wiek | Śr. głęb. [m] | Powierzchnia [km2] | Szacunkowe zasoby dyspozycyjne [tys. m3/d] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | GZWP Ogółem | ONO | OWO |  |
| 324 | Dolina kopalna Kluczborka | Q | 20 | 84 | 84 | - | 16,00 |

ONO – obszar najwyższej ochrony, OWO – obszar wysokiej ochrony

Źródło: Diagnoza stanu środowiska województwa opolskiego [UM, 2003]

Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 324 jest zbiornikiem czwartorzędowym o powierzchni ok. 84 km2. Zaliczany jest do obszaru najwyższej ochrony (ONO). Średnia głębokość ujęć wodnych na zbiorniku wynosi 20 m, a zasoby dyspozycyjne wynoszą 16 tys. m3/d. Miąższość utworów wodonośnych waha się od 15 do 25m. Izolacja warstwy wodonośnej od powierzchni osadami gliniastymi, bądź ich występowanie w formie przewarstwień ma charakter lokalny, ale sprzyja zachowaniu czystości wód. Potwierdzają to badania wody pobranej ze studni ujęcia komunalnego w Kluczborku – wody te charakteryzowały się wysoką jakością.

Woda podziemna z ujęć na zbiorniku GZWP 324 jako jedyna spośród badanych w 2002 r. w pełni odpowiadała normom sanitarnym. Charakterystykę wód przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 10. Charakterystyka wód GPZW 324

| Nr otworu | Stratygrafia | Wody | Klasa 2002 |
| --- | --- | --- | --- |
| 618 | czwartorzędowe | Gruntowe | 1b – wody wysokiej jakości |

Źródło: Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2002

Na obszarze gminy Wołczyn wody podziemne występują przede wszystkim w trzech poziomach wodonośnych – czwartorzędowym, trzeciorzędowym i triasowym. Znaczenie użytkowe mają przede wszystkim wody czwartorzędowe. Generalnie wody czwartorzędowe są ściśle związane z doliną Stobrawy. Wskutek intensywnych procesów erozyjnych w utworach podłoża triasowego, wyerodowane zostały głębokie doliny wypełnione osadami przepuszczalnymi (głównie piaskiem i żwirem). Tworzą one system dolin kopalnych wód czwartorzędowych, podstawowych źródeł zaopatrzenia w wodę. Na terenie gminy Wołczyn można wyróżnić dolinę:

- Stobrawy–Widawy, przebiegającą równoleżnikowo, o miąższości 20-25m, ze zwierciadłem wody od 2 do 10 m ppt. o wydajności około 70-120 m3/h,

- odgałęzienie rynnowe Wołczyna o przebiegu południkowym, miąższości ponad 15-25m, o zwierciadle wody na poziomie 5-10m ppt. i wydajności zbiornika 70-120 m3/h.

2.1.1. Monitoring podstawowy wód podziemnych

Na terenie gminy Wołczyn nie prowadzono monitoringu wód podziemnych. Wody zbiornika GZPW 324 scharakteryzowano na podstawie wyników prób pobranych z otworu badawczego 618 – Kluczbork-Chocianowice. W poniższej tabeli przedstawiono wyniki badań jakości wód podziemnych kontrolowanych w sieci krajowej w 2002 r., z otworu badawczego 618. Uwzględniono tylko te parametry które nie odpowiadały normom wody o najwyższej jakości.

Tabela 11. Wyniki badań jakości wody z otworu badawczego 618, kontrolowanego w sieci krajowej w 2002 r.

| Oznaczenie | Jednostka | Otwór badawczy 618 |
| --- | --- | --- |
| Azot amonowy | MgN/dm3 | 3,55 |
| ChZT | MgO2/dm3 | 2,8 |
| Przewodnictwo elektr. | S/cm | 458 |
| SiO2 | Mg/dm3 | 15,6 |
| Klasy jakości wód podziemnych: | I a – wody o najwyższej jakości |
| I b – wody wysokiej jakości | II – wody średniej jakości |
| III – wody niskiej jakości | wody pozaklasowe |

Źródło: Stan środowiska w Województwie Opolskim w roku 2002.

Wody z otworu badawczego 618 (Kluczbork-Chocianowice) w 2002 r. charakteryzowały się nieznacznym podwyższeniem stężenia ditlenku krzemu, wskaźnika ChZT (Klasa Ib – wody wysokiej jakości) oraz przewodnictwem elektrycznym spełniającym normy II klasy jakości i azotu amonowego (wody pozaklasowe). Pozostałe parametry wód spełniały normy wód o najwyższej jakości.

2.1.2. Monitoring wód podziemnych ujmowanych w celach użytkowych

W 2002 r. ujęcia zasilające systemy wodociągowe w gminie Wołczyn były kontrolowane przez Wojewódzką Stacje Sanitarno-Epidemiologiczną w Opolu. Badano ujęcia wody: Wołczyn (SUW nr 1R), Wołczyn (SUW nr 2R), Wierzbica Górna (SUW nr 1), Wierzbica Górna (SUW nr 2), Szymonków, Brzezinki i Markotów. Wyniki badań ujmowanej wody mierzone w 2002 r. zebrano w poniższej tabeli.

Tabela 12. Wyniki badań WSSE w Opolu jakości wody z ujęć na terenie gminy Wołczyn (2002 r.)

| Parametr | Najwyższe wartości oznaczeń [mg/dm3] |
| --- | --- |
|  | Wołczyn 1R | Wołczyn 2R | Wierzbica 1 | Wierzbica 2 | Szymonków | Brzezinki | Markotów |
| Azot amonowy | 0,03 | 0,02 | 0,08 | 0,26 | 0,62 | 0,25 | nw |
| Azot azotanowy | 43,16 | 36,77 | 7,15 | 14,2 | 0,10 | 0,87 | 40,54 |
| Azot azotynowy | nw | nw | 0,024 | 0,001 | 0,011 | 0,028 | nw |
| Mangan | 0,03 | nw | 0,64 | 0,10 | 0,22 | 0,05 | 0,01 |
| Żelazo | 0,08 | 0,06 | 0,52 | 0,14 | 2,97 | 0,88 | 0,06 |
| Klasy jakości: | I | II | III | IV | V |

Źródło: Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2003

Wody ujmowane do celów użytkowych w 2002 r. charakteryzowały się wysoką zawartością azotanów (III klasa jakości, ujęcia w Wołczynie i Markotowie), azotu amonowego (IV klasa jakości, ujęcie w Szymonkowie), manganu (III klasa ujęcie w Szymonkowie i IV klasa ujęcie w Wierzbicy) oraz żelaza (IV klasa ujęcie w Wierzbicy, Szymonkowie i Brzezinkach). Pozostałe parametry wód ujmowanych na terenie gminy nie przekraczały II klasy jakości.

Ponadto badania wody na ujęciach przeprowadzane są zlecenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Wołczynie. Badana jest również jakość wody uzdatnionej z poszczególnych ujęć. W poniższej tabeli zebrano dane dotyczące ujęć wody w Wierzbicy Górnej, Szymonkowie, Brzezinkach i Markotowie na podstawie aktualnych badań (za 2004r.).

Tabela 13. Jakość wody uzdatnionej badanej w 2004 r. z ujęć wody na terenie gminy Wołczyn

| Ujęcie: | Wierzbica G. | Szymonków | Brzezinki | Markotów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Barwa [mgPt/dm3] | 1 | 2,3 | 1 | 2,3 |
| Mętność [mg/dm3] | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Odczyn pH | 7,3 | 7,1 | 6,9 | 7,0 |
| Amoniak [mgN/dm3] | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Azotany [mg/Ndm3] | 4,94 | 0,196 | 41,33 | 34,03 |
| Azotyny [mg/Ndm3] | 0,003 | 0,001 | 0,0006 | 0,003 |
| Mangan [mg/dm3] | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Twardość [mgCaCO3/dm3] | 250 | 180 | 209,3 | 105,3 |
| Żelazo [mg/dm3] | 0,07 | 0,106 | 0,03 | 0,06 |
| Bakterie Coli w 100 cm3 wody | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esherichia Coli w 100 cm3 wody | 0 | 0 | 0 | 0 |

Źródło: ZWiK sp. z o.o. w Wołczynie

2.2. Wody powierzchniowe

Teren gminy Wołczyn leży w dorzeczu Odry. Obszar gminy należy do zlewni II rzędu dwóch prawobrzeżnych dopływów Odry – Stobrawy i Prosny. Gmina wyróżnia się bogatą siecią rzeczną o charakterze typowo nizinnym, z maksymalnymi wylewami w okresie wiosennym i letnim.

Rzeka Stobrawa odwadnia poprzez swoje dopływy: Wołczańską Strugę i Czarną Wodę, południową i północno-zachodnią część gminy. Dolina Stobrawy tworzy szeroką, płaską dolinę pociętą siecią mniejszych kanałów i podmokłości. Doliny dopływów to formy nieckowate, słabo zaznaczające się w morfologii terenu. Północno-wschodnia część gminy (okolice Komorzna) odwadniane są przez rzekę Pratwę, dopływ Prosny.

Zasoby bilansowe rzek w województwie opolskim określił Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W poniższej tabeli przedstawiono przepływy i zasoby dyspozycyjne rzeki Stobrawy i Wołczyńskiego Strumienia.

Tabela 14. Zasoby dyspozycyjne największych rzek w gminie Wołczyn

| Ciek / pkt kontrolny | Powierzchnia zlewni w km2 | Przepływ w m3/s |
| --- | --- | --- |
|  |  | Średnioroczny Qśr | Średni niski Qśnn | Wielki prawdopodobny Qśww1% |
| Rzeka Stobrawa – most w Wąsicach | 295,3 | 1,48 | 0,295 | 35,4 |
| Wołczyński Strumień | 135,5 | 0,542 | 0,115 | 13,55 |

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wołczyn [1996]

Rzeka Stobrawa charakteryzuje się zmiennym przepływem. W okresie roztopów i letnich opadów zagrożone zalewaniami i podtopieniami są znaczne połacie doliny Stobrawy (miejscowości Wierzchy, Wąsice, Szum). Powierzchnia zalewów Stobrawy w całym jej biegu (bez dopływów) wynosi 6 786 ha. Wielkość ta ustępuje w województwie opolskim tylko zalewom Odry ( 18 574 ha). Jednak w czasie powodzi w lipcu 1997 roku na terenie gminy Wołczyn zalane zostały jedynie użytki rolne, głównie użytki zielone w dolinach rzecznych, a przede wszystkim rzeki Stobrawy..Wody powodziowe nie objęły bezpośrednio istniejących zabudowań, wystąpiły jedynie miejscowe podtopienia gospodarstw w wyniku podniesienia się poziomu wód gruntowych. Zasięg zalewów powodziowych w przybliżeniu odpowiada zasięgowi terasy zalewowej rzeki Stobrawy.

Fot.3  Uregulowany ciek					A.T.

Sieć hydrograficzną w gminie uzupełniają rowy melioracyjne i zbiorniki wodne (stawy, zbiorniki przeciwpożarowe). Największe stawy powstałe w wyniku sztucznego piętrzenia wody groblami znajdują się w sołectwie Wierzbica Górna, niedaleko przysiółka Jedliska oraz w miejscowości Komorzno. Stawy są zagospodarowane i prowadzona jest na nich gospodarka rybacka. Kompleks stawów koło Jedlisk i ich najbliższe otoczenie, ze względu na wysokie walory przyrodnicze, wyróżniono do ochrony rezerwatowej (proponowany rezerwat „Krystyna” o powierzchni 137 ha).

2.2.1. Monitoring wód powierzchniowych

Monitoring powierzchniowych wód płynących jest systemem mającym na celu pozyskiwanie, gromadzenie i przetwarzanie danych o jakości zasobów wód powierzchniowych oraz o przyczynach ich zanieczyszczenia. Program państwowego monitoringu środowiska przewiduje prowadzenie badań analitycznych pozwalających na ocenę właściwości kontrolowanych wód w zakresie: substancji organicznych, składników zasolenia, ilości niesionych zawiesin, substancji biogennych i wskaźników biologicznych. Na terenie gminy Wołczyn jest realizowany wyłącznie program badań monitoringu regionalnego wód powierzchniowych. Monitoring podstawowy nie jest realizowany.

2.2.1.1. Monitoring regionalny

Na terenie gminy Wołczyn program badań monitoringu wód powierzchniowych w latach 2000 – 2003 był dość ograniczony. Kryteria wstępne oraz wyniki klasyfikacji wód powierzchniowych kontrolowanych jedynie w 2000 r. w ramach monitoringu regionalnego w punktach pomiarowych położonych na terenie gminy lub w innych gminach (na ciekach przepływających przez gminę Wołczyn) zebrano w poniższej tabeli. Pod uwagę brano rzekę Stobrawę (ppk Stobrawa), Kluczborską Strugę (ppk Miejsce) oraz Wołczyński Strumień (Wołczankę) (ppk Brynica). Tylko Wołczyński Strumień był minitorowany w punkcie pomiarowo-kontrolnym położonym na terenie gminy Wołczyn. Pozostałe punkty pomiarowo-kontrolne charakteryzują jakość wód poza gminą.

Tabela 15. Kryteria wstępne oraz wyniki klasyfikacji wód powierzchniowych kontrolowanych w 2000 r. w ramach monitoringu regionalnego

| Nazwa cieku - Przekrój | Wskaźniki* zanieczyszczenia, dla których stężenia obliczeniowe oceniono jako „N” przy klasyfikacji | Wyniki klasyfikacji** na podstawie stężeń |
| --- | --- | --- |
|  | przeciętnej jakości wód | najwyższego stopnia zanieczyszczenia*** | Środkowych | ekstremalnych |
| Stobrawa – ppk Stobrawa | - | Ż | III | N1 |
| Kluczborska Struga – ppk Miejsce | AY | 1+T, FO, MC, | N1 | N4 |
| Wołczyński Strumień – ppk Brynica | AY | 1+T, F, FO, Ż, MC, | N1 | N6 |

* Ż – żelazo ogólne, T – tlen rozpuszczony, FO – fosfor ogólny, F – fosforany, MC – Miano Coli,

AY – azot azotynowy

**II, III druga, trzecia klasa czystości, N – nie odpowiada kryteriom klasy III, indeks – liczba przekroczeń

***pierwszy element informacji sygnalizuje ilość wskaźników w kolumnie 3

Źródło: Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2000

Stobrawa ppk Stobrawa

Mimo licznych źródeł zanieczyszczenia zlokalizowanych w górnej i środkowej części zlewni, wody Stobrawy w rejonie ujścia do Odry charakteryzują się stosunkowo nieznacznym zanieczyszczeniem. W roku 1999 przeciętną ich jakość sklasyfikowano jako odpowiadającą warunkom dopuszczalnym klasy III, na co wpływ miała ocena zawartości żelaza ogólnego. Odpowiednio lepsze rezultaty obejmują ocenę przeciętnych wyników badań bakteriologicznych oraz stężeń (SS) azotu azotanowego i fosforu ogólnego. Spełnienie rygorów najwyższej (I) z trzech obowiązujących klas czystości wód powierzchniowych dokumentują wszystkie wyniki oznaczeń substancji rozpuszczonych, zawiesiny i fosforanów oraz zdecydowana większość (92%) badań tlenu rozpuszczonego, BZT5 i azotu amonowego. Przekroczenia kryteriów kasy III stwierdzono tylko w ograniczonej (25%) ilości oznaczeń żelaza ogólnego, przy czym nadmierna jego zawartość w wodach Stobrawy i niektórych dopływów wynika ze specyficznych właściwości lesistej zlewni tego cieku.

Z porównania zestawień wartości przeciętnych z serii badań 1999 roku wynika, że w stosunku do danych przekroju Olesno (ppk Olesno) przeciętna jakość wód w ujściowym odcinku Stobrawy (ppk Stobrawa) charakteryzowała się niższym zanieczyszczeniem z zakresie BZT5, azotu amonowego i azotanowego, fosforanów i fosforu ogólnego oraz Miana Coli, zbliżonymi wartościami (SS) zawiesiny i substancji rozpuszczonych oraz ponad 3-krotnie wyższą zawartością żelaza.

Wykazane w tabeli relacje zmian przeciętnych wyników dwóch ostatnich serii badań stwarzają podstawę do stwierdzenia, że w okresie 1996 – 2000 wystąpiły korzystne zmiany niektórych właściwości wód ujściowych odcinka Stobrawy, co sygnalizują różnice wartości (SS) zwłaszcza dla BZT5, azotu azotanowego, związków fosforu  i Miana Coli. W 2000 r. przeciętna zawartość azotu amonowego i żelaza ogólnego w wodach Stobrawy uchodzących do Odry była jednak wyższa niż przez 4 laty, a zarazem było niższe jej natlenienie. Z wyjątkiem tlenu rozpuszczonego i żelaza ogólnego ekstremalne wyniki oznaczeń z ostatniej serii badań, nie przekraczały odpowiednich wartości z 1996 r. Warto również zwrócić uwagę, że o ile w 1996 r. przekroczenia kryteriów normatywnych klasy trzeciej stwierdzono w zakresie trzech wskaźników zanieczyszczenia (azot azotynowy SE, fosfor ogólny SS SE i Miano Coli SE) to w roku 2000 dotyczyły one wyłącznie żelaza ogólnego SE.

| Wskaźnik Zanieczyszczenia [mgX/dm3] | Wyniki badań* | I klasa czystości |
| --- | --- | --- |
|  | 1996 | 2000 |  |

### Tabela 16. Zestawienie podstawowych wskaźników jakości wody rzeki Stobrawy (ppk Stobrawa)

|  | SE | SS | SE | SS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tlen rozpuszczony | 7,4 | 9,7 | 5,6 | 9,0 | ( 6 |
| BZT5 | 10,9 | 3,7 | 4,4 | 1,8 | ( 4 |
| Substancje rozpuszczone | 565 | 295 | 320 | 290 | ( 500 |
| Zawiesina | 36 | 10 | 19 | 10 | ( 20 |
| Azot amonowy | 1,88 | 0,49 | 1,24 | 0,62 | ( 1,0 |
| Azot azotynowy | 0,080 | 0,046 | 0,042 | 0,025 | ( 0,02 |
| Fosforany | 0,24 | 0,16 | 0,19 | 0,14 | ( 0,2 |
| Fosfor ogólny | 10,0 | 1,19 | 0,27 | 0,15 | ( 0,1 |
| Żelazo ogólne | 1,53 | 0,97 | 4,11 | 1,65 | ( 1,0 |
| - wartość nie odpowiadające normom III klasy czystości |

Źródło: Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2000

Rys. 1.  Zestawienie parametrów jakości wody rzeki Stobrawy (ppk Stobrawa) (■ – SE, ■ – SS)

### Kluczborska Struga – ppk Miejsce

W 2000 r. obserwowano tylko nadmierne ekstremalne zanieczyszczenia SE azotem azotynowym i fosforem ogólnym. W stosunku do roku 1996 nastąpił nieznaczny wzrost stężenia SS substancji rozpuszczonych i azotu amonowego oraz spadek stężenia tlenu ogólnego. Pod względem wartości SS dla tlenu rozpuszczonego, BZT5, substancji rozpuszczonych, zawiesiny, azotu amonowego i fosforu ogólnego oraz żelaza ogólnego, w 2000 r., wody kwalifikowały się do I klasy czystości. Wyniki zebrano w poniższej tabeli i przedstawiono na wykresie na rys. 2.

### Tabela 17.  Zestawienie podstawowych wskaźników jakości wody rzeki Kluczborska Struga – ppk Miejsce

| Wskaźnik zanieczyszczenia [mgX/dm3] | Wyniki badań [mg/dm3] | I klasa czystości |
| --- | --- | --- |
|  | 1996 | 2000 |  |
|  | SE | SS | SE | SS |  |
| Tlen rozpuszczony | 4,2 | 8,4 | 3,8 | 7,9 | ( 6 |
| BZT5 | 173,0 | 5,7 | 3,4 | 2,2 | ( 4 |
| Substancje rozpuszczone | 738 | 375 | 432 | 388 | ( 500 |
| Zawiesina | 40 | 14 | 20 | 10 | ( 20 |
| Azot amonowy | 4,35 | 0,37 | 2,15 | 0,61 | ( 1,0 |
| Azot azotynowy | 0,366 | 0,128 | 0,622 | 0,075 | ( 0,02 |
| Fosforany | 1,01 | 0,55 | 0,77 | 0,25 | ( 0,2 |
| Fosfor ogólny | 3,07 | 0,70 | 0,67 | 0,25 | ( 0,1 |
| Żelazo ogólne | 2,81 | 0,81 | 1,63 | 0,66 | ( 1,0 |
| - wartość nie odpowiadające normom III klasy czystości |

## Źródło: Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2000

Rys. 2. Zestawienie parametrów jakości wody rzeki Kluczborska Struga – ppk Miejsce (gm. Świerczów) (■ – SE, ■ – SS)

Wołczyński Strumień (Wołczanka) – ppk Brynica

W wodach Wołczyńskiego Strumienia (Wołczanki) w 2000 r. stwierdzono nadmierne długotrwałe stężenie azotu azotynowego. Przeciętne rezultaty oznaczeń fosforanów i fosforu ogólnego odpowiadało warunkom dopuszczalnym dla klasy drugiej. Stężenia ekstremalne w 2000 r. dla tlenu rozpuszczonego, azotu azotynowego, fosforanów, fosforu ogólnego i żelaza ogólnego nie odpowiadały trzeciej klasie czystości. Dane zebrano w poniższej tabeli i przedstawiono na rys. 3.

### Tabela 18. Zestawienie podstawowych wskaźników jakości wody rzeki Wołczyńskiego Strumienia (Wołczanka) – ppk Brynica

| Wskaźnik zanieczyszczenia [mgX/dm3] | Wyniki badań [mg/dm3] | I klasa czystości |
| --- | --- | --- |
|  | 1996 | 2000 |  |
|  | SE | SS | SE | SS |  |
| Tlen rozpuszczony | 3,2 | 8,2 | 3,9 | 8,3 | ( 6 |
| BZT5 | 17,4 | 4,6 | 4,0 | 2,0 | ( 4 |
| Substancje rozpuszczone | 467 | 355 | 495 | 464 | ( 500 |
| Zawiesina | 29 | 12 | 17 | 10 | ( 20 |
| Azot amonowy | 4,37 | 1,11 | 1,38 | 0,82 | ( 1,0 |
| Azot azotynowy | 0,320 | 0,080 | 0,195 | 0,099 | ( 0,02 |
| Fosforany | 1,21 | 0,66 | 0,134 | 0,26 | ( 0,2 |
| Fosfor ogólny | 1,92 | 0,79 | 0,67 | 0,23 | ( 0,1 |
| Żelazo ogólne | 1,54 | 0,64 | 2,88 | 0,77 | ( 1,0 |
| - wartość nie odpowiadające normom III klasy czystości |

## Źródło: Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2000

### Rys. 3.  Zestawienie parametrów jakości wody rzeki Wołczanki– ppk Brynica

(¦ – SE, ¦ – SS)

W porównaniu z 1996 r. stwierdzono nieznaczny wzrost stężenia substancji rozpuszczonych, azotu azotynowego i żelaza ogólnego.

2.3. Wody opadowe

Koordynatorem monitoringu wód opadowych jest Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, natomiast nadzór merytoryczny nad jego realizacją prowadzi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział we Wrocławiu. Celem monitoringu jest określenie w skali kraju rozkładu ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych z mokrym opadem do podłoża w ujęciu przestrzennym i czasowym.

Spośród 25 stacji monitoringowych służących do oceny jakości wód opadowych, żadna nie jest zlokalizowana na terenie województwa opolskiego, a stosunkowo najbliższe to stacje we Wrocławiu i na Śnieżce (woj. dolnośląskie), w Raciborzu i Katowicach (woj. śląskie) oraz w Kaliszu (woj. wielkopolskie) i Sulejowie (woj. łódzkie).

Ostatnie badania rozkładu ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych z mokrym opadem do podłoża dla województwa opolskiego, były wykonywane w latach 2000 i 2001. Wyniki tych badań dla powiatu kluczborskiego przedstawiają się następująco:

Tabela 19.. Zanieczyszczenie wód opadowych dla powiatu kluczborskiego w latach 2000 i 2001

| Mierzony parametr | Ła (kg · ha-1 · rok-1) | Miejsce powiatu kluczborskiego w województwie w 2001r. |
| --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2001 |  |
| Siarczany | 26,6 | 25,1 | 6 |
| Chlorki | 9,0 | 7,1 | 2 |
| Azotyny i azotany | 4,8 | 4,1 | 5 |
| Azot amonowy | 6,05 | 6,7 | 5 |
| Azot ogólny | 20,8 | 22,4 | 7 |
| Fosfor ogólny | 0,44 | 0,54 | 7 |
| Sód | 4,0 | 3,5 | 2 |
| Potas | 2,4 | 2,1 | 6 |
| Wapń | 9,5 | 8,3 | 4 |
| Magnez | 1,7 | 1,04 | 4 |
| Cynk | 0,7 | 0,5 | 6 |
| Miedź | 0,07 | 0,05 | 4 |
| Żelazo | 0,34 | 0,4 | 7 |
| Ołów | 0,05 | 0,08 | 6 |
| Kadm | 0,0037 | 0,0051 | 3 |

## Źródło: Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2003

Wody opadowe zasilające powiat kluczborski charakteryzują się dość dużą zawartością chlorków, sodu, miedzi i kadmu w porównaniu do innych powiatów w województwie. Powiat kluczborski można zaliczyć do regionów o małym zanieczyszczeniu wód opadowych azotem i fosforem ogólnym oraz żelazem.

2.4. Gospodarka wodno-ściekowa

Sieć wodociągowa jest własnością Gminy Wołczyn, a administratorem jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Wołczynie.

2.4.1. Zaopatrzenie w wodę

Obszar gminy Wołczyn jest praktycznie w całości (99%) zwodociągowany. Tylko kilka pojedyńczych gospodarstw we wsi Wąsice oraz budynki w Duczowie – Jedliskach pozostają bez podłączenia do sieci wodociągowej. Miejscowości objęte zbiorowym systemem zaopatrzenia w wodę to:

- za pośrednictwem wodociągu grupowego „Wierzbica Górna” - wsie Wierzbica Górna i Dolna, Świniary Małe i Wielkie, Duczów Mały i Duży, opartego na ujęciu wybudowanym w latach 1977/81 roku. Ujęcie wody stanowią cztery studnie wiercone oraz stacja uzdatniania wody,

- za pośrednictwem wodociągu zbiorowego „Szymonków” - wieś Szymonków z przysiółkami Wesoła i Zielona Góra. Ujęcie wody wybudowane w latach 1967/84 stanowią dwie studnie wiercone o wydajności Q = 14 i 39 m3/h wraz ze stacją uzdatniania wody,

- za pośrednictwem wodociągu grupowego „Brzezinki” – wsie Brzezinki, Ligota Wołczyńska, Skałągi, Rożnów, Gierałcice, Wąsice, Szum i Wierzchy oraz przysiółki: Ligota Mała, Gierałcice Małe, Krynica, opartego na ujęciu wybudowanym w latach 1992/96 roku. Ujęcie wody stanowią dwie studnie wiercone o wydajności Q = 75 m3/h oraz stacja uzdatniania wody,

- za pośrednictwem wodociągu grupowego „Markotów” – wsie Markotów Duży i Mały oraz przysiółki Nowa Wieś i Cygany, opartego na ujęciu wybudowanym w roku 1995. Ujęcie wody stanowią dwie studnie wiercone o wydajności Q = 45,6 i 45,6 m3/h oraz stacja uzdatniania wody.

Planowana budowa sieci wodociągowej i podłączenie kilku gospodarstw i budynków w Wąsicach i Duczowie – Jedliskach przewidziana jest na rok 2006.

Tabela 20. Charakterystyka systemu zaopatrzenia w wodę

| Ujęcie | Miejscowości obsługiwane przez ujęcie | Maksymalna wydajność [m3/dobę] | Zużycie wody w 2003 r. [m3/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| Wierzbica Górna | Wierzbica G., Wierzbica D., Świniary M., Świniary D., Duczów M., Duczów D. | 770 | 144 800 |
| Szymonków | Szymonków, Wesoła, Zielona Góra | 162 | 27 500 |
| Brzezinki | Brzezinki, Ligota Wołcz., Ligota M., Skałągi, Rożnów, Gierałcice, Gierałcice M., Wąsice, Krynica, Szum, Wierzchy | 3 000 | 448 400 |
| Markotów | Markotów D., Markotów M., Nowa Wieś, Cygany | 45 | 11 300 |

Źródło: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wołczynie sp. z o.o. [2004]

Ponadto w gminie Wołczyn funkcjonuje wodociąg zbiorowy „Krzywiczyny” wybudowany w 1981 roku, którego administratorem jest Spółdzielnia Rolnicza „Kłos”. Wodociąg bazuje na ujęciu w Krzywiczynach, o wydajności 73 m3/h. Ujęcie początkowo zaopatrywało w wodę wsie: Krzywiczyny, Bruny i Komorzno, obecnie jednak z powodu okresowych braków wody wsie Bruny i Komorzno zasilane są z wodociągu Polanowice w gminie Byczyna.

Zużycie wody z wodociągów eksploatowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wołczynie sp. z o.o. maleje w gospodarstwach prywatnych i w roku 2003 kształtowało się na poziomie – 433 968 m3/rok. Natomiast zużycie wody wśród podmiotów prawnych rośnie i w 2003 wynosiło 61 642 m3/rok (wzrost o 20,4% w stosunku do roku 2002). Ogółem jednak zużycie wody systematycznie maleje, a ilość ujmowanej wody rośnie. Największe straty wody na sieci zanotowano w wodociągu Szymonków i Markotów (powyżej 20%).

Tabela 21. Zużycie wody w latach 2001-2003

| L.p. | Wyszczególnienie | Jedn. | 2001 | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ilość ujmowanej i uzdatnianej wody | Szymonków | m3 | 26 200 | 24 700 | 27 500 |
|  |  | Wierzbica |  | 121 700 | 127 800 | 144 800 |
|  |  | Brzezinki |  | 426 600 | 427 700 | 448 400 |
|  |  | Markotów |  | 11 200 | 12 000 | 11 300 |
| Razem | m3 | 585 700 | 592 200 | 632 000 |
| 2. | Ilość zużytej wody ogółem | Mieszkańcy | m3 | 471 314 | 449 209 | 433 968 |
|  |  | Podmioty prawne |  | 48 762 | 51 180 | 61 642 |
| Razem | m3 | 520 076 | 500 389 | 495 610 |
| 3. | Straty wody na sieci | Szymonków | % | 24 | 19,7 | 25 |
|  |  | Wierzbica |  | 16 | 19 | 26 |
|  |  | Brzezinki |  | 10 | 9,1 | 11,4 |
|  |  | Markotów |  | 28 | 20 | 21 |

Źródło: Źródło: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wołczynie sp. z o.o. [2004]

Ogółem długość sieci wodociągowej w gminie Wołczyn wynosi 149,3 km. Do sieci przyłączonych jest 1520 przyłączy wodociągowych. Zużycie wody z wodociągów kształtuje się na poziomie – 29,4 m3/ rok na jednego mieszkańca. [dane z Urzędu Gminy za rok 2003].

Tabela 22.  Stan ewidencyjny sieci wodociągowej (stan na 01.2004r.)

| L.p. | Sieć wodociągowa | Długość sieci [km] | Przyłącza wodociągowe |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | szt. | mb |
| 1. | Szymonków | 10,4 | 134 | 3 300 |
| 2. | Brzezinki | 41,6 | 1 093 | 52 400 |
| 3. | Wierzbica | 27,1 | 272 | 6 800 |
| 4. | Markotów | 6,5 | 21 | 1 200 |

Źródło: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wołczynie sp. z o.o. [2004]

Na terenie gminy Wołczyn istnieją również ujęcia zakładowe. Wodociąg zakładowy Gospodarstwa Rolnego „Radaczyńscy” w Brzezinkach nie spełnia norm jakości wody (informacja z sanepidu) i prawdopodobnie będzie konieczność podłączenia osiedla mieszkaniowego zasilanego z tego wodociągu do sieci gminnej.

Według informacji „Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń Środowiska” [2003] największy zarejestrowany pobór wód (wymagający ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska) wykazuje:

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. (629 848 m3/rok),

- LESAFFRE BIO – Corporation sp. z o.o. (1 695 498 m3/rok),

- Przedsiębiorstwo Rolne „Agro-Ferm” sp. z o.o. (8 794 m3/rok).

2.4.1.1. Strefy ochronne ujęć wody

Warunki hydrogeologiczne korzystne dla budowy ujęć w gminie Wołczyn są jedynie w płytko zalegających wodach utworów czwartorzędowych narażonych w znacznym stopniu na zanieczyszczenie. Analiza budowy geologicznej oraz warunków hydrogeologicznych i ocena możliwości samooczyszczenia wody z zanieczyszczeń pozwoliła na określenie zasięgu stref ochronnych ujęć wody, których wyznaczenie pozwoli na ograniczenie zagrożenia zanieczyszczenia użytkowych poziomów wodonośnych.

Dla ujęcia wody w Wierzbicy Górnej decyzją nr OŚ-III/6210/19/98/ig Wojewody Opolskiego z dnia 03.06.1998r. ustanowiono strefę ochronną ujęcia wody podziemnej, która obejmuje teren ochrony bezpośredniej dla studni 1,2,3 o wymiarach 1612 m2 oraz 2509 m2 dla studni nr 4. Terenu ochrony pośredniej wewnętrznej nie wyznaczono, a strefa pośrednia zewnętrzna w kształcie owalu zajmuje powierzchnię 28,26 ha.

Również ze względu na korzystne warunki geologiczne w rejonie ujęcia w Szymonkowie utworzono tu (decyzją nr OŚ-III/6210/308/98/bd Wojewody Opolskiego z dnia 29.12.1998r.) tylko strefę ochrony bezpośredniej dla studni 1,2 wraz ze stacją uzdatniania wody oraz strefę ochrony pośredniej zewnętrznej o powierzchni 0,65 km2.

Decyzja wyznaczająca strefy ochronne ujęcia w Brzezinkach straciła ważność dnia 31 grudnia 2002 roku, ale obecnie prowadzone są działania dla ponownego ustanowienia stref. Dla ujęcia Markotów ustanowiono jedynie strefę bezpośrednią. Dla ochrony jakości wód ujęcia Markotów występuje potrzeba ustanowienia strefy ochrony pośredniej.

Dla ustanowionych stref ustalono również zakazy, ograniczenia, i obowiązki, a w tym:

- na terenie ochrony bezpośredniej ujęcia należy:

- ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych stale przy urządzeniach służących do poboru wody,

- zabronić użytkowania gruntów do celów nie związanych z eksploatacją ujęcia

- zagospodarować teren zielenią (Wierzbica) lub teren oznakować tablicami informacyjnymi o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionym (Szymonków);

- na terenie ochrony pośredniej zewnętrznej zabrania się:

- rolniczego wykorzystania ścieków (za wyjątkiem zwykłego korzystania z wód)

- lokalizowania nowych ujęć wody nie związanych z przedmiotowym wodociągiem

2) przechowywania i składowania odpadów promieniotwórczych

3) wydobywania kopalin

- lokalizowania stacji paliw płynnych

- magazynów ropopochodnych,

5) lokalizowania wysypisk i wylewisk komunalnych i przemysłowych,

6) zakładania cmentarzy,

7) wprowadzania ścieków bezpośrednio do ziemi,

8) wykonywania robót i czynności mogących spowodować zmniejszenie przydatności ujmowanej wody.

Geologicznie granice stref ochrony pośredniej wewnętrznej i zewnętrznej ujęć wody określa się między innymi dla potrzeb planowania przestrzennego w celu uniknięcia lokalizacji na tym terenie obiektów mogących zanieczyścić wody podziemne, likwidacji ognisk stwarzających niebezpieczeństwo skażenia wód podziemnych oraz uporządkowania gospodarki nawozowej i wodno-ściekowej.

2.4.2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków komunalnych

Na obszarze gminy Wołczyn w sieć kanalizacji sanitarnej uzbrojony jest w prawie w całości teren miasta Wołczyna, pojedyńcze osiedla w Rożnowie i Brzezinkach (długość sieci 1,7 km) oraz od bieżącego roku część wsi Wierzbica Górna. Długość sieci kanalizacyjnej w mieście wynosi 12,1 km oraz 439 przyłączy. Z systemu kanalizacyjnego korzysta 95% mieszkańców Wołczyna. Sieć kanalizacyjna w mieście pochodzi z roku 1930 i 1973. Miasto posiada system kanalizacji rozdzielczej. Wody opadowe odprowadzane są kanalizacją deszczową do rowów i Wołczyńskiego Strumienia, a ścieki sanitarne istniejącą kanalizacją sanitarną na oczyszczalnię ścieków. Na koniec roku 2004 zrealizowano I etap kanalizacji wsi Wierzbica Górna – wybudowano 6,8 km sieci kanalizacyjnej i 13 przyłączy (budynki popeegerowskie), do sieci podłączono 129 gospodarstw domowych i 3 firmy, przy okazji likwidując mało efektywną, przyzakładową oczyszczalnię ścieków.

Tabela 23. Stan ewidencyjny kanalizacji sanitarnej w gminie Wołczyn (stan na koniec 2004r.)

| Miejscowość | Rok Budowy | Oczyszczalnie [szt.] | Przepompownie [szt.] | Dł. sieci [km] | Przyłącza kanalizacji sanitarnej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Razem |
|  |  |  |  |  | szt. | mb |
| Miasto Wołczyn | 1930, 1973 | 1 | 1 | 12,1 | 439 | 4 800 |
| Wierzbica Górna | 2004 |  | 1 | 6,8 | 13 | 6773 |

Źródło: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wołczynie sp. z o.o. [2004]

W pozostałych miejscowościach gminnych ścieki gromadzone są w zbiornikach wybieralnych (szambach) i wykorzystywane rolniczo lub bezpośrednio wprowadzane do gruntu lub wód, co stanowi zagrożenie dla czystości wód powierzchniowych i podziemnych. Terenami szczególnie narażonymi na przenikanie zanieczyszczeń do wód podziemnych (duża przepuszczalność gruntów) są okolice Wierzchów, Wąsic, Gierałcic i Wierzbicy Górnej. Tylko niewielka część ścieków ze zbiorników wybieralnych wywożona jest systemem zbiorowym do oczyszczalni ścieków w Wołczynie.

Natomiast z zakładu LESAFFRE BIO – Corporation sp. z o.o. ścieki wykorzystywane są rolniczo do nawożenia gruntów rolnych na terenie gminy.

Tabela 24. Ilości ścieków dostarczanych przez poszczególnych użytkowników do oczyszczalni w Wołczynie

| Użytkownicy | Ilość ścieków [m3/rok] |
| --- | --- |
|  | 2002 | 2003 |
| Ścieki dopływające razem | 253 045 | 262 900 |
| Gospodarstwa domowe | 231 262 | 241 101 |
| Pozostali | 21 783 | 21 799 |
| Ścieki dowożone razem | 1 800 | 12 298 |
| Gospodarstwa domowe | 1 440 | 5 900 |
| Pozostali | 360 | 6 398 |
| Razem | 254 845 | 275 198 |

Źródło: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wołczynie sp. z o.o. [2004]

Na terenie gminy Wołczyn funkcjonuje oczyszczalnia ścieków – w Wołczynie (mechaniczno-biologiczna wybudowana w latach 1971-1973). Średnio dobowa nominalna wydajność oczyszczalni wynosi 2140 m3/d i będzie modernizowana.

Tabela 25. Charakterystyka oczyszczalni w Wołczynie

| Lokalizacja oczyszczalni | Zasięg zlewni | Typ oczyszczalni | Średnio dobowa wydajność oczyszczalni [m3/d] | Odbiornik ścieków | Gospodarka osadami | Data uruchomienia i kluczowych modernizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | nominalna | Wyko-rzystana |  |  |  |
| Wołczyn | Miasto Wołczyn | Mechaniczno-biologiczna | 2 140 | 591 | Rzeka Strumień Wołczyński | Zagęszczenie osadu, odwodnienie i stabilizacja | 1971 - 1973 |

Źródło: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wołczynie sp. z o.o. [2004]

Oczyszczalnia ścieków komunalnych w Wołczynie

Oczyszczalnię wybudowano w latach 1971 - 1973. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna o wydajności nominalnej Q= 2140 m3/d. W skład oczyszczalni wchodzą następujące urządzenia: krata gęsta ręczna, piaskownik poziomy dwukomorowy, studnia zbiorcza ścieków surowych, pompownia ścieków surowych, osadniki Imhoffa, komora dawkująca CaO, złoża biologiczne spłukiwane, osadniki wtórne pionowe, komory recyrkulacji ścieków oczyszczonych, koryto pomiarowe ilości ścieków, zbiornik dawkujący ścieki na pola filtracyjne, pola i komory filtracyjne, poletka osadowe oraz składowisko osadów. Aktualna wydajność oczyszczalni stanowi tylko ok. 28 % jej wydajności nominalnej, przy czym tylko ok. 4,5 % oczyszczanych ścieków stanowią ścieki dowożone ze zbiorników wybieralnych. Tak niewielkie zasilanie oczyszczalni ściekami surowymi wiąże się z niedostateczną ilością sieci kanalizacyjnej w gminie. Osad po stabilizacji na poletkach osadowych jest kompostowany na pryzmach na terenie oczyszczalni. Stopień oczyszczania ścieków to ok. 93% dla BZT5 i 98% dla zawiesiny.

Tabela 26. Charakterystyka ścieków dopływających do oczyszczalni w Wołczynie

| Średnia ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [m3/d] | Średniodobowa ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [RLM] | Średnia jakość ścieków komunalnych dopływających do oczyszczalni [mg/l] | Charakterystyka ścieków |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | BZT5 | Zawiesina | Azot ogólny | Fosfor ogólny |  |
| 591 | 1891 | 192 | 490 | b.d | b.d | Ścieki komunalne |

Źródło: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wołczynie sp. z o.o. [2004]

Na terenie gminy zlokalizowane są również dwie lokalne oczyszczalnie:

- w Rożnowie o przepustowości 154 m3/d (właściciel – Spółdzielnia Miaszkaniowa „VITA”,

- w Brzezinkach o przepustowości 82,5 m3/d (właściciel – Spółdzielnia Mieszkaniowa w Brzezinkach).

Według danych Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń Środowiska [2003r.] ścieki do wód powierzchniowych z terenu gminy Wołczyn (w ilości wymagającej ewidencjonowania i ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska) odprowadzają dwa podmioty:

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wołczynie sp. z o.o. o łącznej ilości w 2003 roku wynoszącej 348 852 m3,

- Przedsiębiorstwo Rolne „AGRO-FERM” sp. z o.o. o łącznej ilości w 2003 roku wynoszącej 4 373 m3.

3. Gleby i powierzchnia ziemi

Właściwości gleb jako jednego z podstawowych elementów środowiska przyrodniczego decydują przed wszystkim o przydatności rolniczej. Wśród czynników antropogenicznych istotny wpływ na zanieczyszczenia gleb mają emisje gazowe i pyłowe ze źródeł energetycznych, przemysłowych i motoryzacyjnych oraz zbyt intensywna gospodarka rolna.

3.1. Charakterystyka gleb

Gmina Wołczyn, za wyjątkiem terenów miasta jest gminą typowo rolniczą. Dobra jakość gleb wraz z korzystnymi warunkami przyrodniczymi stanowi bazę wysoko produktywnego rolnictwa. Użytki rolne zajmują powierzchnię 14 961ha, co stanowi 62% powierzchni ogólnej gminy, z czego grunty orne zajmują ok. 86,4% powierzchni użytków rolnych. Jest to skutek stosunkowo wysokiej żyzności gleb. Walory rolniczej przestrzeni produkcyjnej w gminie Wołczyn są dobre. Gmina posiada wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej wynoszący 80,2 punkty. Struktura użytkowania gruntów rolnych przedstawia się następująco: grunty orne  - 12 927 ha, sady – 14 ha, łąki – 1579 ha, pastwiska – 441 ha [Rocznik ..., 2003].

Tabela 27. Powierzchnia gruntów ornych według klas jakości gleb (stan na 19-01-2004)

| Lp. | Sołectwa | Pow. Ogólna | I | II | IIIa | IIIb | IVa | IVb | V | VI i Viz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bruny | 448,7 | - | - | 1,8 | 24,4 | 131,2 | 146,2 | 57,2 | 2,0 |
| 2. | Brynica | 504,2 | - | - | - | - | 14,0 | 36,5 | 65,2 | 12,4 |
| 3. | Brzezinki | 1243,2 | - | - | 12,8 | 101,6 | 330,4 | 199,4 | 39,9 | 0,6 |
| 4. | Duczów Mały | 288,0 | - | - | - | 18,1 | 43,2 | 44,1 | 30,5 | 7,9 |
| 5. | Duczów Wielki | 333,8 | - | - | 2,5 | 18,9 | 188,7 | 40,4 | 3,3 | 0,1 |
| 6. | Gierałcice | 1158,4 | - | - | 67,9 | 167,8 | 248,6 | 87,7 | 85,8 | 48,8 |
| 7. | Komorzno | 2430,6 | - | - | 166,4 | 169,6 | 388,0 | 203,1 | 110,1 | 4,2 |
| 8. | Krzywiczyny | 2632,8 | - | - | 5,4 | 89,6 | 263,6 | 647,1 | 221,4 | 0,4 |
| 9. | Ligota Wołczyńska | 633,8 | - | - | - | 21,7 | 284,3 | 142,2 | 25,1 | - |
| 10. | Markotów Duży | 520,4 | - | - | 5,9 | 123,9 | 146,9 | 19,1 | 26,8 | 21,6 |
| 11. | Markotów Mały | 220,0 | - | - | - | 19,3 | 125,4 | 37,4 | 11,7 | - |
| 12. | Rożnów | 1291,9 | - | - | 140,0 | 434,7 | 209,7 | 121,4 | 59,1 | 17,0 |
| 13. | Szum | 670,3 | - | - | - | - | 5,2 | 34,7 | 146,0 | 54,6 |
| 14. | Szymonków | 2110,2 | - | - | 105,0 | 261,0 | 360,3 | 330,5 | 295,2 | 52,2 |
| 15. | Skałągi | 1604,0 | - | 5,4 | 69,4 | 180,8 | 236,5 | 142,8 | 70,6 | 27,0 |
| 16. | Świniary Małe | 465,4 | - | - | 114,4 | 150,6 | 97,6 | 33,4 | 11,7 | 0,2 |
| 17. | Świniary Wielkie | 562,4 | - | 0,3 | 81,8 | 115,99 | 132,7 | 57,0 | 16,7 | 2,9 |
| 18. | Wąsice | 784,2 | - | - | - | - | 20,2 | 25,2 | 265,8 | 178,3 |
| 19. | Wierzbica Dolna | 929,4 | - | 5,0 | 236,8 | 166,2 | 124,03 | 47,5 | 2,6 | 0,3 |
| 20. | Wierzbica Górna | 2831,0 | - | 10,3 | 223,2 | 185,3 | 475,2 | 253,6 | 169,5 | 42,8 |
| 21. | Wierzchy | 1652,6 | - | - | - | 10,9 | 17,7 | 23,4 | 145,6 | 86,0 |
| 22. | Wołczyn | 747,2 | - | - | - | 11,5 | 111,4 | 108,3 | 47,3 | 2,1 |
| Razem | 24 062,6 | - | 20,9 | 1233,4 | 2271,8 | 3955,0 | 2781,2 | 1907,2 | 562,1 |

Źródło: dane Urzędu Miasta i Gminy w Wołczynie [2004]

Warunki glebowe w gminie są zróżnicowane. Najlepsze gleby (II klasy bonitacyjnej) występują w Wierzbicy Górnej i Dolnej, Skałągach i Świniarach Wielkich. Największe obszarowo kompleksy gleb dobrych i średnich występują w sołectwach: Wierzbica Dolna i Górna, Rożnów, Skałągi, Szymonków i Komorzno. Sołectwami, gdzie występuje najwięcej najsłabszych gleb są: Wąsice, Wierzchy z uwagi na występowanie piasków wodno-lodowcowych oraz Szymonków.

Udział procentowy poszczególnych klas bonitacyjnych w ogólnej powierzchni użytków rolnych jest następujący:

- klasa I – brak,

- klasa II i III (gleby dobre) – 27%,

-  klasa IV  (średnie) – 52,9%,

- klasa V i VI (słabe i najsłabsze) – 20,1%.

Większość gleb gminy została wytworzona z glin zwałowych oraz glin i piasków wodnolodowcowych zlodowacenia środkowopolskiego. Na obszarze gminy Wołczyn wyróżnić można dwa podstawowe typy gleb:

- gleby pseudobielicowe wytworzone z glin morenowych, pyłowych, piasków gliniastych, głównie lekkich i średnich, które zajmują szczególnie rozległe przestrzenie w środkowej części gminy, są to gleby pszenno-buraczane i żytnie bardzo dobre i dobre, głównie III i IV klasy bonitacyjnej, w części południowej (Wierzchy, Szum, Brynica) na obszarze występowania piasków i glin rzeczno-lodowcowych wykazują mniejsze wartości produkcyjne – V i VI klasa bonitacyjna;

- gleby brunatne wytworzone na utworach gliniastych i piaszczystych występują na północy i południu gminy, cechują się gorszymi właściwościami i zasobnością, odpowiadają V i VI klasie bonitacyjnej, z uwagi na właściwości produkcyjne zaliczają się do kompleksów żytnich słabych (6) i Żytnich bardzo słabych (7), największe powierzchnie tych gleb występują w rejonie wsi Szymonków, Wierzbica Górna, Krzywiczyny i Wierzchy.

Doliny rzeczne wypełniają utwory pochodzenia wodnego o składzie mechanicznym glin lekkich i średnich pylastych oraz piasków różnych grup mechanicznych. Wytworzone zostały na nich mady typu brunatnego średnie i lekkie pyłowe, mady glejowe średnie, gleby brunatne deluwialne oraz czarne ziemie. W miejscach lokalnych zagłębień terenowych i dolinach rzecznych nadmiernie uwilgotnionych występują gleby bagienne i murszowe (torfowe i mułowo-torfowe).

Z ogólnej powierzchni gruntów ornych 12 927 ha gleby bardzo lekkie do uprawy zajmują 4,3%, lekkie 15,5%, średnie 57% i ciężkie 23%. W gminie Wołczyn, wśród gruntów ornych przeważają gleby gliniaste (9639 ha) i piaskowe (2213 ha), pyłowe zajmują jedynie 864 ha. Największy udział z pośród typów gleb na terenie gminy mają gleby pseudobielicowe (10 620 ha). Kolejno największe powierzchnie zajmują czarne ziemie (1628 ha), mady (1482 ha) i gleby brunatne (1242 ha). Mułowo-torfowych gleb wyróżniono około 716 ha. Właściwości fizykochemiczne gleb gminy Wołczyn są zbliżone do właściwości gleb większości terenów Opolszczyzny. Procentowy udział gleb bardzo kwaśnych wynosi 7,6%, kwaśnych ok. 27,2%, lekko kwaśnych 53,3%, obojętnych 9,8% i zasadowych 1,9%.

Problem erozji gleb dotyczy w gminie około 15% użytków rolnych – tyle, bowiem gleb jest okresowo lub stale za suchych. W większości są to gleby wytworzone z piasków wydmowych i piasków w okolicach Wierzbicy Górnej, Wołczyna, Wierzchów i Wąsic.

3.2. Stan czystości gleb

Monitoring gleb w sieci krajowej prowadzi Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

3.2.1. Zawartość metali ciężkich w glebach

Zawartość metali ciężkich w glebach wyznaczono na podstawie danych ze Stacji Chemiczno – Rolniczej Oddział w Opolu z listopada 2004 roku (próbki pobrano do badań w latach 1992–1997, łącznie 44 próbki z obszaru gminy) oraz na podstawie danych uzyskanych w Zakładzie Badań Fizykochemicznych Uniwersytetu Opolskiego (badania z lat 2002-2003, łącznie 20 próbek). Dla gminy Wołczyn uzyskano najniższe wartości średnie w serii badań na zawartość miedzi (7,2 mg /kg s. m.) i niklu (7,4 mg /kg s. m.). Zawartość ołowiu i cynku mieściła się w granicach stężeń naturalnych, bądź była jedynie nieco większa (I0  zanieczyszczenia w 5-cio stopniowej skali). Pod względem zawartości kadmu gleby gminy klasyfikowane były w I0 zanieczyszczenia (11,4% wskazań powyżej wartości naturalnej). Wartości średnie i najwyższe pięciu analizowanych metali zebrano w poniższej tabeli. W następnej tabeli przedstawiono procentowy udział próbek, których pomiary wskazywały na zawartość metali ciężkich większą niż stężenia naturalne.

Tabela.28.  Zawartość metali ciężkich (SS – średnie, SW – najwyższe) w glebach gminy

Wołczyn i w mieście Opolu

| Mierzony parametr | mg /kg s. m. |
| --- | --- |
|  | gmina Wołczyn | Opole (miasto) |
|  | SS | SW | SS | SW |
| Kadm (Cd) | 0,24 | 0,20 | 0,94 | 0,50 | 0,75 |
| Miedź (Cu) | 7,2 | 8,5 | 22,6 | 14,3 | 44,0 |
| Nikiel (Ni) | 7,4 | 6,8 | 7,4 | 9,9 | 18,7 |
| Ołów (Pb) | 17,4 | 19,1 | 41,1 | 27,9 | 53,0 |
| Cynk (Zn) | 32,7 | 36,7 | 71,3 | 64,0 | 162,5 |
| Dane uzyskane w Zakładzie Badań Fizykochemicznych UO |

Źródło: Okręgowa Stacja Chemiczno Rolnicza w Opolu (wyniki badań z lat 1992-1997)

Tabela 29. Udział próbek gleb o zawartości metali ciężkich powyżej naturalnej

| Mierzony parametr | Gmina Wołczyn | Opole (miasto) |
| --- | --- | --- |
|  | % |
| Kadm (Cd) | 11,4 | 57,5 |
| Miedź (Cu) | 2,3 | 7,1 |
| Nikiel (Ni) | 2,3 | 7,1 |
| Ołów (Pb) | 2,3 | 7,1 |
| Cynk (Zn) | 4,5 | 21,4 |

Źródło: Okręgowa Stacja Chemiczno Rolnicza w Opolu (wyniki badań z lat 1992-1997)

Tabela 30. Wyniki badań gleb na zawartość makroelementów (udział % badanej powierzchni)

| Miejscowość | Przebadany obszar [ha] | Odczyn pH | Potrzeby wapnowania | Zawartość fosforu | Zawartość potasu | Zawartość magnezu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E |
| Brzezinki | 240 | 37,3 | 43,1 | 18,6 | 1,0 | - | 65,7 | 25,5 | 5,9 | - | 2,9 | 8,8 | 21,6 | 9,8 | 31,4 | 28,4 | 20,6 | 35,3 | 26,5 | 12,7 | 4,9 | 36,3 | 45,1 | 13,7 | 3,9 | 1,0 |
| Bruny | 116 | 2,3 | 34,9 | 60,5 | 2,3 | - | 9,3 | 20,9 | 55,8 | 11,6 | 2,3 | 2,3 | 46,5 | 39,5 | 7,0 | 4,7 | 4,7 | 27,9 | 46,5 | 16,3 | 4,7 | 11,6 | 39,5 | 39,5 | 7,0 | 2,3 |
| Gierałcice | 56 | 33,3 | 66,7 | - | - | - | 88,9 | 11,1 | - | - | - | 11,1 | 55,6 | 16,7 | 16,7 | - | 11,1 | 38,9 | 50,0 | - | - | 50,0 | 33,3 | 11,1 | 5,6 | - |
| Komorzno | 169 | 36,1 | 37,5 | 26,4 | - | - | 37,5 | 19,4 | 19,4 | 13,9 | 9,7 | 5,6 | 37,5 | 37,5 | 11,1 | 8,3 | 6,9 | 45,8 | 34,7 | 6,9 | 5,6 | 36,1 | 30,6 | 23,6 | 8,3 | 1,4 |
| Krzywiczyny | 137 | 23,6 | 43,1 | 33,3 | - | - | 44,4 | 19,4 | 20,8 | 12,5 | 2,8 | 1,4 | 15,3 | 33,3 | 31,9 | 18,1 | 13,9 | 23,6 | 45,8 | 8,3 | 8,3 | 31,9 | 36,1 | 26,4 | 1,4 | 4,2 |
| Ligota Wołcz. | 66 | 7,7 | 38,5 | 50,0 | 3,8 | - | 30,8 | 23,1 | 19,2 | 19,2 | 7,7 | - | 19,2 | 34,6 | 23,1 | 23,1 | 15,4 | 26,9 | 26,9 | 7,7 | 23,1 | 19,2 | 38,5 | 30,8 | 11,5 | - |
| Markotów M. | 4 | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| Skałągi | 140 | 9,2 | 39,1 | 43,7 | 8,0 | - | 37,9 | 27,6 | 17,2 | 11,5 | 5,7 | 3,4 | 5,7 | 31,0 | 31,0 | 28,7 | 10,3 | 17,2 | 46,0 | 13,8 | 12,6 | 20,7 | 33,3 | 43,7 | 2,3 | - |
| Szymonków | 168 | 34,8 | 26,1 | 17,4 | 21,7 | - | 39,1 | 13,0 | 15,9 | 8,7 | 23,2 | 13,0 | 36,2 | 18,8 | 20,3 | 11,6 | 26,1 | 33,3 | 26,1 | 8,7 | 5,8 | 56,5 | 18,8 | 20,3 | 4,3 | - |
| Świniary M. | 17 | 10,0 | 80,0 | 10,0 | - | - | 10,0 | 80,0 | 10,0 | - | - | - | 50,0 | 40,0 | 10,0 | - | 40,0 | 50,0 | 10,0 | - | - | - | 10,0 | 20,0 | - | 70,0 |
| Świniary D. | 7 | - | - | 80,0 | 20,0 | - | - | - | 20,0 | 60,0 | 20,0 | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| Wierzbica D. | 254 | 11,8 | 18,6 | 63,7 | 5,9 | - | 20,6 | 7,8 | 30,4 | 29,4 | 11,8 | 11,8 | 19,6 | 33,3 | 25,5 | 9,8 | 15,7 | 18,6 | 34,3 | 17,6 | 13,7 | 14,7 | 28,4 | 31,4 | 10,8 | 14,7 |
| Wierzbica G. | 81 | 55,9 | 29,4 | 14,7 | - | - | 64,7 | 20,6 | 8,8 | 5,9 | - | - | 2,9 | 41,2 | 47,1 | 8,8 | - | 26,5 | 41,2 | 23,5 | 8,8 | 55,9 | 29,4 | 14,7 | - | - |
| Wierzchy | 115 | 7,5 | 30,0 | 62,5 | - | - | 7,5 | 17,5 | 12,5 | 50,0 | 12,5 | - | 2,5 | 17,5 | 32,5 | 47,5 | 2,5 | 42,5 | 35,0 | 12,5 | 7,5 | - | 7,5 | 17,5 | 37,5 | 37,5 |
| Wołczyn | 11 | - | 83,3 | 16,7 | - | - | 16,7 | 66,7 | - | 16,7 | - | - | - | 33,3 | 33,3 | 33,3 | - | 16,7 | 33,3 | 33,3 | 16,7 | - | 66,7 | 33,3 | - | - |
| Sektor ind. | 1581 | 23,1 | 35,6 | 36,6 | 4,7 | - | 38,4 | 20,1 | 19,0 | 14,7 | 7,8 | 6,7 | 22,1 | 28,1 | 25,3 | 17,9 | 14,1 | 29,2 | 35,9 | 12,2 | 8,6 | 29,5 | 31,4 | 25,7 | 7,1 | 6,3 |
| Promex Rożnów | 1243 | 5,0 | 24,0 | 61,5 | 9,3 | 0,2 | 10,4 | 17,9 | 31,0 | 31,2 | 9,5 | - | 3,8 | 21,7 | 27,6 | 46,8 | 6,6 | 17,4 | 26,7 | 19,5 | 29,9 | 2,0 | 7,5 | 16,7 | 35,5 | 38,2 |
| Kłos Krzywiczyn | 1077 | 3,1 | 33,3 | 61,6 | 2,0 | - | 10,9 | 27,5 | 45,9 | 13,4 | 2,2 | - | 2,2 | 19,9 | 33,1 | 44,8 | 8,1 | 38,1 | 35,0 | 12,9 | 5,9 | 6,7 | 38,7 | 45,7 | 8,7 | 0,3 |
| GR Gierałcice | 447 | 4,2 | 42,0 | 51,3 | 2,5 | - | 10,9 | 20,2 | 36,1 | 28,6 | 4,2 | - | 5,9 | 45,4 | 39,5 | 9,2 | 8,4 | 47,9 | 31,9 | 8,4 | 3,4 | 0,8 | 24,4 | 49,6 | 12,6 | 12,6 |
| PPR Agrołan | 468 | - | 4,7 | 70,4 | 15,8 | 9,1 | 2,0 | 2,8 | 45,1 | 24,5 | 25,7 | - | - | - | 1,2 | 98,8 | 22,9 | 45,5 | 22,9 | 7,9 | 0,8 | 5,1 | 30,8 | 42,7 | 5,9 | 15,4 |
| AGRO-FERM Wier | 1470 | 3,8 | 31,5 | 57,8 | 6,8 | 0,2 | 8,7 | 14,9 | 28,2 | 28,8 | 19,4 | 0,9 | 16,2 | 42,7 | 22,8 | 17,3 | 30,1 | 40,3 | 17,1 | 4,9 | 7,5 | 13,6 | 26,4 | 35,4 | 16,9 | 7,7 |
| RSP Markotów | 294 | 9,7 | 50,9 | 38,3 | 1,1 | - | 30,3 | 35,4 | 25,1 | 8,6 | 0,6 | 9,1 | 51,4 | 24,0 | 11,4 | 4,0 | 15,4 | 33,1 | 37,1 | 8,0 | 6,3 | 51,4 | 23,4 | 15,4 | 5,1 | 4,6 |
| RSP Bruny | 380 | 16,5 | 55,4 | 27,3 | 0,7 | - | 44,6 | 28,1 | 19,4 | 7,2 | 0,7 | 5,0 | 36,0 | 36,7 | 15,1 | 7,2 | 23,7 | 38,8 | 31,7 | 3,6 | 2,2 | 35,3 | 36,7 | 22,3 | 5,8 | - |
| GR EKO Brzeziny | 781 | 1,1 | 16,5 | 69,9 | 12,0 | 0,5 | 3,5 | 8,0 | 17,1 | 56,8 | 14,7 | - | 0,8 | 6,1 | 22,9 | 70,1 | 4,3 | 11,2 | 6,1 | 6,7 | 71,7 | 3,2 | 33,9 | 45,6 | 14,9 | 2,4 |
| EKO Wołczyn | 907 | - | 0,6 | 50,7 | 37,5 | 11,2 | - | 0,6 | 16,2 | 34,8 | 48,4 | - | 0,3 | 6,8 | 5,3 | 87,6 | - | 4,4 | 0,9 | 3,2 | 91,4 | 18,3 | 16,2 | 28,6 | 24,8 | 12,1 |
| Inne sektory | 7067 | 3,7 | 25,1 | 57,8 | 11,1 | 2,4 | 10,1 | 15,4 | 29,2 | 29,0 | 16,3 | 1,0 | 9,6 | 21,5 | 20,4 | 47,5 | 13,3 | 28,1 | 20,7 | 8,9 | 29,0 | 12,2 | 25,3 | 33,6 | 17,0 | 11,8 |
| Razem | 8648 | 7,6 | 27,2 | 53,3 | 9,8 | 1,9 | 15,8 | 16,3 | 27,2 | 26,1 | 14,6 | 2,2 | 12,2 | 22,8 | 21,4 | 41,5 | 13,4 | 28,3 | 23,8 | 9,6 | 24,9 | 15,7 | 26,6 | 32,0 | 15,0 | 10,7 |
| A | Bardzo kwaśny | Konieczne | Bardzo niska |
| B | Kwaśny | Potrzebne | Niska |
| C | Lekko kwaśny | Wskazane | Średnia |
| D | Obojętny | Ograniczone | Wysoka |
| E | Zasadowy | Zbędne | Bardzo wysoka |

3.2.2. Zawartość radionuklidów w glebach leśnych

Aktywność radionuklidów badano w ramach monitoringu obszaru tzw. „Anomalii Opola”, charakteryzującego się podwyższona zawartością cezu (137Cs), który został uwolniony do atmosfery po wybuchu w Czarnobylu. W tabeli 2.3. zebrano dane aktywności 137Cs [Bq/ kg s. m.], uzyskane w 2002 r. z próbek gleb leśnych pobranych w trzech punktach na terenie gminy Wołczyn. W glebach użytkowanych rolniczo nie zaobserwowano podwyższonej aktywności 137Cs.

Tabela 31. Aktywność 137Cs w glebach leśnych na terenie gminy Wołczyn

| Próbka: | 137Cs [Bq/kg s. m.] | Średnia krajowa: 22,5 Bq/ kg s. m. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 412 | Średnia z okolic Łambinowic: 1358 Bq/kg s. m. |
| 2 | 480 | Średnia z okolic Olesna: 565 Bq/kg s. m. |
| 3 | 396 | Średnia z okolic Szumiradu: 550 Bq/kg s. m. |

Źródło: Zakład Badań Fizykochemicznych Uniwersytetu Opolskiego

Aktywność 137 Cs w glebach leśnych na terenie gminy Wołczyn jest porównywalna do średniej „Anomalii Opola”. Aktywność innych radionuklidów nie odbiegała od poziomu tła.

4. Budowa geologiczna i surowce mineralne

Pod względem budowy geologicznej obszar gminy znajduje się w centralnej części monokliny śląsko-krakowskiej. Głębsze podłoże badanego terenu stanowią utwory górnego triasu występujące w postaci serii łupkowo-ilastej o znacznej miąższości. Na utworach triasowych zalegają osady trzeciorzędowe (miocen), wykształcone w facji lądowej w postaci iłów, pyłów piaszczystych i pyłów. Występują one w północno-zachodniej części gminy (Krzywiczyny) osiągając do 30 m głębokości.

Generalnie najważniejszą formacją decydującą o budowie geologicznej terenu gminy są osady czwartorzędowe, reprezentowane przez kompleks utworów plejstoceńskich i holoceńskich. Osady plejstoceńskie wykształcone są w postaci osadów glacjalnych i fluwioglacjalnych.

Osady lodowcowe reprezentowane są w postaci dwóch poziomów gliny zwałowej zlodowacenia środkowopolskiego – poza dolinami rzecznymi i niewielkimi fragmentami w rejonie Wierzbicy Górnej występują powszechnie na obszarze całej gminy.

Osady wodno-lodowcowe wykształcone są w postaci piasków różnoziarnistych i żwirów z przewarstwieniami gliniastymi i głazami. Osady tego typu występują w rejonie Brynicy i Wierzbicy Górnej. W rejonie Rożnowa na powierzchni gliny zwałowej wykształcone zostały formy ozów. W części południowo-zachodniej występują utwory piaszczyste i piaszczysto-gliniaste rzeczne, zastoiskowe i rzeczno-lodowcowe o miąższościach dochodzących do 15m.

Utwory holoceńskie zalegają w dolinach cieków i wykształcone są na ogół w postaci mad i piasków rzecznych, zalegających na podłożu piaszczysto-żwirowym młodoplejstoceńskim. Miąższość utworów holoceńskich jest niewielka i osiąga kilka metrów. W rejonie Wierzbicy, Wąsic i Przysiółka Markowe rozwinęły się wydmy piaszczyste wieku holoceńskiego.

Najmłodszymi utworami geologicznymi terenu gminy są osady holoceńskie. Największe powierzchnie spośród osadów holocenu zajmują mady rzeczne (namuły organiczne ilaste, gliny piaszczyste ciężkie, gliny średnie i lekkie) terasy zalewowej doliny Stobrawy oraz mady, torfy i piaski w dolinie rzeki Wołczyński Strumień. Miąższość utworów holoceńskich jest niewielka i osiąga kilka metrów. W dolinie Wołczyńskiego Strumienia torfy spoczywają płatami na piaskach rzecznych i madach warstwą około kilkudziesięciu centymetrów. Namuły i torfy są najmłodszymi formacjami geologicznymi terenu gminy.

Piaski rzeczne zalegają poniżej torfów i mad i pozostają w stanie luźnym i średnio zagęszczonym. Proces osadzania namułków, piasków żwirów rzecznych trwa do dziś i jest jednym z najistotniejszych, zachodzących procesów geologicznych.

Powiat kluczborski jest powiatem średnio zasobnym w złoża surowców mineralnych (12 złóż). Gmina Wołczyn posiada dobre warunki dla rozwoju lokalnej produkcji materiałów budowlanych, opartej głównie na kruszywach naturalnych (3 złoża). Jednak dotychczas jest to działalność niewykorzystana.

Ogółem na terenie gminy Wołczyn znajduje się 5 udokumentowanych złóż surowców mineralnych, żadne z nich nie jest obecnie eksploatowane:

- kruszywo naturalne (3 złoża),

- piaski kwarcowe do produkcji betonów komórkowych (1 złoże),

- surowce ilaste ceramiki budowlanej (1 złoże).

Geologiczne zasoby bilansowe złóż wynoszą 8 483 tys. ton, co stanowi 20,3% zasobów powiatu kluczborskiego. Złoże piasków kwarcowych w gminie Wołczyn jest jednym z 4 złóż w województwie opolskim i jednym z 2 do produkcji betonów komórkowych.

Tabela 32. Wykaz udokumentowanych, nieeksploatowanych złóż kopalin występujących na terenie gminy Wołczyn

| L.p. | Złoże | Sołectwo | Zasoby geologiczne [tys.ton] |
| --- | --- | --- | --- |
| Kruszywo naturalne |
| 1. | Bruny | Bruny | 2 805 |
| 2. | Skałągi | Skałągi | 281 |
| 3. | Wierzchy | Wierzchy | 3 236 |
| Razem | 6 322 |
| Piaski kwarcowe do produkcji betonów komórkowych |
| 1. | Wierzbica | Wierzbica Górna | 2 142 |
| Surowce ilaste ceramiki budowlanej |
| 1. | Wierzbica II | Wierzbica Górna | 19 |
| Ogółem | 8 483 |

Żródło: Diagnoza stanu województwa opolskiego, UM [2003]

Wyrobisko „pocegielniane” po eksploatacji złoża iłów „Wierzbica II” w miejscowości Wierzbica Górna zostało zrekultywowane. Wykorzystano do tego celu żużel oraz popiół lotny z Elektrowni „Opole”. Prace prowadzono w latach 1998-1999. Zeskładowano wówczas ok. 17029 Mg odpadów. Prowadzony monitoring wód podziemnych nie wykazał przekroczenia dopuszczalnych wartości.

5. Powietrze atmosferyczne

Na terenie województwa opolskiego w roku 2002 zlokalizowanych było 27 stacji pomiarowych sieci monitoringu powietrza. Monitoring jakości powietrza nie obejmuje gminy Wołczyn. Najbliższa stacja pomiarowa Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej znajduje się w Kluczborku, przy ul. Jagiellońskiej 8.

5.1. Źródła zanieczyszczeń powietrza w gminie

Gmina Wołczyn położona jest z dala od dużych, przemysłowych aglomeracji miejskich. W najbliższym sąsiedztwie gminy znajduje się jedynie miasto Kluczbork. Na terenie gminy Wołczyn nie ma dużych zakładów przemysłowych. Jedynym większym zakładem zlokalizowanym na terenie miasta Wołczyn jest Lesaffre Bio-Corporation spółka z o.o. (dawna fabryka drożdży), prowadząca działalność głównie w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego i produkcji drożdży piekarskich i paszowych. W związku z powyższym poziom emisji w gminie wyznacza głównie emisja niska oraz emisja komunikacyjna.

### Emisja niska

Emisja niska obejmuje emisję ze źródeł niezorganizowanych, do których zalicza się głównie paleniska domowe, małe kotłownie, warsztaty rzemieślnicze i rolnicze. Wielkość tej emisji jest trudna do oszacowania. Na terenach o rozwiniętej sieci ciepłowniczej wynosi od kilku do kilkunastu procent, natomiast na obszarach, których nie obejmują centralne systemy ciepłownicze, zwłaszcza na obszarach wiejskich, do kilkudziesięciu procent. Tylko 1 135 mieszkań w gminie wyposażonych jest w centralne ogrzewanie z sieci (55 budynków). W centralne ogrzewanie sieciowe zaopatrywanych jest 26% mieszkańców gminy Wołczyn.

Tabela 33. Mieszkania wyposażone w centralne ogrzewanie sieciowe

| L.p. | Wyszczególnienie | Ogółem | Gaz sieciowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budynki | 1 672 | 55 |
| 2. | Mieszkania | 4 024 | 1 135 |
| 3. | Powierzchnia m2 | 280 902 | 59 068 |
| 4. | Ludność | 13 416 | 3 518 |

Zródło: Plan rozwoju Lokalnego 2004-2006 gminy Wołczyn [2004]

Jednym z czynników ograniczającym niską emisję jest gazyfikacja terenów. Ogółem w gminie Wołczyn gaz sieciowy posiada 39% mieszkań. Miasto Wołczyn jest w większości zgazyfikowane, system gazowniczym obejmuje swoim zasięgiem prawie całe miasto (91,1% mieszkań). Na terenach wiejskich brak systemów wykorzystujących gaz sieciowy.

Tabela 34. Mieszkania wyposażone w instalacje gazowe

| L.p. | Wyszczególnienie | Ogółem | Gaz sieciowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budynki | 1 672 | 361 |
| 2. | Mieszkania | 4 024 | 1 978 |
| 3. | Powierzchnia m2 | 280 902 | 116 912 |
| 4. | Ludność | 13 416 | 5 850 |

Zródło: Plan rozwoju Lokalnego 2004-2006 gminy Wołczyn [2004]

##### Emisja komunikacyjna

Obok energetyki do największych źródeł zanieczyszczenia powietrza zaliczana jest komunikacja. W wyniku spalania paliw w silnikach samochodowych do atmosfery przedostają się zanieczyszczenia gazowe: tlenki azotu, tlenek węgla, dwutlenek węgla i węglowodory (szczególnie benzen) oraz pyły zawierające m.in. związki ołowiu, kadmu, niklu i miedzi.

W gminie Wołczyn nie prowadzono dotychczas szczegółowych badań związanych z określeniem udziału emisji pochodzącej z ruchu samochodowego w całkowitym zanieczyszczeniu powietrza. Generalnie oddziaływanie ruchu samochodowego na środowisko ma tendencje rosnącą. W ostatnich latach nastąpił dynamiczny wzrost liczby pojazdów poruszających się na drogach.

Głównym liniowym źródłem emisji zanieczyszczeń w gminie jest przede wszystkim droga krajowa nr 42 relacji Kamienna - Rudniki. Pozostałe drogi – powiatowe i gminne, z uwagi na niewielkie natężenie ruchu stanowią niewielkie źródło emisji zanieczyszczeń (sieć dróg została szczegółowo scharakteryzowana w rozdziale nr 6 „Hałas”).

Emisja rejestrowanych zanieczyszczeń gazowych i pyłowych ze źródeł stacjonarnych

W poniższej tabeli zebrano dane dotyczące emisji gazowo-pyłowych w 2003 r. z zakładów zlokalizowanych na terenie gminy Wołczyn.

Tabela 35. Rejestrowana emisja gazowo-pyłowa w gminie w 2003 r.

| Jednostka | SO2 | NO2 | CO | Benzopiren | CO2 | Pył | Sadza | Suma gazów | Suma pyłów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mg |
| Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Wołczynie | 1,384 | 0,188 | 8,447 | 0,0026 | 375,4 | 3,28 | 0,082 | 385,42 | 3,36 |
| Huta Szkła KAMA-VITRUM (nie aktualne) od 15.12.03 Wołczyn | 11,33 | 19,288 | 43,370 | - | 4140,11 | 3,14 | - | 4218,2 | 3,15 |
|  | Ksylen | Aceton | Alk. Butyl. | Alk. dwuacet. | Octan butylu | Octan etylu | Kobalt |  |  |
|  | 0,966 | 1,416 | 0,008 | 0,483 | 0,758 | 0,455 | 0,0004 |  |  |
| „PROMEX” Rożnów Sp. z o. o. Skałągi | 0,514 | 0,301 | 8,060 | 0,0007 | 209,2 | 0,82 | 0,326 | 218,07 | 1,14 |
| Przedsiębiorstwo Rolne „AGRO-FERM” Sp. z o. o. Wierzbica Górna | 4,815 | 0,752 | 26,555 | 0,0017 | 236,0 | 1,81 | 0,043 | 268,16 | 1,85 |
| Meltech Urszula Sarnicka Wołczyn | 0,028 | 0,011 | 0,028 | - | - | 0,05 | - | 0,32 | 0,05 |
|  | Węglow. alifat. | Węglow. aromatyczne | Alk. alif. |  |  |
|  | 0,028 | 0,255 | 0,002 |  |  |
| Spółdzielnia Mieszkaniowa Wołczyn (spółka ECO) | 1,138 | 0,455 | 5,691 | 0,0002 | 271,0 | 0,30 | 0,136 | 278,28 | 0,44 |
| Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle” Wierzbica Górna | 4,015 | 1,338 | 6,692 | 0,0011 | 702,68 | 3,77 | 0,167 | 714,73 | 3,94 |
| LESAFFRE BIO – CORPORATION Sp. z o.o. Wołczyn | 0,059 | 4,962 | 0,794 | - | 5769,42 | 0,11 | - | 5778,6 | 0,11 |
|  | Amoniak | Alk. alifat. | Kw. nieorg. |  |  |
|  | 0,002 | 3,053 | 0,336 |  |  |
| Spółdzielnia Mieszkaniowa „VITA” w Rożnowie, Skałągi | 1,785 | 0,418 | 27,890 | 0,0056 | 515,97 | 0,35 | 0,084 | 546,06 | 0,44 |
| Przedsiębiorstwo Gosp. Kom. i Mieszk. Sp. z o. o. Wołczyn | - | 0,0001 | 0,0002 | - | - | 0,004 | - | 0,10 | 0,004 |
|  | Węglowodory alifat. |  |  |
|  | 0,010 |  |  |
| Piekarnia Tadeusz Latański | 0,298 | 0,031 | 3,100 | 0,0006 | 57,35 | 0,62 | 0,155 | 60,78 | 0,78 |
| R a z e m |
| SO2 | NO2 | CO | Benzopiren | CO2 | Pył | Sadza |
| 25,339 | 27,761 | 130,61 | 0,012 | 12277,16 | 14,26 | 0,99 |
| Wegl. alifat. | Amoniak | Ksylen | Aceton | Alk. alifat. | Alk. butyl. | Alk. dwuac. |
| 0,100 | 0,002 | 0,966 | 1,416 | 3,053 | 0,008 | 0,483 |
| Octan butylu | Octan etylu | W. alif. Inne | W. aro. inne | Alk. ali. inne | Kw. nieorg. | Bar |
| 0,758 | 0,455 | 0,028 | 0,255 | 0,002 | 0,336 | 0,002 |
| Kobalt | Selen | Suma gazów: 12468,74 | Suma pyłów: 15,26 |
| 0,0004 | 0,0005 |  |  |

Źródło: Wojewódzki Bank Zanieczyszczeń Środowiska

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że emisja z rejestrowanych źródeł nie ma istotnego wpływu na średnioroczną imisję w gminie. Na stan powietrza w gminie mają przede wszystkim wpływ zanieczyszczenia z innych rejonów, także z miasta Opola.

  - Stan sanitarny powietrza atmosferycznego

W ślad za przyjętą w 2001 r. ustawą Prawo Ochrony Środowiska opublikowano rozporządzenie w 2002 r. w sprawie oceny poziomów substancji w powietrzu. Rozporządzenie to ustala dopuszczalne poziomy stężeń dla 7 substancji, określone dla 2 kryteriów: dla ochrony zdrowia ludzi i dla ochrony roślin. Ustala też sposoby, metody i zakres dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu. Dla ochrony zdrowia są to następujące substancje: benzen, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, ołów, ozon, pył zawieszony PM 10 i tlenek węgla. Dla ochrony roślin: tlenek azotu, dwutlenek siarki i ozon.

W gminie Wołczyn nie prowadzono pomiarów stanu zanieczyszczenia powietrza. Stan jakości powietrza w gminie oceniono na podstawie danych dotyczących całego powiatu kluczborskie.

5.2.1. Klasyfikacja jakości powietrza w powiecie kluczborskim

Klasyfikacja jakości powietrza w strefie kluczborskiej jest przygotowywana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu. Podstawę klasyfikacji stref w oparciu o wyniki rocznej oceny jakości powietrza stanowią: dopuszczalny poziom substancji w powietrzu oraz dopuszczalny poziom substancji w powietrzu powiększony o margines tolerancji [Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz.U. Nr 87/02, poz. 796)].

Oceny dokonuje się z uwzględnieniem dwóch grup kryteriów:

- ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi,

- ustanowionych ze względu na ochronę roślin.

W poniższej tabeli podano wynikowe klasy powiatu kluczborskiego dla poszczególnych zanieczyszczeń oraz klasę ogólną strefy wg kryterium ochrony zdrowia. Wg kryterium ochrony zdrowia dla powiatu kluczborskiego określono klasę B, gdzie poziom stężeń substancji jest powyżej wartości dopuszczalnej, lecz nie przekracza wartości dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji.

Tabela 36. Wynikowe klasy powiatu kluczborskiego dla poszczególnych zanieczyszczeń (ochrona zdrowia)

oraz klasa ogólna strefy

| Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń | Klasa ogólna strefy |
| --- | --- |
| SO2 | NO2 | PM10 | Pb | C6H6 | CO | O3 |  |
| A | B | B/C | A | A | A | A | B |

Źródło: Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2003

Wymagane działania w celu poprawy jakości powietrza w powiecie kluczborskim:

- określenie obszarów przekroczeń wartości dopuszczalnych oraz wartości dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji,

- wzmocnienie systemu oceny tj. doprowadzenie systemu monitoringu do stanu, umożliwiającego zakwalifikowania do danej klasy (dotyczy B/C pyłu zawieszonego) oraz określenie obszarów przekroczeń wartości dopuszczalnych.

W poniższej tabeli zestawiono wynikowe klasy w powiecie kluczborskim dla poszczególnych zanieczyszczeń oraz klasę ogólną strefy wg kryterium ochrony roślin. Wg kryterium ochrony roślin dla powiatu kluczborskiego określono klasę A, gdzie poziom stężeń substancji nie przekracza wartości dopuszczalnych.

Tabela 37. Wynikowe klasy powiatu kluczborskiego dla poszczególnych zanieczyszczeń (ochrona roślin)

oraz klasa ogólna strefy

| Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń | Klasa ogólna strefy |
| --- | --- |
| SO2 | NOx | O3 |  |
| A | A | A | A |

Źródło: Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2003

5.2.2. Ocena bieżąca

Ocena bieżąca wykonana za rok 2002 wykazała, że dla celu ochrony zdrowia powiat kluczborski (w tym gmina Wołczyn) uzyskał dla pięciu z siedmiu ocenianych substancji klasę A, a jako klasę wynikową – klasę B, ze względu na przekroczenia pyłu zawieszonego (klasa B/C) i dwutlenku azotu (klasa B). Wymaga to określenia obszarów przekroczeń wartości dopuszczalnych, dla której nie ma potrzeby prowadzenia działań związanych z poprawą jakości powietrza, należy jedynie utrzymać ją na tym samym lub lepszym poziomie. Dla celu ochrony roślin powiat uzyskał klasę A dla trzech ocenianych substancji, a więc klasę niewymagającą działań na rzecz poprawy jakości powietrza.

Tabela 38. Ocena zanieczyszczenia powietrza w powiecie kluczborskim

| Kod powiatu | 4.16.23.04 |
| --- | --- |
| Powierzchnia powiatu [km2] | 852 |
| Ilość stacji pomiarowych | 2 |
| Ocena roczna zanieczyszczeń w 2002 roku |
| Stężenie średnioroczne pyłu zawieszonego | 44,3 [µg/m3] |
| Stężenie średnioroczne dwutlenku siarki | 8,2 [µg/m3] |
| Stężenie średnioroczne dwutlenku azotu | 58,7 [µg/m3] |
| Klasa strefy (ochrona zdrowia) wg oceny wstępnej za okres 1998-2002 | I: pył, O3, II NO2, IIIb: CO, Pb, SO2, C6H6. |
| Klasa strefy (ochrona roślin) wg oceny wstępnej za okres 1998-2002 | I: O3, II: SO2, IIIb: NOx |
| Klasa strefy (ochrona zdrowia) wg oceny bieżącej za rok 2002 | B |
| Klasa strefy (ochrona roślin) wg oceny bieżącej za rok 2002 | A |

Źródło: Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2003

Wielkości emisji zanieczyszczeń powietrza z zakładów zlokalizowanych na obszarze powiatu kluczborskiego i objętych zakresem sprawozdawczości statystycznej, można uznać za niewielkie w skali regionu, o czym świadczy ich udział w emisji województwa ustalony przez Urząd Statystyczny za 2002 r.: zanieczyszczenia pyłowe – 3,7%, zanieczyszczenia gazowe bez CO2 – 1,2%, dwutlenek siarki – 0,7%, tlenki azotu  - 0,6% [Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2003].

Wielkości emisji zanieczyszczeń powietrza wskazują na pewne zmniejszenie ich uciążliwości w okresie 1998-2002 związane zwłaszcza istotnym zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń pyłowych (z 0,3 do 0,1 tys.ton/rok) i gazowych (z 0,9 do 0,4 tys.ton/rok).

  - Źródła energii odnawialnej

Odnawialne źródła energii są źródłami wykorzystującymi w procesie przetwarzania nie zakumulowaną energię w rozmaitych postaciach, w szczególności energię rzek, wiatru, biomasy, energię promieniowania słonecznego. Energetyczne surowce, jak gaz ziemny, ropa naftowa, węgiel, są nieodnawialne, a ich zasoby kurczą się w zastraszającym tempie. Ceny tych źródeł energii stale rosną i za kilka lat będą wielokrotnie wyższe niż obecnie.

Spalanie tradycyjnych surowców energetycznych w elektrowniach, zakładach przemysłowych, kotłach grzewczych i pojazdach powoduje m.in. efekt cieplarniany i niszczenie ozonowej warstwy atmosfery i z tego powodu jest główną przyczyną degradacji środowiska naturalnego. Konieczne jest, zatem poszukiwanie i wykorzystywanie takich źródeł energii, które nie będą obciążały środowiska naturalnego.

Odnawialne źródła energii nie zużywają się w procesie ich użytkowania, a ich wykorzystanie nie zubaża przyszłych pokoleń w zasoby energetyczne i walory środowiska naturalnego. Racjonalne wykorzystanie energii ze źródeł jest jednym z istotnych komponentów zrównoważonego rozwoju przynoszącym wymierne efekty ekologiczno-energetyczne.

Ilościowe oszacowanie wykorzystania energii odnawialnej w Polsce, w tym na obszarze województwa opolskiego i gminy Wołczyn jest trudne, ponieważ informacje na ten temat dostępne są jedynie za pośrednictwem specjalnych badań ankietowych. Wielkość udziału energii odnawialnej w bilansie paliwowo-energetycznym kraju, szacowana jest przez różne instytucje krajowe, takie jak: Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Gospodarki, Europejskie Centrum Energii Odnawialnej. Wartości podawane przez te instytucje nie są zgodne, co jest także przyczyną trudności w oszacowaniu prawidłowego wykorzystania energii odnawialnej.

Można uznać, że obecnie udział energii odnawialnej w zużyciu energii pierwotnej wynosi 3,1%, przy całkowitym zużyciu energii pierwotnej w kraju w 2001 r. na poziomie około 3 348 tys. PJ.

Obecnie podstawowym źródłem energii odnawialnej wykorzystywanym na obszarze województwa opolskiego jest energia wodna i energia pozyskiwana z biomasy. Szacunkowe dane dotyczące wykorzystania energii odnawialnej w Polsce w 2001 roku przedstawione zostały w poniższej tabeli.

Tabela 39. Wykorzystanie energii odnawialnej w Polsce w 2001 roku

| Źródła energii odnawialnej | Produkcja energii ze źródeł odnawialnych |
| --- | --- |
|  | PJ | % |
| Biomasa | 101,8 | 98,05 |
| Energia wodna | 1,9 | 1,83 |
| Energia geotermalna | 0,1 | 0,1 |
| Energia wiatru | 0,01 | 0,01 |
| Energia promieniowania słonecznego | 0,01 | 0,01 |
| Ogółem | 103,82 | 100 |

Źródło: G. Wiśniewski – Stan wdrożenia krajowej Strategii Rozwoju Energetyki Odnawialnej. VI Międzynarodowe Targi Energetyki, Kielce, 25 – 26 marca 2003 r.

Powiat kluczborski, w tym gmina Wołczyn jest potencjalnie obszarem wytwarzania energii odnawialnej przede wszystkim wykorzystującej biopaliwa oraz energię wodną na bazie rzeki Stobrawy. Gmina Wołczyn posiada także zasoby wód termalnych, możliwych do wykorzystania w celach energetycznych.

Biopaliwem nazywamy paliwo o określonych parametrach z surowca roślinnego lub zwierzęcego uzyskanego jako odpad lub celowy produkt, bądź w procesie biologicznej degradacji biomasy lub w procesie rozkładu termicznego biomasy z niedomiarem tlenu. Bliskoznacznym pojęciem jest biomasa, często niesłusznie używana zamiennie z biopaliwem. Biomasa jest, bowiem surowcem do uzyskania biopaliwa, w pewnych przypadkach jest rzeczywiście biopaliwem (np. słoma).Rozważając możliwość energetycznego wykorzystania biopaliw należy je podzielić na: stałe, płynne i gazowe (biogaz). Biopaliwa mogą być używane na cele energetyczne w procesach bezpośredniego spalania biopaliw stałych (drewna i odpadów drzewnych, słomy, upraw specjalnych roślin energetycznych, osadów ściekowych), gazowych w postaci biogazu lub przetwarzana na paliwa ciekłe (olej, alkohol).

Na obszarze gminy Wołczyn produkuje się rocznie znaczne ilości słomy oraz siana. Słoma jest częściowo wykorzystywana jako ściółka i pasza w hodowli zwierząt oraz do nawożenia pól. Znaczna część nadwyżek wypalana jest na polach, co powoduje poważne zagrożenia dla środowiska i zdrowia mieszkańców. Nadwyżki słomy mogą być wykorzystane dla celów energetycznych, przynosząc dodatkowe dochody lub oszczędności gospodarstwom rolnym. Obecnie słoma na cele energetyczne wykorzystywana jest w niewielkim stopniu.

Tabela 40. Możliwości energetycznego wykorzystania słomy w gminie Wołczyn

| Gmina | Grunty orne [ha] | Grunty orne możliwe do wykorzystania [ha] | Ilość energii możliwa do wykorzystania w ciągu jednego roku [ GJ ] |
| --- | --- | --- | --- |
| Gmina Wołczyn | 12 927 | 515 | 8 883 |
| Powiat kluczborski | 118 984 | 4 743 | 81 807 |
| Ogółem województwo | 479 025 | 71 854 | 1 239 333 |

Źródło: ,,Studium rozwoju systemów energetycznych w województwie opolskim do roku 2015, Energoprojekt Katowice S.A. Źródło: „Rocznik statystyczny województwa opolskiego, 2003”

Na obszarze gminy Wołczyn lasy stanowią ok. 28,6% powierzchni i zajmują około 
6 899 ha. Szacuje się, że w lasach pozostaje bardzo duża ilość odpadów drzewnych mających istotny wpływ na wytworzenie energii odnawialnej. Odpady drewna można pozyskiwać w wyniku prowadzonej gospodarki leśnej, z zakładów przeróbki drewna oraz uprawy roślin energetycznych. W sektorze komunalnym na obszarze województwa opolskiego obecnie nie istnieją ciepłownie bazujące na odpadach pozyskiwanych w gospodarce leśnej. Gmina Wołczyn posiada znaczący potencjał wykorzystania drewna i odpadów drzewnych do celów energetycznych.

Uprawa specjalnych roślin energetycznych – szybko rosnących roślin drzewiastych, głównie z gatunku wierzby (Salix vinimalis) – daje możliwość wykorzystania mało urodzajnych lub skażonych gleb pod uprawę, co stwarza możliwości wdrażania alternatywnej produkcji rolnej. Zaletą upraw energetycznych jest jednorodność dostarczanego materiału, a ostatecznie uzyskanego w ten sposób biopaliwa.

Tabela 41. Potencjał energetyczny upraw roślin energetycznych w gminie Wołczyn

| Gmina | Grunty słabej jakości i nieużytki [ ha ] | Grunty możliwe do wykorzystania [ ha ] | Średnia ilość energii możliwa do wykorzystania w ciągu jednego roku [GJ ] |
| --- | --- | --- | --- |
| Gmina Wołczyn | 2 493 | 520 | 29 111 |
| Powiat kluczborski | 7 218 | 1 443 | 80 841 |
| Ogółem województwo | 106 359 | 20 828 | 1 166 370 |

Źródło: ,,Studium rozwoju systemów energetycznych w województwie opolskim do roku 2015, Energoprojekt Katowice S.A.

Źródło: „Rocznik statystyczny województwa opolskiego, 2003”

Potencjał techniczny biopaliw płynnych otrzymanych z konwersji biomasy, takich jak benzyna z dodatkiem etanolu, jak i paliwo otrzymywane z tłuszczów roślinnych lub zwierzęcych, szacuje się na 12 do17 PJ/rok w skali kraju. Potencjał w tym zakresie dla gminy Wołczyn przedstawia poniższa tabela.

Tabela 42. Potencjał energetyczny upraw rzepaku w gminie Wołczyn

| Gmina | Powierzchnia zasiewów rzepaku i rzepiku [ ha ] | Plony z 1 ha [ dt X ] | Zbiory [ dt ] |
| --- | --- | --- | --- |
| Gmina Wołczyn | 1 838 | 24,5 | 45 031 |
| Powiat kluczborski | 2 550 | 24,5 | 62 348 |
| Ogółem województwo | 39 845 | 25,09 | 996 125 |

Źródło: „Rocznik statystyczny województwa opolskiego, 2003”

X   –Dt – decytona = 1 kwintal

Biorąc pod uwagę planowaną budowę biorafinerii w Namysłowie (na bazie Gminnego Centrum Dostaw) i bioektrociepłowni o przewidywanej mocy elektrycznej ok.20 MW i wytworzonego ciepła o mocy 17 MW uprawa rzepaku w gminie Wołczyn może być jednym z perspektywicznych źródeł energii odnawialnej możliwej do wytworzenia w gminie.

W województwie opolskim rozpoznano 2 otworami, w tym jednym w Wołczynie, wody o walorach leczniczych i termalnych. Dotychczas jednak nie zostały one uznane za wody lecznicze i termalne, a tym samym nie zyskały statusu kopalin. Dopiero zakwalifikowanie wód do celów leczniczych i termalnych może stanowić podstawę do podjęcia przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem wód.

Odkryte i ujęte otworem w Wołczynie wody, mogą stanowić wody lecznicze. Ujęta woda jest solanką chlorkowo-wodorowowapniową, bromkową, żelazistą, hipertermalną. Jej jakość i ilość została udokumentowana na zlecenie Społecznego Komitetu Rozbudowy Przychodni w Wołczynie w 1988r. Brak jest materiałów świadczących o przydatności wód do celów leczniczych. Należy domniemywać, że stosownych badań klinicznych nie przeprowadzono, ani nie przystąpiono do jej zagospodarowania. Tak więc sprawa zaliczenia wód z otworu w Wołczynie do wód leczniczych jest sprawą otwartą.

Problemem wykorzystania wód z Wołczyna jest ponadto stan techniczny otworów wykonanych w początkach lat 80 – tych XX wieku. Prawdopodobnie przystosowanie ich do eksploatacji będzie wymagać kosztownych zabiegów rekonstrukcyjnych. Innym zagadnieniem wymagającym rozwiązania jest wykupienie od Skarbu Państwa prawa do informacji geologicznej dotyczącej tych otworów. Ponadto wykorzystanie wód termalnych wymaga skomplikowanej i kosztownej procedury związanej z uruchomieniem takiej działalności.

- Hałas

Zagadnienie hałasu zewnętrznego na obszarze gminy Wołczyn, ale także całego województwa opolskiego stanowi istotny problem, lecz dotychczas kompleksowo nierozpoznany.

W zależności od pochodzenia hałasu rozróżniamy kategorie hałasu takie jak:

- hałas komunikacyjny (komunikacja samochodowa, kolejowa i lotnicza oraz obiekty z nią związane),

- hałas przemysłowy (zakłady przemysłowe, rzemieślnicze i usługowe emitujące hałas do środowiska),

- hałas komunalny (obiekty publiczne związane z hałaśliwą działalnością np. stadiony, tereny zabaw itp., transport dostawczy, urządzenia oczyszczania miasta i maszyny budowlane).

Podstawowym wskaźnikiem oceny zanieczyszczenia środowiska hałasem jest wskaźnik tzw. równoważny poziomu dźwięku – LAeq , który jest uśrednionym poziomem dźwięku w funkcji czasu. Stanowi on wartość porównawczą z dopuszczalnym poziomem hałasu, określonym dla wyróżnionego przeznaczenia terenu. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w środowisku, określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasów w środowisku [Dz.U. nr 178, poz.1841].

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002r. w sprawie wartości progowych poziomów hałasu określiło wartości progowe poziomów hałasu w środowisku, których przekroczenie powoduje zaliczenie obszaru do kategorii terenu zagrożonego hałasem. Dla hałasu komunikacyjnego dróg i linii kolejowych wartość progowa poziomu hałasu wynosi:

- 75 dB – w porze dnia i 67 dB – w porze nocnej,

- dla pozostałych źródeł odpowiednio 67 i 57 dB.

Na terenie województwa opolskiego monitoring stanu akustycznego w środowisku prowadzi Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu. Według ustawy Prawo ochrony środowiska pomiary hałasu w najbliższych latach będą również prowadzone przez zarządców dróg i linii kolejowych oraz niektóre starostwa.

  - Hałas drogowy

Do najbardziej uciążliwych źródeł hałasu w środowisku należy komunikacja drogowa, która emituje około 80 % wszystkich hałasów rozprzestrzeniających się na terenach osadniczych. Na poziom hałasu drogowego mają przede wszystkim wpływ: natężenia ruchu komunikacyjnego, udział transportu ciężkiego w strumieniu ruchu, prędkość ruchu pojazdów, stan techniczny pojazdów, odległość zabudowy mieszkaniowej, stan i rodzaj nawierzchni, płynność ruchu i sposób eksploatacji pojazdów.

Głównym elementem układu komunikacyjnego o znaczeniu krajowym w gminie Wołczyn jest droga krajowa nr 42 relacji Kamienna – Rudniki o największym natężeniu ruchu. Przebiega ona przez teren gminy na długości ok. 14,8 km, w tym na terenach gęsto zabudowanych miasta Wołczyna (ulice Namysłowska, Rynek, Kluczborska) i Ligoty Wołczyńskiej. Uciążliwość komunikacyjną odczuwają również mieszkańcy Wierzbicy Górnej i Markotowa Małego.

Pozostałe drogi tworzą układ uzupełniający o lokalnym znaczeniu transportowym i niewielkim natężeniu ruchu: 16 ciągów dróg powiatowych oraz liczne ciągi dróg gminnych, ulic i dróg dojazdowych do gruntów rolnych usytuowanych poza głównymi drogami.

Drogi powiatowe

1301		1321

1323		1325

1336		1337

1338		1339

1341		1342

1343		1344

1346		1348

1356		1357

Tabela 43. Wykaz najważniejszych dróg gminnych na terenie gminy Wołczyn

| Drogi i ulice | Długości [km] |
| --- | --- |
| Obszar miejski gminy Wołczyn ( ul. Brzechwy ( ul. Dożynkowa ( ul. Fabryczna ( ul. Harcerska ( ul. Jadwigi ( ul. Kościuszki ( ul. Krótka ( ul. Leśna ( ul. Ligonia ( ul. K. Miarki ( ul. Młyńska ( ul. Ogrodowa (od ul. Poznańskiej do ul. Byczyńskiej) ( ul. Partyzantów ( ul. Polna ( ul. Przyjaciół ( ul. Rzeczna ( ul. Sobótki ( ul. Stelmacha ( ul. Szpitalna ( ul. Traugutta ( ul. Waryńskiego ( pl. Wolności | 0,162 0,040 1,098 0,041 0,186 0,372 0,047 0,190 0,135 0,185 0,174 0,841 0,910 0,141 0,040 0,694 0,040 0,154 0,047 0,212 0,102 0,102 |
| Tereny wiejskie ( Bruny - Szymonków ( Unieszów - Markotów Mały ( Gierałcice - Wąsice ( Szymonków - granica województwa wielkopolskiego (Stogniew) ( Komorzno - granica województwa wielkopolskiego (Teklin) ( Komorzno - granica województwa wielkopolskiego (Janówka) ( Rożnów - granica gminy Byczyna (Sarnów) ( m. Jędrzejowice ( Duczów Wielki - przysiółek Kołaczek ( Polkowskie - Szymonków ( Świniary Małe - Włochy ( Krzywiczyny - Szymonków | 5,300 2,600 4,700 2,200 1,400 2,300 1,300 2,000 7,100 2,045 1,500 2,400 18,700 |

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Wołczynie[2004]

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu nie przeprowadzał pomiarów oceniających hałas komunikacyjny w otoczeniu drogi krajowej nr 42 na terenie gminy. Pomiary takie, ale tylko jednorazowo przeprowadzono w Ligocie Wołczyńskiej w ramach prac nad „Programem ochrony środowiska województwa opolskiego ...” [2003]. Stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych norm (równoważny poziom dźwięku LAeq = 65,9 = L[dB(A)]), ale jest to hałas poniżej wartości progowej. Otrzymany wynik zanotowano przy średniodobowym natężeniu ruchu wynoszącym 2842 pojazdów. Podobnych przekroczeń wartości dopuszczalnych poziomów natężenia hałasu można się spodziewać w bezpośrednim sąsiedztwie drogi w innych punktach tj. na terenach zabudowanych wsi Wierzbica Górna i Makotów Mały. Natomiast na drogach powiatowych i gminnych, ze względu na niewielkie natężenie ruchu, poziom hałasu nie będzie przekraczał ustawowych norm, a pogorszenie klimatu akustycznego ma charakter jedynie lokalny.

  - Hałas kolejowy

Zagadnienie hałasu kolejowego i ustalenie jego uciążliwości, jak do tej pory nie było przedmiotem szczegółowego rozpoznania ze strony służb ochrony środowiska, w związku, z czym nie istnieją podstawy do kompleksowej diagnozy problemu. Z uwagi jednak na aktualne rozmieszczenie sieci kolejowej i intensywność przejazdów, zjawisko nadmiernej uciążliwości nie jest znaczące i ogranicza się do bezpośredniej bliskości ciągów komunikacyjnych. W przypadku gminy Wołczyn są to tereny w mieście Wołczyn oraz wsi Wierzbica Górna i Duczów Mały.

Według badań modelowych przeprowadzonych w 1999 roku przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie, zagadnienie uciążliwości komunikacji kolejowej na obszarze województwa opolskiego występuje w otoczeniu głównych, magistralnych i drugorzędnych tras kolejowych.

Głównym elementem układu kolejowego mogącego negatywnie wpływać na zanieczyszczenie hałasem w gminie Wołczyn jest pierwszorzędna linia znaczenia krajowego nr 143 relacji Kalety – Wrocław przebiegająca przez teren gminy na odcinku 14,2 km..

  - Hałas przemysłowy

Hałas przemysłowy, obok hałasu komunikacyjnego decyduje o ogólnym poziomie uciążliwości akustycznej na rozpatrywanym terenie. Z uwagi na lokalny charakter źródła hałasu przemysłowego źródła te mają charakter drugorzędny.

Uciążliwość akustyczna obiektów przemysłowych oceniana jest na podstawie pomiarów. Pomiary hałasu wykonywane są przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w związku ze skargami mieszkańców lub zgodnie z przyjętym planem kontroli zakładów. Na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. [Dz.U. nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami] prowadzący instalację emitującą ponadnormatywny hałas do środowiska zobowiązany jest wystąpić do urzędu starosty o wydanie pozwolenia na emisję hałasu w przypadku, gdy pomiary stwierdzają przekroczenie normatywnej wartości poziomu hałasu w środowisku. W przypadku ponownego stwierdzenia przekroczeń wartości normatywnej, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska nalicza kary pieniężne odpowiednią decyzją.

Najczęstsze problemy związane z hałasem w gminie Wołczyn to:

- brak zieleni izolacyjnej i innych zabezpieczeń przed hałasem komunikacyjnym,

- podwyższony poziom hałasu przy najbliższej zabudowie w sąsiedztwie tras komunikacyjnych, w szczególności drogi krajowej nr 42 i linii kolejowej nr 143.

7. Promieniowanie elektromagnetyczne

Obecnie, za jedno z poważniejszych zagrożeń środowiska uważa się promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące (wysokiej częstotliwości). Promieniowanie to powstaje w wyniku działania urządzeń elektrycznych w miejscu pracy, w domu, urządzeń elektromedycznych do badań diagnostycznych i zabiegów fizykochemicznych, stacji nadawczych, telekomunikacyjnych (używane dwie częstotliwości: 860-900 MHz oraz 1800-2200 MHz, moc ok.2W), radiolokacyjnych i radionawigacyjnych, urządzeń przemysłowych i gospodarstwa domowego (kuchenki mikrofalowe o przeciętnej mocy rzędu 1 kW – 2 kW) oraz systemów przesyłowych energii elektrycznej.

Zagadnienia ochrony ludzi i środowiska przed niejonizującym promieniowaniem elektromagnetycznym są uregulowane przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego i przepisami sanitarnymi.

Źródłem promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego są fale elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości (30 kHz - 300GHz). Emitują one zarówno fale o częstotliwości 300MHz-300GHz (1m-1mm) nazywane mikrofalami oraz fale o częstotliwości 30kHz-300MHz (10 km -1m) nazywane falami radiowymi. Najbardziej szkodliwe źródła pól elektromagnetycznych zanieczyszczające środowisko stanowią źródła liniowe w postaci linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym 110 kV, 220 kV i 400 kV oraz związane z nimi stacje elektroenergetyczne wysokich napięć.

Do sztucznych źródeł pól elektromagnetycznych mających wpływ na środowisko w gminie Wołczyn należą:

- Główny Punkt Zasilający, tzw. GPZ-t (komunalne), pracujący na napięciu: 110/15 kV

Tabela 44..Główne Punkty Zasilające na terenie gminy Wołczyn

| L.p. | Nazwa GPZ | Napięcie [kV] | Rodzaj GPZ-u | Moc zainstalowanych transformatorów [MVA] | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wołczyn | 110/15 | komunalny | 2x16 | miasto Wołczyn |

Źródło: Diagnoza stanu środowiska naturalnego w woj.opolskim [UM, 2003r.] na podstawie danych Zakładu Energetycznego S.A. Opole,

- linia elektroenergetyczna wysokich napięć 400 kV relacji Dobrzeń – Trębaczew o przekroju przewodów roboczych 525 mm2 AFL (będące w eksploatacji ,,Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Południe’’),

linie elektroenergetyczne wysokich napięć 110 kV eksploatowana przez ,,Zakład Energetyczny Opole S.A.’’

Tabela 45. Linie elektroenergetyczne wysokich napięć 110 kV na terenie gminy Wołczyn

| L.p | Relacja linii | Rodzaj linii | Długość linii (torów) 110kV na terenie gminy [km] | Przekrój przewodów roboczych [mm2] | Ocena stanu technicznego | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Namysłów - Wołczyn | 1-torowa | 25,3 | 120 | 2,5 | południowo-zachodnia część gminy |
| 2. | Kluczbork-Wołczyn | 1-torowa | 15,6 | 120 | 2,5 | południowo-wschodnia część gminy |
| 3. | Kluczbork-Kostów | 1-torowa | 20,5 | 120 | 2,5 | wschodnia część gminy |

Źródło: Diagnoza stanu środowiska naturalnego w woj.opolskim [UM, 2003r.] na podstawie danych Zakładu Energetycznego S.A. Opole,

trzy stacje bazowe telefonii komórkowej

Tabela 46. Bazowe stacje przekaźnikowe na terenie gminy Wołczyn

| L.p. | Nazwa stacji przekaźnikowej | Mikrofale [MHz] | Instalacja | Operator telefonii bezprzewodowej |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wołczyn | 900 | na kominie drożdżowni przy ulicy Dworcowej | ERA GSM |
| 2. | Wołczyn | 900 | na kominie drożdżowni przy ulicy Dworcowej | PLUS GSM |
| 3. | Wołczyn | 900 | na kominie huty szkła ul. Fabryczna | IDEA Centertel |

Źródło: Diagnoza stanu środowiska naturalnego w woj.opolskim [UM, 2003r.]

cywilne stacje radiowe – CB o mocy do 10 W,

- radiostacje amatorskie kat. 1 i 2, o mocy: 15 W, 250 W i 750 W,

- stacje bazowe trunkingowej sieci łączności radiotelefonicznej,

- szereg urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne pracujących w zakładach oraz urządzenia będące w dyspozycji wojska, policji czy straży pożarnej.

III. POLITYKA EKOLOGICZNA GMINY

- Zgodność polityki ekologicznej gminy z priorytetami ekologicznymi państwa, województwa i powiatu

Podstawę opracowania celów strategicznych i strategii wdrożeniowych „Programu ochrony środowiska dla gminy Wołczyn na lata 2004 – 2007 z perspektywą do roku 2011” stanowią:

- dokumenty opracowane na szczeblu krajowym, a w szczególności „Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 –2010” i „II Polityka ekologiczna państwa” oraz opracowany dla jej wdrażania program operacyjny w postaci "Programu wykonawczego do II Polityki ekologicznej państwa na lata 2002 - 2010",

- dokumenty opracowane na szczeblu wojewódzkim, a w szczególności „Program ochrony środowiska województwa opolskiego na lata 2003 – 2006 z perspektywą na lata 2007 – 2010,

- dokumenty opracowane na szczeblu powiatowym, a w szczególności „Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kluczborskiego” wraz ze szczegółowymi wytycznymi dla gminy Wołczyn.

Rys. 4.	Relacje programu ochrony środowiska gminy Wołczyn do opracowań strategicznych, programowych i planistycznych.

Podstawą określenia celów szczegółowych i priorytetowych dla gminy jest także specyfika środowiska w gminie Wołczyn wyznaczająca główne obszary zainteresowań i problemów dla niniejszego opracowania. Ważna jest także zgodność niniejszej polityki gminnej z prawodawstwem polskim oraz dokumentami strategicznymi szczebla gminnego tj. przede wszystkim ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wołczyn” [1996r.].

1.1. Priorytety ekologiczne Polski do roku 2010

Zgodnie z aktualną Polityką ekologiczną państwa realizacja podstawowych założeń t.j. ochrony środowiska i poprawy jakości życia w zakresie:

- ochrony dziedzictwa przyrodniczego i racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych ma nastąpić przede wszystkim wskutek przyjęcia następujących celów środowiskowych:

- znacznego wzrostu lesistości Polski z 28,5% (2001r.) do 30% (do roku 2020), a w dalszej perspektywie nawet do 32-33%,

- utworzenia europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000 obejmującej ok. 15% powierzchni państwa,

- ochrony obszarów wodno-błotnych,

- poprawy stanu czystości wód;

- poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego ma nastąpić przede wszystkim wskutek przyjęcia następujących celów wymaganych do osiągnięcia do 2010r.:

- pełną (100%) likwidację zrzutu ścieków nieoczyszczonych z miast i zakładów przemysłowych,

- zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych, w stosunku do stanu z 1990r., z przemysłu o 50%, z gospodarki komunalnej (na terenie miast i osiedli wiejskich) o 30% i ze spływu powierzchniowego – również o 30%,

- ograniczenie emisji zanieczyszczeń pyłowych o 75 %, dwutlenku siarki o 56 %, dwutlenku azotu o 31 %, lotnych związków organicznych (LZO) o 31 %, amoniaku o 8 % w stosunku do roku bazowego 1990 oraz gazów cieplarnianych o 6 % w stosunku do roku bazowego 1988,

- ograniczenie emisji toksycznych substancji z grupy metali ciężkich i trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO), zgodnie z wymaganiami protokołu z Aarhus do Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości,

- wycofanie z użytkowania do 2005 r. benzynę ołowiową oraz całkowicie dostosować wymagania  dotyczące benzyn i oleju napędowego do norm europejskich,

- intensyfikowanie procesu eliminacji bądź ograniczania użytkowania wyrobów i urządzeń zawierających rtęć, ołów, kadm i PCB oraz substancji niszczących warstwę ozonową,

- wprowadzenie w szerokim zakresie najlepszej dostępnej techniki (BAT) w zakresie ochrony powietrza (instalacje IPPC, w szczególności w energetyce, przemyśle i sektorze komunalnym).

1.2. Priorytety ekologiczne województwa opolskiego do roku 2010

Priorytety ekologiczne województwa opolskiego zostały określone szczegółowo w opracowaniu „Program ochrony środowiska dla województwa opolskiego na lata 2003 -2006 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2010”:

- Ochrona wód i gospodarka wodna:

  - kształtowanie i racjonalizacja wykorzystania zasobów wodnych (zagospodarowanie wód kopalnianych, ochrona GZWP nr 333, 335, wprowadzenie zamkniętych obiegów wody w przemyśle, wodooszczędnych technologii produkcji, modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę miast, ukierunkowanych na zmniejszenie strat wody, budowa zbiorników małej retencji oraz odbudowa retencji glebowo - gruntowej),

  - ochrona przed powodzią (modernizacja i budowa obwałowań, budowa polderów, przebudowa i udrożnienie koryt rzecznych, budowa i modernizacja jazów i śluz, zapobieganie lokalizacji zabudowy na terenach zalewowych, ochrona obszarów wodno-błotnych, zalesianie wododziałów),

  - w zakresie zarządzania wodami (opracowanie bilansu wodno-gospodarczego, współpraca transgraniczna z Republiką Czeską, analiza stanu zasobów wodnych w regionie wodnym, opracowanie warunków korzystania z wód regionu wodnego, opracowanie analizy ekonomicznej gospodarowania wodami w regionie wodnym, sporządzenie wykazów wód, wdrożenie katastru wodnego),

  - w zakresie zaopatrzenia w wodę (zakończenie budowy sieci wodociągowych, budowa zastępczych ujęć wody oraz stacji uzdatniania wody, modernizacja stacji uzdatniana wody i sieci wodociągowych, ukształtowanie sieci studni awaryjnych, likwidacja nieczynnych ujęć wody),

  - w zakresie gospodarki ściekowej (realizacja programu budowy, rozbudowy, modernizacji systemów kanalizacyjnych z oczyszczalniami ścieków, likwidacja zrzutu ścieków nieoczyszczonych, obniżenie ładunków zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych, budowa podczyszczalni w zakładach przemysłowych, budowa zbiorników na gnojowicę, rozbudowa systemu monitoringu jakości wód, kontrola oraz likwidacja obiektów produkcyjnych o niezrównoważonych technologiach w rolnictwie (np. fermy wielkoprzemysłowe);

- Ochrona powierzchni ziemi przed odpadami. Zgodnie z "Planem Gospodarki Odpadami województwa opolskiego" głównym celami do 2010 roku jest:

- minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów,

- wprowadzenie systemowej gospodarki odpadami komunalnymi, zapewniającej osiągnięcie ustalonych dla województwa limitów i poziomów odzysku,

- utworzenie 5 – 6 regionalnych składowisk odpadów oraz 2 –3 zakładów segregacji i przerobu odpadów komunalnych,

- wprowadzenie nowoczesnego systemu unieszkodliwiania i gospodarczego wykorzystania odpadów powstających w sektorze gospodarczym,

- pełne zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych;

- Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami i środowiska człowieka przed hałasem (przede wszystkim kontynuacja działań realizowanych dotychczas dla poprawy jakości powietrza, zwłaszcza intensyfikacji działań ukierunkowanych na proekologiczne rozwiązania systemu transportu):

- zmniejszenie emisji komunikacyjnej, zwłaszcza na obszarach zurbanizowanych (Opole, Strzelce Opolskie, Kędzierzyn – Koźle, Nysa, Brzeg, Dobrodzień, Praszka, Gorzów Śląski, Ozimek),

- zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń w miastach i na terenach wiejskich,

- kontynuacja ograniczania emisji przemysłowych,

- zmniejszenie negatywnego oddziaływania hałasu na człowieka i środowisko.

- Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody (przede wszystkim nowe podejście do ochrony przyrody, uwzględniające europejskie wymogi i doświadczenia w tym zakresie):

-	wdrożenie systemu NATURA 2000

-	optymalizacja sieci obszarów chronionych, zapewniająca spójność ekologiczną 		województwa oraz ochronę różnorodności biologicznej

  - realizacja programów rolno-środowiskowych

  - aktualizacja i realizacja wojewódzkiego programu zwiększania lesistości, w tym zalesianie gruntów nieprzydatnych do produkcji rolniczej lub zdegradowanych

- Ochrona powierzchni ziemi i środowiska glebowego. Dotyczy przede wszystkim działań rekultywacyjnych i rewitalizacyjnych na obszarach zdegradowanych wskutek eksploatacji surowców mineralnych oraz ochrony gleb:

-	 bieżąca rekultywacja wyrobisk poeksploatacyjnych

  - rewitalizacja terenów dawnych wyrobisk górniczych

  - zalesianie gruntów rolniczo nieprzydatnych do produkcji rolnej lub zdegradowanych

Priorytety ekologiczne województwa opolskiego zostały określone szczegółowo w opracowaniu „Program ochrony środowiska dla województwa opolskiego na lata 2003 -2006 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2010”:

1.3. Priorytety ekologiczne powiatu kluczborskiego do roku 2011

Priorytety ekologiczne powiatu kluczborskiego oraz przypisane im cele określa opracowanie „Program ochrony środowiska dla powiatu kluczborskiego” [2004]:

- ochrona różnorodności biologicznej oraz ochrona lasów

Cele długoterminowe:

- ochrona różnorodności biologicznej oraz ochrona lasów

- eliminowanie lub ograniczanie aktualnych i potencjalnych zagrożeń dla zachowania różnorodności biologicznej

- utrzymanie istniejących i powołanie nowych obszarów i obiektów prawnie chronionej przyrody i krajobrazu

- zachowanie i systematyczne wzbogacanie istniejących oraz odtwarzanie zanikłych elementów różnorodności biologicznej, a zwłaszcza renaturalizacja cennych ekosystemów i siedlisk,

- wzmocnieni służb ochrony przyrody oraz wspieranie działalności ochrony przyrody i krajobrazu organizacji pozarządowych i ruchów społecznych

- przeprowadzenie lub aktualizacja inwentaryzacji przyrodniczych gmin

- Ochrona wód powierzchniowych

Cele długoterminowe::

- ochrona zasobów wód powierzchniowych, poprarwa ich jakości i zapobieganie zanieczyszczeniu

- kontrola zasobów wód powierzchniowych

- zwiększenie retencji wód powierzchniowych

- systematyczne i skuteczne ograniczenie zanieczyszczeń wprowadzanych do wód powierzchniowych

- systematyczny monitoring jakości wód powierzchniowych

- właściwy sposób użytkowania wód powierzchniowych

- ochrona wód podziemnych i racjonalne ich użytkowanie oraz ochrony gleb i powierzchni ziemi

Cele długoterminowe:

  - ochrona wód podziemnych i ich racjonalne użytkowanie oraz ochrona gleb i powierzchni ziemi

- ochrona ujęć wody pitnej i eliminacja czynników zagrożenia dla jakości wód podziemnych,.

- zagospodarowanie zasobów naturalnych subregionu

- racjonalna gospodarka wodami podziemnymi,

- zmniejszenie wodochłonności gospodarki,

- zagospodarowanie gleb w sposób, który odpowiada w pełni ich przyrodniczym walorom i klasie bonitacyjnej,

- rekultywacja składowisk i likwidacja „dzikich” składowisk

- ochrona powietrza i ochrona przed hałasem

Cele długoterminowe:

  - ochrona powietrza i ochrona przed hałasem

- wprowadzanie ekologicznego systemu ogrzewania, systematyczna poprawa jakości powietrza, w szczególności w zwartych zabudowach na terenach miejskich

- poprawa klimatu akustycznego w zwartych zabudowach na terenach wiejskich

- systemowe monitorowanie stanu środowiska

Cele długoterminowe:

  - systemowe monitorowanie stanu środowiska

- wprowadzanie nowych technik i doskonalenie istniejących, pozwalających analizować zmiany zachodzące w środowisku i oceniać zagrożenia w środowisku.

1.4. Priorytety ekologiczne gminy Wołczyn

Strategicznym celem w zakresie ochrony środowiska dla gminy Wołczyn jest zharmonizowanie celów rozwoju gospodarczego i społecznego z celami ochrony środowiska.

Jednym z najważniejszych działań prewencyjnych i wzmacniających ochronę poszczególnych elementów środowiska oraz doskonalących harmonijny, zrównoważony rozwój na terenie gminy jest proces i procedury związane z planowaniem przestrzennym.

Nowa ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz.U. nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami] próbuje jednocześnie połączyć dwa aspekty – szersze włączenie do prac nad planami zagospodarowania przestrzennego i do treści tych planów zagadnień związanych z ochroną środowiska oraz uproszczenie i przyśpieszenie procedur ustalania lokalizacji inwestycji, mających na celu pobudzenie i modernizację gospodarki oraz poprawę sytuacji na rynku pracy.

Gmina Wołczyn tylko dla niektórych miejscowości posiada opracowane i uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

- tereny zainwestowania wsi Komorzno - plan przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Wołczynie nr VII/57/99 z dnia 29 kwietnia 1999r. [Dz.Urz.Woj.Op. Nr 20 z dnia 30-06-1999r. poz. 74]

- tereny zainwestowania wsi Krzywiczyny - plan przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Wołczynie nr XXI/114/99 z dnia 29 grudnia 1999r. [Dz.Urz.Woj.Op Nr 16/00 z dnia 29-02-2000r. poz. 61]

- tereny zainwestowania wsi Wierzbica Dolna - plan przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Wołczynie nr XVI/115/99 z dnia 29 grudnia 1999r. [Dz.Urz.Woj.Op Nr 16/00 z dnia 29-02-2000r. poz. 62]

- wieś Wierzbica Górna - plan przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Wołczynie nr XXXIX/270/2002 z dnia 25 kwietnia 2002r. [Dz.Urz.Woj.Op Nr 50/02 z dnia 12-06-2002r. poz. 717] oraz tereny gminnego składowiska odpadów komunalnych w Wierzbicy Górnej - plan przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Wołczynie nr XXIII/146/2000 z dnia 31 sierpnia 2000r. [Dz.Urz.Woj.Op Nr 60/00 z dnia 05-10-2000r. poz. 330]

- miasto Wołczyn oraz wieś Ligota Wołczyńska i Gierałcice - plan przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Wołczynie nr XLVI/300/2002 z dnia 29 sierpnia 2002r. [Dz.Urz.Woj.Op Nr 103/02 z dnia 14-10-2002r. poz. 1348].

Istotnym zagadnieniem dla gminy Wołczyn jest także współpraca z sąsiednimi gminami, która powinna polegać na rozwiązywaniu najważniejszych problemów w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania środowiska, do których należą przede wszystkim:

- ochrona zlewni Prosny i GZWP 324 (budowa sieci kanalizacyjnej i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz przeciwdziałaniem spływowi zanieczyszczeń z pól),

- ochrona obszarów cennych przyrodniczo oraz struktur pełniących funkcję łącznikowe (Stobrawski Park Krajobrazowy, Obszar Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie”, dolina Stobrawy, tereny przyrodniczo cenne w okolicy Duczowa Małego i Międzybrodzia - gmina Domaszowice, itd.),

- wykorzystanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych dla celów turystyczno-rekreacyjnych (Stobrawski Park Krajobrazowy, Obszar Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie”).

Priorytety ekologiczne gminy Wołczyn to:

- 	ochrona i wzrost różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz rozwój systemu obszarów chronionych, a także ich wykorzystanie w rozwoju społeczno-gospodarczym gminy (budowa i promocja tras turystycznych, rowerowych i edukacyjnych),

- 	ochrona i zwiększenie powierzchni lasów, zadrzewień i zakrzaczeń, w tym ochrona gleb przed erozją,

- 	ochrona zasobów wód podziemnych i poprawa jakości wód powierzchniowych (kontynuacja budowy kanalizacji i modernizacja oczyszczalni ścieków), w tym zmniejszenie spływu powierzchniowego z pól (m. in. wdrażanie i upowszechnianie dobrej praktyki rolniczej),

- 	utrzymanie czystości i podniesienie estetyki terenów wiejskim, w tym rewaloryzacja zabytkowej zabudowy i zespołów podworskich,

-   	zapewnienie dobrej jakościowo wody pitnej dla mieszkańców gminy (ustanowienie i respektowanie stref ochrony ujęć wody),

- 	ochrona naturalnej rzeźby terenu, ochrona powierzchni ziemi przed odpadami,

- 	zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń, w tym kontynuacja gazyfikacji miasta, promocja źródeł niskoemisyjnych i wykorzystania odnawialnych źródeł energii (przede wszystkim wykorzystujących odpady drzewne i słomę oraz źródła geotermalne),

- 	ochrona przed hałasem, w tym przede wszystkim prewencyjna (odpowiednie lokalizowanie funkcji mieszkaniowej i usługowej) oraz modernizacja drogi krajowej nr 42 (obwodnica miasta Wołczyn) i pierwszorzędnej linii kolejowej nr 143,

- 	podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców i promocja walorów kulturowo-krajobrazowych gminy (w szczególności część południowa gminy).

2. Cele i zadania środowiskowe gminy Wołczyn

W oparciu o szczegółową diagnozę stanu środowiska, uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne polityki ochrony środowiska oraz wymagania w zakresie jakości środowiska i racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych (określone stosownymi ustawami, aktami wykonawczymi i rozporządzeniami, planami implementacyjnymi dyrektyw UE) – w niniejszym rozdziale przedstawiono komponenty środowiska bądź uciążliwości wraz z głównymi priorytetowymi kierunkami działań (celami średniookresowymi) zmierzającymi do systematycznej poprawy jakości środowiska i racjonalnego użytkowania zasobów przyrody.

Wśród wymienionych celów znalazły się te, które powinny być realizowane na terenie gminy Wołczyn dla poprawy lub utrzymania dobrego stanu środowiska przyrodniczego poprzez działania realizowane zarówno przez gminę, jak i inne podmioty lub/i instytucje.

2.1. Ochrona przyrody i krajobrazu

2.1.1. Ocena stanu wyjściowego

Gmina Wołczyn jako część Śląska, jednego z najbardziej uprzemysłowionych i najintensywniej zagospodarowanych regionów Polski, na skutek intensyfikacji rolnictwa, wielkoobszarowych melioracji odwadniających, rozwoju infrastruktury transportowej i technicznej, wprowadzania obcych, ekspansywnych gatunków oraz urbanizacji utraciła w ostatnich 200 latach znaczną część różnorodności biologicznej.

Generalnie szata roślinna gminy wykazuje znaczną synantropizację. Na terenie gminy dominują zbiorowiska nieleśne (71,4%), przede wszystkim segetalne, w zdecydowanej większości związane z gruntami ornymi (86,4% pow. użytków rolnych). Zbiorowiska łąk i pastwisk pokrywają stosunkowo niewielkie powierzchnie – zajmują 13,6% powierzchni użytków rolnych.

Obszar gminy jest zróżnicowany pod względem przyrodniczym – część środkowa gminy jest intensywnie użytkowana rolniczo z niewielką ilością lasów, zadrzewień, łąk i terenów podmokłych, cześć południową i północno-wschodnią charakteryzuje stosunkowa duża lesistość i zachowanie znacznych powierzchni o charakterze naturalnym i półnaturalnym, co wiąże się z podwyższonymi walorami florystycznymi i faunistycznymi. W związku, z czym środowisko przyrodnicze gminy wymaga:

- podjęcia działań na rzecz wzbogacenia bioróżnorodności (część środkowa gminy),

- ochrony walorów przyrodniczych (część południowa i północno-wschodnia).

Najcenniejsze przyrodniczo i krajobrazowo tereny gminy zostały objęte ochroną prawną w formie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego i Obszaru Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie” (część południowa) oraz rezerwatów (w części północnej), a także wskazane do ochrony w ramach sieci przyrodniczej NATURA 2000 (część południowo-zachodnia). Jednakże na terenie gminy znajdują się jeszcze obszary cenne pod względem przyrodniczym wymagające szczególnej ochrony obszarowej bądź indywidualnej, w tym proponowany do ochrony rezerwat „Krystyna” oraz łąki i szuwary w okolicy Duczowa Małego i Duczowa Wielkiego.

Trudno szczegółowo określić potrzeby ochrony przyrody, ponieważ stan środowiska przyrodniczego gminy Wołczyn nie został do tej pory szczegółowo rozpoznany, brakuje opracowania inwentaryzacyjnego dla terenu całej gminy.

Fot.4  Zespół dworski w Gierałcicach				A.T.

Obszar gminy Wołczyn charakteryzuje się także wysokimi walorami kulturowo-krajobrazowymi. Wiele wsi posiada formy (sylwety) o wysokich walorach krajobrazowych, o stosunkowo dobrze zachowanych układach urbanistycznych i z licznymi zabytkami. Niestety duża część zabytkowej zabudowy wsi jest zdewastowana oraz wymaga natychmiastowych działań remontowo-ochronnych.

2.1.2. Uwarunkowania prawne

Ochrona przyrody i krajobrazu realizowana jest przede wszystkim w oparciu o następujące przepisy prawne:

- ustawę z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody [Dz.U. Nr 92, poz. 880],

- ustawę z 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska [Dz.U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami],

- ustawę z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz.U. nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami].

Szczególnego znaczenia dla obowiązujących w Polsce przepisów i działań w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu, posiadają funkcjonujące w Unii Europejskiej podstawowe regulacje prawne, które stały się podstawą do wyznaczanie ostoi Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000:

- Dyrektywa 92/43/WE w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory,

- Dyrektywa 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków.

2.1.3. Cele średniookresowe do 2011r.

Podstawowym celem polityki ekologicznej państwa w obszarze ochrony przyrody i krajobrazu jest utworzenie europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 oraz ochrona obszarów wodno-błotnych – cennych siedlisk najbardziej zagrożonych zniszczeniem w skali europejskiej. Polityka ekologiczna wojewódzka i powiatowa wyróżnia dodatkowe cele: ochronę i rozwój systemu obszarów chronionych oraz ochronę krajobrazu kulturowego.

Rozwój systemu obszarów chronionych jest niezwykle istotny ze względu na konieczność zachowania ciągłości systemów ekologicznych.

Strategiczny cel średniookresowy w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu dla gminy Wołczyn:

Ochrona i wzrost różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz doskonalenie systemu obszarów chronionych, a także ich wykorzystanie w rozwoju społeczno-gospodarczym gminy

Cele cząstkowe w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu to:

- objęcie różnymi formami prawnej ochrony przyrody najcenniejsze zasoby przyrody w gminie

Część terenu gminy Wołczyn (około 1/3) podlega ochronie prawnej jako park krajobrazowy i obszar chronionego krajobrazu. Jednakże należy także dążyć do zapewnienia ochrony prawnej obszarom i obiektom cennym przyrodniczo, ważnych z punktu widzenia zapewnienia ochrony różnorodności i spójności ekologicznej w gminie, ale dotychczas nie objętych żadną formą ochrony lub wymagającą szczególnej ochrony dla zachowania walorów.

Na terenie gminy Wołczyn znajduje się część obszaru priorytetowo wymagającego ochrony, gdzie występują siedliska chronione i zagrożone wyginięciem w skali europejskiej, wyróżnione w Programie ochrony środowiska dla województwa opolskiego [2003]:

Tabela 47.

| L.p. | Nazwa obszaru | Typ siedliska |
| --- | --- | --- |
| 1. | Międzybrodzie | Kompleks podmokłych łąk |

Ponadto w południowo-zachodniej części gminy (okolice Jedlisk) znajduje się projektowany rezerwat „Krystyna”.

- rozpoznanie zasobów i walorów przyrodniczych gminy

Ponieważ gmina Wołczyn nie posiada rozpoznanych szczegółowo zasobów przyrodniczych dla całego terenu, by skutecznie zrealizować cel strategiczny, należy przeprowadzić inwentaryzację i waloryzację terenu gminy wraz z określeniem Gminnej Sieci Obszarów Chronionych.

- ochrona i renaturyzacja ekosystemów wodno-błotnych o kluczowym znaczeniu dla zachowania bioróżnorodności

Należy dążyć do zapewnienia ochrony lub przywrócenia stanu naturalnego w dolinach rzek, w szczególności w dolinie rzeki Stobrawy oraz Wołczyńskiego Strumienia – ważnych z punktu widzenia zapewnienia spójności ekologicznej gminy, stanowiących siedlisko cennych gatunków roślin i zwierząt.

- ochrona przed zainwestowaniem terenów występowania chronionych i zagrożonych siedlisk i gatunków

Najważniejszym narzędziem pomocnym w ochronie zagrożonych siedlisk przed zainwestowaniem jest obecnie procedura uchwalania planów miejscowych, która dzięki opracowaniom ekofizjograficznym pozwala wyróżnić obszary występowania rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Jednym z najważniejszych opracowań rozpoznającym zasoby przyrodnicze gminy będzie także inwentaryzacja przyrodnicza, a dla terenów Stobrawskiego Parku Krajobrazowego - Plan Ochrony.

- utrzymanie lub przywrócenie tradycyjnego, urozmaiconego krajobrazu kulturowego

Ochrona wartościowych elementów przyrody w powiązaniu z ochroną krajobrazu staje się coraz ważniejsza ze względu na stale zwiększającą się presję działalności rolniczej i dysharmonijnej zabudowy terenu. W szczególności ochroną należy objąć obszar proponowanego parku kulturowego „Krajobraz reliktów Puszczy Odrzańskiej” (Brynica, Wierzbica Górna, Wierzchy, Szum, Wąsice) oraz wyznaczyć strefy ochrony zespołów urbanistycznych, ze względu na ich wartości kulturowe lub krajobrazowe, w tym przede wszystkim:

- miasto Wołczyn (centrum i Wołczyn-Brzezinki),

- wieś Komorzno, Krzywiczyny, Gierałcice, Brzezinki, Rożnów, Skałągi, Wierzbica Górna (wysokie walory kulturowe z zespołami dworskimi, zabytkowymi kościołami lub/i zabudową),

- części wsi Bruny, Brynica, Duczów Mały, Duczów Wielki, Szymonków, Świniary Wielkie, Wąsice, Wierzbica Dolna (zespoły dworskie i/lub zabytkowa zabudowa).

- przywrócenie różnorodnego użytkowania gruntów, wprowadzanie zadrzewień i zakrzaczeń, wsparcie i rozwój rolnictwa ekologicznego, w szczególności na terenach o intensywnej gospodarce rolnej lub/i niewielkim udziale elementów wzbogacających krajobraz (środkowa cześć gminy),

- ochrona elementów środowiska przyrodniczo-kulturowego dotycząca w szczególności parków podworskich (Komorzno, Krzywiczyny, Gierałcice, Brzezinki, Rożnów, Skałągi, Wierzbica Górna, Duczów Mały, Świniary Wielkie, Wąsice, Wierzbica Dolna), parków miejskich (miasto Wołczyn), zieleni cmentarzy, alei przydrożnych oraz ochrona i wzbogacenie układów zieleni wiejskiej;

- promocja i rozwój tras rowerowych i ścieżek dydaktycznych, w szczególności w powiązaniu z gminami: Murów, Pokój i Kluczbork leżącymi w Stobrawskim Parku Krajobrazowym oraz gminą Domaszowice położoną na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie”, a także wykorzystanie walorów i obiektów przyrodniczo-krajobrazowych dla rozwoju gospodarczego gminy (np. zespoły parkowo-dworskie, Stobrawski Park Krajobrazowy, Obszar Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko - Turawskie” itp.)

2.2. Ochrona i zrównoważone wykorzystanie lasów

2.2.1. Stan wyjściowy

W gminie Wołczyn, przy zasobach gleb w większości o wysokiej jakości i znaczącym przekształceniu terenu gminy, lasy zajmują stosunkowo dużą powierzchnię - ok. 28,6% powierzchni (6 899 ha), co jest wskaźnikiem wyższym niż średnia wojewódzka (26,2%) i zbliżonym do średniej powiatu kluczborskiego (30,4%) [Rocznik Statystyczny, 2003]. W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie zalesianiem gruntów i ta tendencja prawdopodobnie się utrzyma, co będzie skutkowało dalszym wzrostem lesistości gminy.

Rozmieszczenie lasów w gminie jest nierównomierne. Duże kompleksy lasów występują na południu, południowym-wschodzie i północy. Największe powierzchnie lasów występują w sołectwach: Komorzno, Krzywiczyny, Wierzchy, Wierzbica Górna i Skałągi. Największą lesistością charakteryzują się sołectwa: Wierzchy, Szum, Komorzno i Brynica. Całkowitym brakiem lasów charakteryzuje się Duczów Wielki, Ligota Wołczyńska i Markotów Mały.

W strukturze własnościowej lasów w gminie Wołczyn zdecydowanie dominują lasy publiczne, które stanowią 99,2%. Lasami w gminie zarządzają Lasy Państwowe reprezentowane przez Nadleśnictwo Namysłów i Nadleśnictwo Kluczbork. Kompleksy leśne położone we wschodniej części gminy należą do Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Siemianicach, który jest jednostką organizacyjną Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu. Fragment Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Rychtalskie” utworzonego w 1996 roku o ogólnej powierzchni 47,6 tys. ha, znajduje się w obrębie gminy Wołczyn.

Nadleśnictwa: Namysłówi i Kluczbork (w ich obręb wchodzi gmina Wołczyn) charakteryzują się niewielkimi uszkodzeniami drzewostanów przez emisje przemysłowe, w stosunku do lasów w województwie opolskim, a co za tym idzie niewielkimi obszarami lasów ochronnych.

2.2.2. Uwarunkowania prawne

Ochrona i racjonalne wykorzystanie lasów oraz użytkowanie łowieckie realizowane jest przede wszystkim w oparciu o następujące przepisy prawne:

- ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach [Dz.U. z 2000r. nr 56, poz. 679 z późniejszymi zmianami] wraz z przepisami wykonawczymi,

- ustawa z dnia 13 października 1995r. Prawo Łowieckie [Dz.U. z 2002r. nr 42, poz. 372 z późniejszymi zmianami] wraz z przepisami wykonawczymi,

- ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych [Dz.U. z 2004r. nr 121, poz. 1266 z późniejszymi zmianami],

- ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskich Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej [Dz.U. nr 229, poz. 2273 z późniejszymi zmianami].

2.2.3. Cele średniookresowe do 2011r.

Polityka ekologiczna państwa dużą wagę przywiązuje do wzrostu lesistości, a także zapewnienia trwałości i wielofunkcyjności lasów, kompleksowej ochrony ekosystemów leśnych oraz wprowadzania bezpiecznych technologii prac w lesie. Krajowy Program Zwiększania Lesistości przewiduje do roku 2020 osiągniecie 30% lesistości kraju. Wśród priorytetów Programu wojewódzkiego jest aktualizacja i realizacja Wojewódzkiego Programu Zwiększania Lesistości, w tym zalesianie gruntów nieprzydatnych do produkcji rolniczej lub zdegradowanych. Podobnie Program ochrony środowiska dla powiatu kluczborskiego wśród celów priorytetowych wymienia powiększenie i ochronę obszarów leśnych.

Podstawą prac zalesieniowych w Polsce jest „Krajowy Program Zwiększania Lesistości” (KPZL), zaakceptowany do realizacji przez Radę Ministrów w dniu 23 czerwca 1995r. W wyniku nowelizacji zakończonej w 2002r. zwiększono przewidywany uprzednio rozmiar zalesień oraz zweryfikowano preferencje zalesieniowe dla wszystkich gmin w kraju. Głównym celem KPZL jest stworzenie warunków zwiększenia lesistości do 30% w 2020 r. i 33% w 2050r., zapewnienie optymalnego przestrzenno-czasowego rozmieszczenia zalesień, a także ustalenie priorytetów ekologicznych i gospodarczych oraz instrumentów realizacyjnych. Zalesienia prowadzone na gruntach publicznych zwiększają różnorodność biologiczną na poziomie gatunkowym, zmieniając proporcję między gatunkami iglastymi i liściastymi.

Zwiększenie lesistości uzasadnione jest przede wszystkim potrzebą większego wykorzystania funkcji lasów w:

- retencjonowaniu i łagodzeniu ekstremalnych stanów przepływu wód powierzchniowych i gruntowych,

- przeciwdziałaniu degradacji i erozji gleb oraz stepowieniu krajobrazu,

- wiązaniu  CO2  i  gazów  przemysłowych z powietrza, wody i gleby oraz neutralizacji ich negatywnego działania,

- korzystnej modyfikacji warunków hydrologicznych i topoklimatycznych na terenach rolniczych,

- zachowaniu zasobów genowych flory i fauny oraz przywracaniu różnorodności biologicznej i naturalności krajobrazu,

- tworzeniu możliwości wypoczynku dla ludności oraz poprawy warunków życia na terenach zurbanizowanych.

Zgodnie z Krajowym Programem Zwiększania Lesistości, powierzchnia gruntów rolnych przewidzianych do zalesiania w latach 2001-2020 w powiecie kluczborskim wynosi 405 ha (w tym w sektorze państwowym 200 ha i niepaństwowym – 205 ha). Średnio dla każdej gminy przypada po 50 ha do 2011r.

Strategiczny cel średniookresowy w zakresie ochrony lasów dla gminy Wołczyn:

Ochrona i zwiększanie powierzchni lasów

Cele cząstkowe w zakresie ochrony lasów to:

- zwiększenie lesistości gminy do roku 2011, co najmniej o 80 ha do wysokości 29%

Obecna lesistość gminy jest na podobnym poziomie, jak średnia wojewódzka i powiatowa, jednakże rozmieszczenie lasów w gminie jest nierównomierne. Jednym z najważniejszych kierunków działań dotyczących przyrody ożywionej w gminie powinno być powiększenie powierzchni terenów leśnych (powiększanie kompleksów oraz ich powiązanie). Generalnie, według Wojewódzkiego Programu Zwiększania Lesistości (przed aktualizacją) dla gminy Wołczyn przewidziano do roku 2020 zalesienie 496 ha. Biorąc pod uwagę potencjalne możliwości zalesieniowe w gminie (około 2 460 ha gleb gorszej jakości – V i VI klasy bonitacyjnej), wyznacza się do zalesienia do roku 2011 ok. 80 ha (lesistość 29%), a do roku 2007 ok. 40 ha (wskaźnik lesistości na poziomie 28,8%).

Lokalizacja zalesień i zadrzewień powinna przebiegać zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego i granicą polno-leśną, wymagającą aktualizacji. Wyłączone spod zalesienia powinny być obszary nieleśne – siedliska zagrożonych gatunków roślin – głównie łąki wilgotne i bagienne.

Priorytetem w ustalaniu zalesień w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego powinna być konieczność zapewnienia ciągłości i przestrzennej spójności obszarów leśnych oraz przeciwdziałanie erozji wietrznej, głównie w południowej części gminy na glebach suchych, piaszczystych. Drugim priorytetem w wyznaczaniu obszarów do zalesienia jest położenie części gminy na wododziale między zlewnią Stobrawy, a zlewnią Prosny. Sołectwa wyznaczone do zwiększenia powierzchni zalesionych w związku z przebiegiem wododziału to: Komorzno i Bruny.

- zwiększanie ilości i powierzchni zadrzewień i zakrzaczeń, w szczególności na tereniach zagrożonych erozją wietrzną oraz na tereniach intensywnej gospodarki rolnej, w pierwszej kolejności we wsiach: Gierałcice, Komorzno, Krzywiczyny, Bruny, Markotów Duży, Rożnów, Szymonków, Skałągi, Świniary Małe i Wielkie, Wierzbica Dolna i Górna;

- różnicowanie struktury gatunkowej i wiekowej lasów (zalesienia i przebudowa), przebudowa wszędzie tam gdzie żyzność siedliska nie odpowiada składowi gatunkowemu drzewostanów, w przypadku gminy Wołczyn w lasach o zawyżonym udziale drzew iglastych, w szczególności w południowo-zachodniej części gminy;

- ochrona i odtwarzanie zieleni dolin rzecznych, w szczególności w dolinie Stobrawy, Wołczyńskiego Strumienia i Czarnej Wody.

2.3. Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych

2.3.1. Stan wyjściowy

W obrębie gminy Wołczyn przebiegają ważne, lokalne struktury wodonośne. Około 40% powierzchni gminy leży w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 324 (Dolina Kopalna Kluczborka). Przez teren gminy przebiegają także czwartorzędowe wodonośne doliny kopalne Stobrawy-Widawy z odgałęzieniem rynnowym Wołczyna, a północno-wschodnia część gminy leży w zasięgu wyznaczonej do ochrony zlewni rzeki Prosny (sołectwo Komorzno).

Budowa geologiczna na części obszaru gminy sprzyja migracji zanieczyszczeń, której źródłem są głównie nieszczelne szamba i intensywna gospodarka rolna. Utwory wodonośne poziomu czwartorzędowego posiadają tylko częściowo warstwy izolacyjne, co stwarza niebezpieczeństwo skażenia wody na znacznym obszarze i wywołuje konieczność ustanawiania stref ochronnych ujęć zaopatrujących ludność w wodę do picia. Z utworów czwartorzędowych ujmowane są wody dla potrzeb grupowych wodociągów komunalnych. Wody ujmowane do celów użytkowych w 2002 r. charakteryzowały się wysoką zawartością azotanów (ujęcie w Markotowie), azotu amonowego (ujęcie w Szymonkowie), manganu (ujęcie w Szymonkowie i ujęcie w Wierzbicy) oraz żelaza (ujęcie w Wierzbicy, Szymonkowie i Brzezinkach).

Teren gminy Wołczyn leży w dorzeczu Odry. Obszar gminy należy do zlewni II rzędu prawobrzeżnego dopływu Odry – rzeki Stobrawy oraz poprzez Pratwę do zlewni rzeki Prosny – dopływu I rzędu rzeki Warty. Gmina wyróżnia się bogatą siecią rzeczną o charakterze typowo nizinnym.

Na terenie gminy Wołczyn program badań monitoringu wód powierzchniowych w ramach monitoringu podstawowego nie jest realizowany. Pomiary jakości wód Stobrawy i Kluczborskiej Strugi realizowane w 2000 r. były prowadzone poza obszarem gminy. Na terenie gminy Wołczyn jedynie w 2000 r. badano jakość wód Wołczańskiej Strugi. Mimo licznych źródeł zanieczyszczenia zlokalizowanych w górnej i środkowej części zlewni, wody Stobrawy w rejonie ujścia do Odry charakteryzują się stosunkowo nieznacznym zanieczyszczeniem. Wody Kluczborskiej Strugi pod względem wartości SS dla tlenu rozpuszczonego, BZT5, substancji rozpuszczonych, zawiesiny, azotu amonowego i fosforu ogólnego oraz żelaza ogólnego, w 2000 r., wody kwalifikowały się do I klasy czystości. W wodach Wołczańskiej Strugi w 2000 r. stwierdzono nadmierne długotrwałe stężenie azotu azotynowego. Przeciętne rezultaty oznaczeń fosforanów i fosforu ogólnego odpowiadało warunkom dopuszczalnym dla klasy drugiej. Stężenia ekstremalne w 2000 r. dla tlenu rozpuszczonego, azotu azotynowego, fosforanów, fosforu ogólnego i żelaza ogólnego nie odpowiadały trzeciej klasie czystości.

Istotnym źródłem zanieczyszczenia, wód powierzchniowych i podziemnych są spływy obszarowe z pól oraz przedostawanie się zanieczyszczeń z nieszczelnych szamb, wylewanie na pola zawartości szamb i gnojowicy. Stopień skanalizowania gminy nie nadąża za zwodociągowaniem obszaru (gmina praktycznie w 100% zwodociągowana). Na obszarze gminy zorganizowany system odprowadzenia ścieków obejmuje prawie w całości miasto Wołczyn (95% mieszkańców) i fragment wsi Wierzbica Górna.

2.3.2. Uwarunkowania prawne

Ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych realizowane jest przede wszystkim w oparciu o następujące przepisy prawne:

- ustawę z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne [Dz. U. nr 115, poz 1229 z późniejszymi zmianami] wraz z przepisami wykonawczymi

- ustawę z 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska [Dz.U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami],

- ustawę z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków [Dz.U. nr 72, poz.747 z późniejszymi zmianami].

Najważniejszym aktem prawnym z punktu widzenia ochrony wód i gospodarowania nimi jest Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 [Dz.U. nr 115, poz. 1229 z późn.zm.], które reguluje gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zlewniowe kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymi.

2.3.3. Cele średniookresowe do 2011r.

Jednym z ważniejszych celów do osiągnięcia zapisanych w Polityce ekologicznej państwa jest poprawa stanu czystości wód oraz pełna (100%) likwidacja zrzutu ścieków nieoczyszczonych z miast i zakładów przemysłowych, a także zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych z przemysłu, z gospodarki komunalnej (na terenie miast i osiedli wiejskich) oraz ze spływu powierzchniowego. Wśród priorytetów Programu wojewódzkiego dodatkowo zapisano ukończenie wodociągowania i ochronę jakościową wód podziemnych, ochronę przed powodzią i zwiększenie retencji, a w Programie powiatowym ograniczenie powierzchniowych zanieczyszczeń rolniczych. Według ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków [Dz.U. nr 72, poz.747 z późniejszymi zmianami] rada gminy ma obowiązek uchwalić Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

Strategiczny cel średniookresowy w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych dla gminy Wołczyn:

Racjonalizacja gospodarowania zasobami wód i ich ochrona, w tym zapewnienie wody dobrej jakości dla zaopatrzenia ludności oraz ochrona i poprawa stanu czystości wód powierzchniowych i podziemnych

Cele cząstkowe w zakresie ochrony wód podziemnych i powierzchniowych to:

##### - racjonalizacja wykorzystania zasobów wodnych

W celu racjonalizacji zużycia wody należy kontynuować działania w zakresie ograniczenia i eliminowania wykorzystywania wód podziemnych do celów innych niż zaopatrzenie w wodę do picia oraz zastosowania technologicznego w przemyśle spożywczym głównie poprzez działania prawno-administracyjne (egzekucja przepisów prawnych, pozwolenia) oraz stopniowe wdrażanie i popieranie najlepszych dostępnych technik BAT w przedsiębiorstwach, sprzyjających ograniczaniu zużycia wody.

Racjonalizacja zużycia wody w gospodarstwach domowych i instytucjach powinna zmierzać przede wszystkim do ograniczenia jej marnotrawstwa, stosowania wodoszczelnej aparatury czerpalnej i sprzętu gospodarstwa domowego. Podstawowym instrumentem stymulującym racjonalizację zużycia wody jest cena usług wodociągowych oraz wyposażenie gospodarstw i instytucji w liczniki poboru wody.

- kształtowanie zasobów wodnych

Kształtowanie zasobów wodnych wiąże się z problemem naturalnej (zalesianie, ochrona gleb organicznych i siedlisk mokradłowych) i sztucznej (zbiorniki retencyjne, systemy melioracyjne) retencji w dorzeczu. Istotne znaczenie odgrywa zagospodarowanie terenów podmokłych i wododziałów (na terenie gminy między zlewnią Stobrawy, a Prosny). Ochrona obszarów wodno-błotnych, w szczególności na glebach organicznych oraz zalesianie wododziałów sprzyja ochronie zasobów wodnych. Poprawa naturalnej retencji wodnej i gruntowo-glebowej w dolinach rzecznych, poprzez zachowanie i odtwarzanie zadrzewień i zakrzaczeń, podmokłości, bagien oraz pozwalanie na epizodyczne zalewy jest jednym z ważniejszych zadań dla poprawy naturalnej retencji wodnej i wyrównania przepływu wód.

Program Budowy Zbiorników Małej Retencji w Województwie Opolskim oraz Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego na terenie gminy Wołczyn przewiduje budowę dwóch zbiorników retencyjnych: Wierzchy (na rzece Stobrawie w km 46+000 o powierzchni zlewni 273.4m2,  powierzchni zalewu 75 ha i objętości  0.570 mln m3, zapora – długość 350m, wysokość piętrzenia 3.0m, szerokość korony 4.0m, grunty wsi: Wierzchy, Gierałcice, Wąsice, Markotów Duży i Brzezinki (na rzece Wołczyński Strumień w km 7+880 o powierzchni zlewni 81.0km2, powierzchni zalewu 260 ha i objętości 4,25 mln m3, zapory - długość czołowej 1200m, bocznej 1760 m, wysokość piętrzenia 5.0m, grunty wsi Brzezinki, Krzywiczyny, Ligota Wołczyńska).

Ponadto zwiększenie sztucznej retencji wodnej będzie opierało się głównie na utrzymaniu i budowie stawów rybnych i innych oczek wodnych oraz odbudowie i utrzymaniu właściwego stanu systemu melioracji szczegółowej i podstawowej (za wyjątkiem siedlisk podmokłych cennych przyrodniczo - łąki podmokłe i bagienne, gdzie dopuszcza się możliwość wtórnego zabagnienia i zaniechania konserwacji rowów).

- poprawa jakości wód podziemnych i powierzchniowych

Osiągnięcie standardów obowiązujących w krajach UE w zakresie jakości wody, będzie wymagać szeregu działań organizacyjnych i programowych w sferze zarządzania zasobami wodnymi i przede wszystkim realizacji wielu kosztownych inwestycji w zakresie budowy systemów kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków, modernizacji technologii przemysłowych, retencjonowania wody, a także budowy i modernizacji wodociągów celem dostarczenia wszystkim mieszkańcom gminy wody pitnej dobrej jakości.

Zwiększenie skuteczności ochrony jakości wód podziemnych ma na celu zmniejszenie przenikania zanieczyszczeń z powierzchni ziemi do warstw wodonośnych. Duże znaczenie będzie mieć zapewnienie właściwej ochrony wód w strefach szczególnie wrażliwych, a więc tam gdzie podatność na ich zanieczyszczenie jest największa. Wody podziemne gminy Wołczyn, w szczególności wody czwartorzędowe charakteryzują się średnią odpornością na zanieczyszczenia. Powołanie stref ochronnych dla wszystkich ujęć oraz ich prawidłowe funkcjonowanie (respektowanie ograniczeń) da możliwość sprawowania dostatecznej kontroli nad procesami migracji zanieczyszczeń i tym samym ograniczy degradację wód. Głównymi czynnikami, które powinny być brane pod uwagę są parametry hydrogeologiczne, takie jak, głębokość występowania zwierciadła wód podziemnych, litologia i zdolności filtracyjne warstwy wodonośnej, rodzaj i miąższość warstwy glebowej, topografia, a także dane na temat istniejących już obiektów mogących zagrażać jakości wód oraz urządzeń lub miejsc związanych z pozyskiwaniem wody (ujęcia), a także zbiorników i cieków powierzchniowych.

Ponieważ na połowie terenu gminy Wołczyn prowadzona jest intensywna gospodarka rolna istotnym problemem jest również ograniczenie spływów powierzchniowych z pól. Podstawowymi działaniami ograniczającymi zanieczyszczenie wód substancjami biogennymi jest zminimalizowanie rozlewania gnojowicy na pola, ograniczenie stosowania nawozów sztucznych, tworzenie roślinnych barier ochronnych wzdłuż cieków powierzchniowych oraz budowa nowoczesnych stanowisk do składowania obornika i zbiorników na gnojówkę w gospodarstwach rolnych i zakładach przetwórczych (budowę płyty obornikowej ze zbiornikiem na gnojówkę i gnojowicę przewiduje do 2007 zrealizować Przedsiębiorstwo Rolne „Agro - Ferm” sp. z o.o. w Wierzbicy Górnej oraz Promex Rożnów sp. z o.o. Możliwość zagospodarowywania rolniczo gnojowicy powinna wynikać z następujących czynników: hydrogeologicznych, takich jak: głębokość występowania zwierciadła wód podziemnych, litologii i zdolności filtracyjnej warstwy wodonośnej, rodzaju i miąższości warstwy glebowej, topografi terenu. Lesaffre bio-corporation sp. z o.o. w Wołczynie przewiduje na lata 2004 – 2005 (w trakcie realizacji) wprowadzenie technologii wstępnego podczyszczania ścieków kierowanych do rolniczego wykorzystania, a mianowicie instalacji zagęszczania brzeczki pofermentacyjnej – wyparki i produkcja wywaru melasowego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego [ Dz.U. nr 168, poz. 1763].

Ograniczanie zanieczyszczeń z tytułu spływów powierzchniowych powinno być realizowane również poprzez systematyczne wdrażanie zasad prowadzenia gospodarki rolnej zgodnych z założeniami ochrony środowiska i dobrej praktyki rolniczej. Silnym oparciem dla tego typu działań jest odpowiednia edukacja i promocja w zakresie ekologicznych praktyk rolniczych.

Gospodarka ściekowa

Na obszarze gminy zorganizowany system odprowadzenia ścieków obejmuje jedynie: prawie całe miasto Wołczyn (95% mieszkańców) oraz fragment wsi Wierzbica Górna. Istotne z punktu widzenia niniejszego programu ochrony środowiska, obejmującego okres do 2011 roku, są wynegocjowane okresy przejściowe w odniesieniu do dyrektywy Rady 91/271/EEC (oczyszczanie ścieków komunalnych) i zapisy prawa wodnego nakładające na aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) powyżej 15 000, obowiązek wyposażenia się w sieci kanalizacyjne dla ścieków komunalnych zakończone oczyszczalniami ścieków w terminie do 31 grudnia 2010 roku. W przypadku aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców od 2000 do 15 000 - do 31 grudnia 2015 r. Gmina Wołczyn została wpisana do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych jako aglomeracja o wielkości 14 809 RLM. W związku tym, obowiązek wyposażenia gminy w sieci kanalizacyjne wykracza poza ramy okresu programowania niniejszego Programu (do 2015r.). Szczegółowe wyznaczenie obszaru aglomeracji przeprowadza Wojewoda.

W swym obecnym stanie, dla zapewnienia odpowiedniej jakości użytkowej wód i uporządkowania gospodarki ściekowej dla całej gminy wymagany jest szereg kosztownych inwestycji. Gmina Wołczyn oprócz prowadzenia sieci kanalizacyjnych planuje również rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków. Uporządkowanie gospodarki ściekowej przyczyni się nie tylko do poprawy jakości wód powierzchniowych, których stan decyduje o walorach krajobrazowych, rekreacyjnych, a także warunkuje bytowanie i rozwój wielu gatunków roślin i zwierząt, ale także zapobiegnie zanieczyszczeniu wód podziemnych, a w perspektywie długoterminowej do poprawy ich jakości. Jest to niezmiernie ważne, biorąc pod uwagę korzystanie z wód podziemnych do celów zaopatrzenia w wodę ludności.

Wyróżnione kierunki działań szczegółowych obejmują:

- rozbudowę systemu kanalizacji ściekowej (na lata 2004-2007 przewidziano: Wierzbica Górna – kontynuacja, Gierałcice, Ligota Wołczyńska) ,

- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków (2007-2008)

- budowę oczyszczalni przydomowych wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości technicznych lub ekonomicznych do prowadzenia kanalizacji zbiorowych, a także wspieranie przez gminę gospodarstw indywidualnych w finansowaniu niniejszych inwestycji,

- opracowanie ewidencji istniejących źródeł zanieczyszczenia wód i gleb ściekami bytowo-gospodarczymi (szamb, płyt gnojowych, przydomowych oczyszczalni ścieków) (2005-2006),

- kontrolę szamb i wywozu nieczystości, w szczególności na obszarach dolin rzecznych i okolic ujęć wody,

- ograniczanie negatywnego wpływu na jakość wód zanieczyszczeń z rolnictwa,

- wspieranie zakładów i gospodarstw rolnych w realizowaniu programów racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej,

- remont sieci kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej nr 42 w Wołczynie i budowę systemów podczyszczających wzdłuż modernizowanych dróg na obszarze gminy.

Zaopatrzenie w wodę

Obszar gminy Wołczyn jest praktycznie w całości (99%) zwodociągowany. Tylko kilka pojedyńczych gospodarstw we wsi Wąsice oraz budynki w Duczowie – Jedliskach pozostają bez podłączenia do sieci wodociągowej.. Na terenie gminy funkcjonują 4 wodociągi grupowe bazujące na komunalnych ujęciach wody podziemnej: Markotów, Wierzbica Górna, Szymonków, Brzezinki.

Jednym z najważniejszym działań w tym zakresie jest zapewnienie wody dobrej jakości dla mieszkańców całej gminy, co wiąże się z rozbudową sieci wodociągowej. W roku 2006 będzie realizowana budowa wodociągu w miejscowości: Duczów – Jedliska oraz podłączonych zostanie kilka gospodarstw w Wąsicach. Rozważenia wymaga również nienajlepsza jakość ujmowanych wód i możliwości jej poprawy (ograniczenie spływów powierzchniowych, powołanie i respektowanie stref ochrony ujęć).

Działania podejmowane w ramach ochrony jakości wód podziemnych, będą skutkowały poprawą jakości wody ujmowanej dla celów pitnych. Udostępnienie wody dobrej jakości mieszkańcom gminy zależeć będzie także od stanu technicznego istniejącej sieci wodociągowej oraz wydajności i sprawności stacji uzdatniania wody. Istotne znaczenie mają także działania związane z optymalizacją zużycia wody, zarówno do celów bytowych, jak i gospodarczych.

Wyróżnione kierunki działań szczegółowych obejmują:

- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości: Wąsice oraz Duczów – Jedliska przewidziana na rok 2006,

- ustanowienie stref ochronnych ujęć wód w Markotowie i Brzezinkach oraz kontrola respektowania ograniczeń dla już ustanowionych stref: Szymonków i Wierzbica,

- wprowadzanie zamkniętych obiegów wody, wodooszczędnych technologii produkcji,

- realizacja przedsięwzięć modernizacyjnych w instalacjach wewnętrznych ukierunkowanych na zmniejszenie strat wody i wodooszczędność.

2.4. Ochrona powierzchni ziemi i gleb

2.4.1. Stan wyjściowy

W gminie Wołczyn użytki rolne zajmują powierzchnię 14 961 ha, co stanowi 62% powierzchni ogólnej gminy, z czego grunty orne zajmują zdecydowaną większość powierzchni użytków rolnych (ok. 86,4%). Jest to skutek wysokiej żyzności gleb. Walory rolniczej przestrzeni produkcyjnej w gminie Wołczyn są dobre. Gmina posiada wysoki wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej wynoszący 80,2 punkty.

Gleby najwyższej jakości powinny być chronione przed zainwestowaniem i wykorzystaniem na cele inne niż rolnicze czy leśne - przede wszystkim gleby chronione klasy II i III stanowiące ok. 27% gruntów ornych w gminie Wołczyn. Największe obszarowo kompleksy gleb dobrych i średnich występują w sołectwach: Wierzbica Dolna i Górna, Rożnów, Skałągi, Szymonków i Komorzno. Potrzeby wapnowania, ze względu na niski odczyn pH, stwierdzono jako: konieczny (15,8% gleb), potrzebny (16,3%) i wskazany (27,2%),

Dla gminy Wołczyn uzyskano najniższe wartości średnie w serii badań na zawartości miedzi i niklu. Pod względem zawartości kadmu gleby gminy klasyfikowane były w I0 zanieczyszczenia (11,4% wskazań powyżej wartości naturalnej). Aktywność 137 Cs w glebach nie użytkowanych rolniczo na terenie gminy nie odbiega od średniej „Anomalii Opola”.

Problem erozji gleb dotyczy w gminie około 15% użytków rolnych – tyle, bowiem gleb jest okresowo lub stale za suchych. W większości są to gleby wytworzone z piasków wydmowych i piasków w okolicach Wierzbicy Górnej, Wołczyna, Wierzchów i Wąsic.

Ogółem na terenie gminy Wołczyn znajduje się 5 udokumentowanych złóż surowców mineralnych. Geologiczne zasoby bilansowe złóż wynoszą 8 483 tys. ton, co stanowi 20,3% zasobów powiatu kluczborskiego. Złoże piasków kwarcowych w gminie Wołczyn jest jednym z 4 złóż w województwie opolskim i jednym z 2 do produkcji betonów komórkowych. Żadne ze złóż nie jest obecnie eksploatowane, dlatego też, degradacja powierzchni ziemi w gminie występuje jedynie na skutek wcześniejszej lub niezorganizowanej eksploatacji. Natomiast zagadnienie degradacji powierzchni ziemi przez „dzikie” wysypiska odpadów została szczegółowo omówiona w Planie Gospodarki Odpadami.

2.4.2. Uwarunkowania prawne

Ochrona gleb realizowana jest przede wszystkim w oparciu o następujące przepisy prawne:

- ustawę z 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska [Dz.U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami],

- ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych [Dz.U. z 2004r. nr 121, poz. 1266 z późniejszymi zmianami],

- ustawę z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz.U. nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami],

- ustawę z dnia 20 kwietnia 2004r. o rolnictwie ekologicznym [Dz.U. nr 93, poz. 898] wraz z przepisami wykonawczymi,

- ustawę z dnia 26 lipca 2000r. o nawozach i nawożeniu [Dz.U. nr 89, poz.991 z późniejszymi zmianami],

- ustawę z dnia 18 grudnia 2003r. o ochronie roślin [Dz.U. z 2004r. nr 11, poz. 94 z późniejszymi zmianami].

Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych leśnych [Dz.U. z 2004r. nr 121, poz. 1266 z późniejszymi zmianami] reguluje zasady ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji i poprawiania wartości użytkowej gruntów. Ochrona gruntów rolnych polega na:

- ograniczaniu przeznaczania ich na cele nierolnicze lub nieleśne,

- zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów rolnych oraz szkodom w produkcji rolniczej, powstającym wskutek działalności nierolniczej,

- rekultywacji i zagospodarowaniu gruntów na cele rolnicze,

- zachowaniu torfowisk i oczek wodnych jako naturalnych zbiorników wodnych.

W myśl w/w ustawy, na cele nierolnicze przeznaczać należy przede wszystkim grunty oznaczone w ewidencji gruntów jako nieużytki i inne grunty o najniższej przydatności produkcyjnej. Przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów rolnych, stanowiących użytki rolne klas I - III, jeżeli ich zwarty obszar projektowany do takiego przeznaczenia przekracza 0,5 ha - wymaga uzyskania zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wojewoda, po uzyskaniu opinii izby rolniczej wyraża zgodę na przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas V i VI, wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego oraz torfowisk i oczek wodnych, jeżeli mają być przeznaczone na cele budowy zbiorników wodnych, eksploatacji złóż kopalin, budowy dróg publicznych lub linii kolejowych. Rada gminy może podjąć uchwałę o objęciu na jej obszarze ochroną również gruntów rolnych zaliczonych do klas IV, IVa i IVb, wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego.

Właściciel gruntów stanowiących użytki rolne oraz gruntów zrekultywowanych na cele rolne obowiązany jest do przeciwdziałania degradacji gleb, w tym szczególnie erozji.

2.4.3. Cele średniookresowe do 2011r.

Wśród priorytetów Programu wojewódzkiego znalazły się zapisy dotyczące działań rekultywacyjnych i rewitalizacyjnych oraz ochrony gleb:

-	 bieżąca rekultywacja wyrobisk poeksploatacyjnych, również „dzikich”,

  - zalesianie gruntów rolniczo nieprzydatnych do produkcji rolnej lub zdegradowanych.

Dodatkowo w Programie powiatowym zapisano działania skierowane na ochronę najlepszych gleb przed zainwestowaniem nierolniczym oraz ochronę gleb przed erozją.

Strategiczny cel średniookresowy w zakresie ochrony powierzchni ziemi i gleb dla gminy Wołczyn:

Ochrona i racjonalne wykorzystanie gleb

Cele cząstkowe w zakresie ochrony powierzchni ziemi i gleb to:

Środowisko glebowe na terenie gminy jest dosyć zróżnicowane, co wynika w dużej mierze z różnorodności podłoża geologicznego. Duża część gruntów ornych w gminie Wołczyn to ziemia o wysokiej jakości. Wysoka jakość gleb jest jednym z istotnych elementów mających wpływ na strukturę zasiewów oraz wysokość uzyskiwanych plonów.

Ochrona gleb na terenie gminy ściśle wiąże się z działalnością rolniczą, intensywnie tutaj rozwijaną, w szczególności w środkowej i północnej części gminy. Utrzymanie najlepszych walorów produkcyjnych gleb polegać będzie przede wszystkim na rozwijaniu właściwej kultury rolnej ukierunkowanej na ochronę gleb.

Właściwa polityka rolna będzie również uwzględniać działania zapobiegające procesom erozji. Erozja wietrzna jest typowa dla otwartych przestrzeni rolnych, dlatego niezbędne będzie stosowanie zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych oraz podobnie jak przy zapobieganiu erozji wodnej stałe utrzymanie gleby pod pokrywą roślinną. Dla utrzymania optymalnego uwilgocenia gleby i prawidłowego systemu odwadniania konieczne będzie utrzymanie urządzeń melioracyjnych, rowów i drenażu w dobrym stanie. Eksploatacja tych systemów powinna polegać na regulacji odpływu wód i możliwie długim utrzymaniu zasobów wody w profilu glebowym.

Ważna przy samodzielnych działaniach rolników staje się pomoc organizacyjna urzędów gmin, polegająca na koordynowaniu działań i wsparciu merytorycznym. Istotnym kierunkiem działań w rolnictwie będzie wdrażanie i upowszechnianie Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej (KDPR). W tym względzie ważna będzie m.in. działalność Ośrodka Doradztwa Rolniczego, który może pełnić rolę koordynatora działań edukacyjnych w gminie, np. prowadzenie w mediach systematycznych wykładów na temat zasad KDPR, oraz innych działań popularyzujących dobrą praktykę rolniczą.

Ponadto należy pokreślić potrzebę szerszego wprowadzenia problematyki ochrony gleb, dobrych praktyk rolniczych i rolnictwa ekologicznego do programów szkoleniowych dla rolników, z uwzględnieniem zarówno aspektów technologicznych jak i prawnych, możliwości uzyskania przez rolników wsparcia finansowego i pomocy doradczej, certyfikacji produktów rolnych, organizacji grup producenckich, itp. Są to działania ciągłe, nadzorowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przy współpracy z Krajowym Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, wyższymi uczelniami i szkołami rolniczymi, regionalnymi centrami edukacji ekologicznej i ośrodkami doradztwa rolniczego. Wojewódzki (Opolski) Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie oraz jego oddziały (oddział w Kluczborku) planują w najbliższych latach szereg szkoleń dla rolników upowszechniających dobre praktyki rolnicze i rolnictwo ekologiczne.

W nadchodzących latach wiele gospodarstw może zmienić metodę swej produkcji w kierunku rolnictwa ekologicznego, które ma większą szansę zbytu swoich produktów w krajach UE, niż gospodarstwa stosujące znaczne ilości nawozów i środków ochrony roślin. Szczególnie dobre warunki rozwoju rolnictwa ekologicznego to rozdrobnienie gospodarstw, wysoka jakość gleb i dobre tradycje rolnicze. W początkowym okresie przekwalifikowanie gospodarstwa na ekologiczne wiąże się ze spadkiem produkcji, ale w następnych latach obserwuje się wzrost plonów, a produkty rolne z atestem mają wyższe ceny. Rolnicy zajmujący się produktami ekologicznymi powinni tworzyć grupy producenckie, gdzie będzie się produkować żywność o jednakowych parametrach. Aby wspomóc rozwój tej, wciąż niezbyt popularnej formy rolnictwa, musi być zorganizowana sieć dystrybucji zdrowej żywności, a także rozwój przemysłu rolno-spożywczego w oparciu o lokalną bazę surowcową.

Wyróżnione kierunki działań szczegółowych obejmują:

- ochrona gleb o wysokiej przydatności rolniczej przed przeznaczeniem na cele nierolnicze (procedura planowania przestrzennego),

- zachowanie i wprowadzanie śródpolnych zadrzewień, zakrzaczeń, zalesień, oczek wodnych, łąk wilgotnych i bagiennych jako ważnych elementów funkcjonalnych struktury ekologicznej i obiektów warunkujących utrzymanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych na obszarach rolniczych oraz przeciwdziałania erozji wietrznej, w pierwszej kolejności na terenie sołectw: Szymonków, Świniary Małe i Wielkie, Wierzbica Dolna, Rożnów, Skałągi;

- prowadzenie działań na rzecz rozpowszechnienia wśród rolników wsi Brynica, Szum, Wąsice i Wierzchy programu rolnośrodowiskowego,

- właściwa polityka zalesiania gruntów nieprzydatnych rolniczo, ochrona przed zalesianiem siedlisk roślin chronionych i rzadkich (cennych łąk podmokłych i bagiennych),

- perspektywiczne (w drugiej turze) wprowadzenie na teren gminy Programu rolnośrodowiskowego i promocja Programu wśród rolników,

- utrzymanie i odbudowa urządzeń melioracyjnych, zapewniających odpowiedni poziom wód gruntowych i zabezpieczających użytki rolne przed okresowymi przesuszeniami lub zalaniami, w miarę możliwości nie odtwarzanie melioracji lub jej części na terenach łąk wtórnie zabagnionych, zwłaszcza siedlisk roślin chronionych i rzadkich;

- wdrażanie i upowszechnianie zasad dobrej praktyki rolniczej (KDPR),

- wspieranie i promowanie rolnictwa ekologicznego,

-	rekultywacja „dzikich” wysypisk i wyrobisk.

2.5. Ochrona powietrza atmosferycznego, w tym wzrost wykorzystania energii odnawialnej

2.5.1. Stan wyjściowy

Na terenie gminy Wołczyn nie prowadzono pomiarów stanu zanieczyszczenia powietrza. Ocena bieżąca wykonana za rok 2002 wykazała, że dla celu ochrony zdrowia powiat kluczborski (w tym gmina Wołczyn) uzyskał dla pięciu z siedmiu ocenianych substancji klasę A, a jako klasę wynikową – klasę B, ze względu na przekroczenia pyłu zawieszonego (klasa B/C) i dwutlenku azotu (klasa B). Dla celu ochrony roślin powiat uzyskał klasę A dla trzech ocenianych substancji, a więc klasę niewymagającą działań na rzecz poprawy jakości powietrza.

Gmina Wołczyn położona jest z dala od dużych, przemysłowych aglomeracji miejskich. W najbliższym sąsiedztwie gminy znajduje się jedynie miasto Kluczbork. Na terenie gminy Wołczyn nie ma dużych zakładów przemysłowych. Jedynym większym zakładem zlokalizowanym na terenie miasta Wołczyn jest Lesaffre Bio-Corporation spółka z o.o. (dawna fabryka drożdży), prowadząca działalność głównie w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego i produkcji drożdży piekarskich i paszowych. W związku z powyższym poziom emisji w gminie wyznacza głównie emisja niska oraz emisja komunikacyjna. Niska emisja zanieczyszczeń znajduje odzwierciedlenie we wzrostach stężeń dwutlenku siarki i pyłu zawieszonego w sezonie grzewczym.

Na terenie gminy Wołczyn problem emisji ze źródeł komunikacyjnych dotyczy głównie obszarów w otoczeniu drogi krajowej nr 42 relacji Kamienna – Rudniki, w tym centrum miasta Wołczyna.

2.5.2. Uwarunkowania prawne

Zagadnienie ochrony powietrza atmosferycznego regulowane jest przez następujące przepisy prawne:

- ustawę z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska [Dz.U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami] wraz z przepisami wykonawczymi,

- ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw [Dz.U. nr 100, poz.1085 z późniejszymi zmianami],

- ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne [Dz.U. z 2003r. nr 153, poz. 1504 z późniejszymi zmianami],

- ustawę z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych [Dz.U. nr 162, poz. 1121 z późniejszymi zmianami].

Istotne znaczenie posiadają jednak również podpisane i ratyfikowane przez Polskę umowy międzynarodowe, w szczególności:

- Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości z 13 listopada 1979 r. (konwencja genewska) z protokołami wykonawczymi (m. in. I i II protokół siarkowy, protokoły z Aarhus w sprawie TZO i metali ciężkich)

- Konwencja o ochronie warstwy ozonowej z 22.03.1985 r. (Konwencja wiedeńska) i Protokół Montrealski w sprawie substancji zubożającej warstwę ozonową z 1987 r. wraz z poprawkami londyńskimi i kopenhaskimi)

- Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z 9.05.1991 r. (konwencja klimatyczna w Rio) wraz z protokołem dodatkowym z Kioto (reguluje kwestie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych).

W prawie wspólnotowym, kompleksową regulację w dziedzinie ochrony powietrza stanowi tzw. dyrektywa ramowa w sprawie oceny i zarządzania jakością powietrza w otoczeniu - 96/62/EC. Wymagania dotyczące jakości urządzeń ochronnych powiązane są ściśle z problematyką zastosowania najlepszej dostępnej techniki (BAT/Best Available Techniques). Najnowszy sposób rozumienia tej koncepcji jest zawarty w dyrektywie Rady nr 96/61/EWG z dnia 24 września 1996 r. w sprawie zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń (IPPC). Ustawa Prawo Ochrony Środowiska uwzględnia praktycznie wymagania wszystkich dyrektyw UE dotyczących ochrony powietrza.

Zagadnienia związane z energią odnawialną regulowane są przez następujące przepisy prawne:

- ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne [Dz.U. z 2003r. nr 153, poz. 1504 z późniejszymi zmianami],

- ustawę z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych [Dz. U. nr 162 poz.1121 z późniejszymi zmianami].

Ustawy te poprzez odpowiednie rozporządzenia transponują Dyrektywy Unii Europejskiej, wśród których do najistotniejszych należą:

- Dyrektywa Rady 96/92/WE z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie wspólnych zasad  wewnętrznego rynku elektroenergetycznego,

- Dyrektywa Rady 2001/77/WE z dnia 27 września 2001 r. w sprawie promocji wykorzystania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na wewnętrznym rynku energii elektrycznej.

Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych znajduje zapisy również w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła [Dz.U. nr 104, poz. 971].

2.5.3. Cele średniookresowe do 2011r.

Strategiczny cel średniookresowy w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego dla gminy Wołczyn:

Poprawa jakości powietrza atmosferycznego, w szczególności ograniczenie niskiej emisji oraz wzrost udziału energii odnawialnej.

Z problematyką ochrony powietrza atmosferycznego związana jest głównie emisja ze źródeł komunikacyjnych, zjawisko niskiej emisji obejmującej emisję ze źródeł niezorganizowanych (paleniska domowe, małe kotłownie, warsztaty rzemieślnicze i rolnicze) oraz zagadnienie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Według ustawy Prawo energetyczne [Dz.U. z 2003r. nr 153, poz. 1504 z późniejszymi zmianami] rada gminy powinna obligatoryjnie uchwalić Plan zaopatrzenia w energię cieplną.

Emisja ze źródeł komunikacyjnych

Emisja ze źródeł komunikacyjnych dotyczy głównie terenów zabudowanych znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie ważniejszych szlaków komunikacyjnych, w tym szczególnie drogi krajowej nr 42 relacji Kamienna - Rudniki. Zagrożone są przede wszystkim tereny w centrum miasta Wołczyna oraz we wsi Ligota Wołczyńska i Wierzbica Górna. Zmniejszenie emisji powinno następować przede wszystkim poprzez modernizacje dróg oraz nasadzenia zielenią izolacyjną.

Do zmniejszenia ruchu samochodów prywatnych może się także przyczynić ciągłe usprawnianie i uatrakcyjnianie transportu zbiorowego, zwłaszcza dla osób dojeżdżających do pracy do Namysłowa lub Kluczborka (m. in. linia kolejowa znaczenia krajowego nr 143 relacji Kalety – Wrocław). Istotne znaczenie dla zmniejszenia negatywnego wpływu indywidualnego transportu samochodowego na środowisko ma, oprócz poprawy stanu technicznego pojazdów, stosowanie benzyny bezołowiowej (do 2005 roku zostanie wycofana z użytkowania benzyna ołowiowa oraz dostosowane wymagania dotyczące benzyn i oleju napędowego do norm europejskich) oraz biopaliw.

Pewnym rozwiązaniem potencjalnie ograniczającym ruch samochodowy jest także budowa tras rowerowych, w szczególności przy drogach o dużym natężeniu ruchu (droga krajowa) oraz w miejscach atrakcyjnych turystycznie – południowa część gminy.

Na terenie gminy Wołczyn „Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego” przewiduje szereg działań modernizacyjnych szlaków komunikacyjnych, które niewątpliwie przyczynią się do usprawnienia ruchu samochodowego, a co za tym idzie ograniczenia niekorzystnych oddziaływań – zanieczyszczenia powietrza i emisji hałasu. „Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego” przewiduje:

- modernizację drogi krajowej nr 42 relacji Kamienna - Rudniki. W rozwiązaniach technicznych zadanie obejmuje modernizację drogi do pełnych parametrów klasy G o szerokości jezdni 7,0 m przy minimalnej szerokości drogi w liniach rozgraniczających 50,0 m.

Wraz z przebudową drogi planuje się:

- budowę obwodnicy dla miasta Wołczyn,

- budowę wiaduktu nad torami w mieście Wołczyn,

- budowę obiektu mostowego w Wołczynie,

- modernizację obiektu mostowego w mieście Wołczyn.

W wojewódzkim programie ochrony środowiska nie przewiduje się do roku 2010 modernizacji drogi krajowej nr 42 [dane GDDP, 2003].

    - modernizacja pierwszorzędnej linii kolejowej nr 143 relacji Kalety – Wrocław, w rozwiązaniach technicznych zadanie obejmuje dostosowanie linii do parametrów technicznych pozwalających na osiągnięcie prędkości przejazdu 100-120 km/h dla pociągów pasażerskich i 80-100 km/h dla towarowych.

Zarząd dróg powiatowych, w latach 2004-2006 przewiduje:

- modernizację drogi powiatowej Bogacica - Szum oraz Wołczyn – Odłogi (zadanie ujęte w Programie ochrony środowiska dla powiatu kluczborskiego),

W planach budżetowych gminy na najbliższe lata znalazły się również drogi gminne i ulice przeznaczone do modernizacji. Ich realizacja związana będzie z możliwymi do wykorzystania środkami finansowymi – zadania szczegółowo wymienione w Harmonogramie finansowo – rzeczowym zadań własnych gminy Wołczyn.

Wyróżniono następujące kierunki działań dla gminy Wołczyn:

-    poprawę stanu technicznego dróg gminnych i ulic o złym stanie technicznym,

- propagowanie systemu przewozów kombinowanych: kolej, rower itp.,

- wsparcie i budowa infrastruktury rowerowej: budowa tras rowerowych, w tym wyłączenie tras rowerowych poza pasy dróg samochodowych, budowa parkingów dla rowerów, itp.,

- promowanie i tworzenie warunków dla zwiększania się udziału podróży transportem zbiorowym, rowerowym i pieszym pomiędzy miejscami zamieszkania, pracy oraz wypoczynku i zakupów,

- wprowadzanie pasów zieleni izolacyjnej przy drogach, w szczególności w sąsiedztwie zabudowy wsi.

Niska emisja

Istotny wpływ na jakość powietrza mają lokalne kotłownie, małe i średnie podmioty gospodarcze spalające węgiel w celach grzewczych i technologicznych oraz piece węglowe stosowane w indywidualnych gospodarstwach domowych.

W przypadku pieców domowych działania powinny być prowadzone głównie poprzez instalowanie kotłów wykorzystujących bardziej ekologiczne nośniki ciepła (w tym niekonwencjonalne) bądź, wymianę starych wyeksploatowanych kotłów węglowych na nowoczesne, wysoko sprawne, posiadające atest przyjaznych dla środowiska. Chcąc zachęcić mieszkańców do takich działań WFOŚiGW w Opolu udziela pożyczek i dotacji dla gmin, małych firm i osób prywatnych na inwestycje ograniczające niską emisję.

Istotnym czynnikiem wpływającym na obniżenie emisji z indywidualnych palenisk domowych jest poprawa stanu świadomości ekologicznej mieszkańców: wiedza nt. szkodliwości spalania butelek plastikowych, gumy, opakowań z powłoką aluminiową oraz sposobów oszczędzania energii (termomodernizacja, stosowanie materiałów energooszczędnych w budownictwie).

Na terenie gminy sieć gazowa funkcjonuje tylko w mieście Wołczyn i w najbliższych latach nie przewiduje się jej rozbudowy poza tereny miejskie. Na terenach wiejskich, gdzie względy ekonomiczne ograniczają rozwój sieci ciepłowniczej i gazowej w znaczącym stopniu powinny być wykorzystywane lokalne zasoby energii odnawialnej i wprowadzane takie źródła energii jak gaz i olej lub ekologiczne rodzaje paliwa węglowego (brykiety, ekogroszek). Poza emisją zanieczyszczeń typowych przy spalaniu tradycyjnych paliw, duży problem stanowi spalanie w paleniskach domowych i lokalnych kotłowniach materiałów takich jak, butelki PET, powodujących emisję substancji specyficznych do powietrza.

Wyróżnione kierunki działań szczegółowych obejmują:

          - modernizację lokalnych kotłowni, wprowadzanie niskoemisyjnych nośników,

          - wspieranie przedsięwzięć dotyczących korzystania z ekologicznych źródeł energii w indywidualnych gospodarstwach i zakładach, w szczególności zgodnie ze specyfiką gminy promowanie energii odnawialnej - piecy na słomę i odpady drewna,

-	 termorenowację budynków, zwłaszcza użyteczności publicznej oraz stosowanie materiałów energooszczędnych w budownictwie (m.in. wymiana okien i drzwi w Urzędzie Miasta i Gminy w Wołczynie),

- prowadzenie odpowiedniej polityki i działań na rzecz gazyfikacji gminy.

Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii

"Strategia rozwoju energetyki odnawialnej" przyjęta przez Radę Ministrów uchwałą z dnia 5 września 2000 roku, zakłada zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie paliwowo-energetycznym kraju do 7,5% w 2010 roku i do 14% w roku 2020. Cel ten wymaga podjęcia szeregu działań, zarówno w skali krajowej, wojewódzkiej jak i lokalnej.

W przypadku gminy Wołczyn, działania te powinny dotyczyć przede wszystkim wprowadzenia tzw. energii zielonej, z wykorzystaniem funduszy UE dla rozwoju rynku upraw oraz energetycznego użytkowania biomasy. Rozwój energetyki odnawialnej pozwoli na zaktywizowanie społeczności lokalnej do działalności gospodarczej, co w konsekwencji prowadzić będzie do rozwoju terenów wiejskich, upraw roślin energetycznych i wykorzystania odpadów rolniczych (słomy) i leśnych (odpady drzewne).

Na obszarze gminy Wołczyn produkuje się rocznie znaczne ilości słomy oraz siana. Nadwyżki słomy mogą być wykorzystane dla celów energetycznych, przynosząc dodatkowe dochody lub oszczędności gospodarstwom rolnym. Gmina ma także odpowiednie gleby oraz wysoki stopień upraw rzepaku, z którego uzyskać można estry metylowe będące dodatkiem do uzyskania oleju napędowego.

Podsumowując, potencjalne możliwości wykorzystania energii biopaliw na terenie gminy mają szczególnie nośniki najbardziej popularne tj. słoma, która jednocześnie może mieć znaczący udział w ogólnym bilansie paliwowym oraz rzepak. W ostatnim czasie notuje się także wyraźny wzrost zainteresowania uprawą polową gatunków roślin szybko rosnących (np. wierzba krzewiasta, ślazowiec pensylwański). Zaletą upraw energetycznych jest jednorodność dostarczanego materiału, a ostatecznie uzyskanego w ten sposób biopaliwa.

Dodatkowym aspektem przemawiającym za wzrostem powierzchni upraw energetycznych w gminie jest planowana (2007-2010r.) budowa biorafinerii w Namysłowie na bazie Gminnego Centrum Dostaw i Bioelektrociepłowni o przewidywanej mocy elektrycznej ok. 20 MW i wytworzonego ciepła o mocy 17 MW.

Wyróżnione kierunki działań szczegółowych obejmują:

- przeprowadzenie kompleksowej inwentaryzacji i oceny możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym energii geotermalnej oraz opracowanie i wdrożenie bazy danych o odnawialnych źródłach energii,

- wsparcie projektów w zakresie budowy urządzeń i instalacji do produkcji i transportu energii odnawialnej,

- wsparcie i budowa urządzeń i instalacji do produkcji i transportu energii wytwarzanej z wykorzystaniem źródeł odnawialnych: biopaliw, energii wodnej, energii słonecznej, energii geotermalnej, pomp ciepła,

- promowanie i popularyzacja modelowych rozwiązań w zakresie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, w tym rozwiązań technologicznych, administracyjnych i finansowych,

- włączenie problematyki energii odnawialnej do sporządzania lokalnych planów energetycznych.

2.6. Ochrona przed hałasem

2.6.1. Stan wyjściowy

Jednym z głównych problemów środowiskowych na obszarze województwa opolskiego, a więc także gminy Wołczyn jest zanieczyszczenie hałasem, w szczególności komunikacyjnym. Hałas jest elementem tzw. stresu terenów zurbanizowanych, wpływającym na jakość życia ludności. Do najbardziej uciążliwych źródeł hałasu w środowisku należy komunikacja drogowa, która emituje około 80 % wszystkich hałasów rozprzestrzeniających się na terenach osadniczych. Na poziom hałasu drogowego mają przede wszystkim wpływ: natężenia ruchu komunikacyjnego, udział transportu ciężkiego w strumieniu ruchu, prędkość ruchu pojazdów, stan techniczny pojazdów, odległość zabudowy mieszkaniowej, stan i rodzaj nawierzchni, płynność ruchu i sposób eksploatacji pojazdów.

Głównymi elementami układu komunikacyjnego o znaczeniu ponadregionalnym w gminie Wołczyn są: droga krajowa nr 42 relacji Kamienna - Rudniki o największym natężeniu ruchu oraz pierwszorzędna linia kolejowa znaczenia krajowego nr 143 relacji Kalety – Wrocław.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu nie przeprowadzał pomiarów oceniających hałas komunikacyjny w otoczeniu dróg na terenie gminy. Z wyrywkowych badań [Diagnoza stanu do wojewódzkiego programu ochrony środowiska, 2003] wynika, że przy zabudowie mieszkaniowej położonej w sąsiedztwie drogi krajowej mogą być przekraczane poziomy normatywne w porze dnia i nocy. Natomiast na drogach powiatowych i gminnych, ze względu na niewielkie natężenie ruchu, poziom hałasu nie będzie przekraczał ustawowych norm, a pogorszenie klimatu akustycznego ma charakter jedynie lokalny.

2.6.2. Uwarunkowania prawne

Ochrona przed hałasem realizowana jest przede wszystkim w oparciu o następujące przepisy prawne:

- Directive 2002/49/EC on the European Parliament and the Council of 25 June 2002 relating to the assessment and management of environmental noise,

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska [Dz.U. nr 62. poz. 627 z późniejszymi zmianami] wraz z aktami wykonawczymi:

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09 stycznia 2002r. w sprawie wartości progowych poziomów hałasu [Dz.U. nr 8, poz. 81]

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem [Dz.U. nr 179, poz. 1498]

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym organom ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów ich prezentacji [Dz.U. nr 18, poz. 164]

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 stycznia 2003r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem [Dz.U. nr 35, poz. 308]

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia, przekazywanych właściwym organom ochrony środowiska oraz terminu i sposobu ich prezentacji [Dz.U. nr 59, poz. 529]

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 czerwca 2003r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji [Dz.U. nr 110, poz. 1057]

2.6.3. Cele średniookresowe do 2011r.

Zgodnie z zasadami nowej polityki ekologicznej kraju, poprawa jakości środowiska musi obejmować zmniejszenie skali narażenia mieszkańców na ponadnormatywny hałas. Obowiązujące w Polsce procedury lokalizacyjne nowych obiektów przemysłowych umożliwiają skuteczne egzekwowanie wymogów ochrony środowiska przed hałasem.

Strategiczny cel średniookresowy w zakresie ochrony przed hałasem dla gminy Wołczyn:

Zmniejszenie skali narażenia mieszkańców gminy na nadmierny poziom hałasu

Podstawą dla planowania działań związanych z ograniczeniem emisji hałasu jest wykonanie w najbliższych latach badań klimatu akustycznego w najbardziej newralgicznych punktach. Obowiązek prowadzenia monitoringu hałasu na terenie gminy spoczywa na zarządzających drogami, które w Rozporządzeniu Ministra Środowiska zostaną zaliczone do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach i dla których wymagane jest sporządzanie map akustycznych.

Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska [Dz.U. nr 62. poz. 627 z późniejszymi zmianami] Starosta prowadzi bazy danych, dostępne za pośrednictwem publicznych sieci telekomunikacyjnych, obejmujące m.in. mapy akustyczne, informacje dotyczące terenów zagrożonych hałasem i terenów przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu.

Najskuteczniejsze przeciwdziałanie nadmiernej emisji hałasu (będące w kompetencji gminy) można przeprowadzić na etapie planowania przestrzennego, które powinno bezwzględnie przestrzegać zasady strefowania i oddzielenia funkcji: chronionej, uciążliwej i izolacyjnej terenu. W tym celu konieczne jest przestrzeganie zasady nie lokalizowania w budynkach lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie zakładów usługowych, restauracji i lokali rozrywkowych uciążliwych pod względem akustycznym, ewentualnie druga wersja zwrócenia szczególnej uwagi na oddziaływanie akustyczne obiektów (zakładów rzemieślniczych i usługowych, restauracji) przy ustalaniu ich lokalizacji w rejonach, na których dominuje funkcja mieszkaniowa.

Działaniami zmniejszającymi zagrożenie hałasem jest przede wszystkim usprawnienie ruchu i wyprowadzanie go poza tereny mieszkalne (zagadnienie omówione szczegółowo w rozdziale dotyczącym ochrony powietrza atmosferycznego) oraz budowa ekranów akustycznych czy wprowadzanie zieleni izolacyjnej, a także wymiana okien na dźwiękoszczelne w najbardziej newralgicznych punktach. Potrzeba zapewnienia ochrony ludziom i środowisku przed zagrożeniami akustycznymi wywołuje potrzebę stworzenia sprawnego systemu rozpoznania, monitorowania i ograniczania uciążliwości akustycznej, realizowanego we współpracy organów administracji publicznej z zarządcami obiektów, których funkcjonowanie jest źródłem nadmiernej uciążliwości akustycznej.

Problem zagrożenia emisją hałasu należy integrować z aspektami planowania przestrzennego 
w opracowywaniu lub wprowadzaniu zmian do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Wyróżnione kierunki działań szczegółowych obejmują:

- podjęcie i systematyczne wykonywanie podstawowych badań pomiarowych przez zarządców dróg (droga krajowa i linia kolejowa),

- wyprowadzanie ruchu samochodowego poza tereny zabudowane (realizacja obwodnicy miasta Wołczyna),

- dokonanie oceny akustycznej wybranych miejsc w gminie,

- wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów poświęconych ochronie przed hałasem z wyznaczeniem stref ograniczonego użytkowania wokół głównych dróg tam, gdzie przekroczony jest równoważny poziom hałasu w porze nocnej 55 dB,

- kontynuacja kontroli emisji hałasu do środowiska z obiektów działalności gospodarczej,

- doskonalenie istniejących i kształtowanie nowych mechanizmów i procedur administracyjnych,

- monitorowanie zmian przestrzennych stanu zagrożenia hałasem i realizacji programów ochrony przed hałasem

- prowadzenie bazy danych obejmującej zagadnienia dotyczące emisji ponadnormatywnego hałasu.

2.7. Promieniowanie elektromagnetyczne

2.7.1. Stan wyjściowy

Do sztucznych źródeł pól elektromagnetycznych mających wpływ na środowisko w gminie Wołczyn należą:

- Główny Punkt Zasilający w mieście Wołczyn, tzw. GPZ-t (komunalne), pracujący na napięciu: 110/15 kV

- linia elektroenergetyczna wysokich napięć 400 kV relacji Dobrzeń – Trębaczew o przekroju przewodów roboczych 525 mm2 AFL (będące w eksploatacji ,,Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Południe’’),

3 linie elektroenergetyczne wysokich napięć 110 kV eksploatowana przez ,,Zakład Energetyczny Opole S.A.’’

trzy stacje bazowe telefonii komórkowej w mieście Wołczyn

cywilne stacje radiowe – CB o mocy do 10 W, radiostacje amatorskie kat. 1 i 2, o mocy: 15 W, 250 W i 750 W, stacje bazowe trunkingowej sieci łączności radiotelefonicznej, szereg urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne pracujących w zakładach oraz urządzenia będące w dyspozycji wojska, policji czy straży pożarnej.

Obecnie w gminie Wołczyn nie prowadzi się badań poziomu natężenia pól elektromagnetycznych.

2.7.2. Uwarunkowania prawne

W dziedzinie ochrony przed polami elektromagnetycznymi za najistotniejsze należy uznać zapisy w Dziale VI ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Ochrona przed polami elektromagnetycznymi). Ustawa obejmuje szereg unijnych uregulowań prawnych zawartych w dyrektywach, a najistotniejsze z nich to: Dyrektywa Rady 96/62/WE z 27 września 1996 r. w sprawie oceny i zarządzania jakością powietrza w otoczeniu.

Ponadto, zagadnienia ochrony ludzi i środowiska przed niejonizującym promieniowaniem elektromagnetycznym są uregulowane w Polsce przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego i przepisami sanitarnymi, które pozwalają na kontrolowanie doboru lokalizacji źródeł pól elektromagnetycznych i ograniczenie ich oddziaływania na ludzi i środowisko do poziomów dopuszczalnych.

2.7.3. Cele średniookresowe do 2011r.

Strategiczny cel średniookresowy w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym:

Monitoring pól elektromagnetycznych oraz poprawa bezpieczeństwa ekologicznego

W UE brak jest jednolitych przepisów ochrony środowiska i zdrowia ludzi przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych (jest jedynie rekomendacja z 1999 roku). Polskę czeka szereg prac w zakresie wprowadzenia unormowań w dziedzinie ochrony przed polami elektromagnetycznymi, zorganizowanie jednostki referencyjnej (wraz z laboratorium pomiarów pól elektromagnetycznych w środowisku), która będzie zapleczem naukowym i merytorycznym dla organów administracji, w tym inspekcji ochrony środowiska, które to organy mają realizować zadania zgodnie z zapisami ustawy POŚ.

W najbliższych latach podstawowym działaniem będzie prowadzenie badań, które pozwolą na ocenę skali zagrożenia polami elektromagnetycznymi. Ponadto, jednym z ważnych zadań służących ochronie przed promieniowaniem elektromagnetycznym będzie wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów poświęconych ochronie przed polami (II Polityka Ekologiczna Państwa) z wyznaczeniem stref ograniczonego użytkowania m.in. wokół urządzeń elektroenergetycznych, radiokomunikacyjnych i radiolokacyjnych, gdzie jest rejestrowane przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych.

Wyróżnione kierunki działań szczegółowych obejmują:

- rozwój systemu badań pól elektromagnetycznych,

- uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego zagadnienia pól elektromagnetycznych.

2.8. Poważne awarie przemysłowe oraz bezpieczeństwo chemiczne i biologiczne

Zapobieganie poważnym awariom regulowane są przez:

- ustawę z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi

- ustawę z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002r. nr 147, poz. 1229 z późniejszymi zmianami)

- ustawę z dnia 24 sierpnia1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2002r. nr 147, poz. 1230 z późniejszymi zmianami).

Obowiązujące przepisy prawne zharmonizowane są z dyrektywą Seveso II (dyrektywa 96/82/WE) – kontrola zagrożeń wypadkami z udziałem niebezpiecznych substancji. Obowiązki związane z awariami przemysłowymi spoczywają głownie na prowadzącym zakład o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku wystąpienia awarii oraz na organach Państwowej Straży Pożarnej, a także wojewodzie.

Na terenie województwa opolskiego służby ochrony przeciwpożarowej i inspekcji ochrony środowiska dokonały kwalifikacji zakładów produkcyjnych za względu na stopień zagrożeń awariami przemysłowymi. Na ogólna liczbę 18 zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii wyróżniono 10 zakładów o zwiększonym ryzyku awarii i 8 zakładów o podwyższonym ryzyku awarii. Wśród nich ani jeden zakład produkcyjny nie leży na terenie gminy Wołczyn. Pewne zagrożenie może nieść za sobą transport substancji niebezpiecznych przez teren gminy, przede wszystkim drogą krajową nr 42.

Wyróżnione kierunki działań szczegółowych w zakresie zapobiegania poważnym awariom obejmują:

- ograniczenie zagrożeń związanych z transportem towarów niebezpiecznych,

- wykreowanie właściwych zachowań społeczeństwa w sytuacji wystąpienia zagrożeń środowiska z tytułu awarii przemysłowych i transportu materiałów niebezpiecznych,

- edukacja społeczna o zagrożeniach i zachowaniu na wypadek poważnych awarii przemysłowych i transportowych.

Kwestie bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego regulowane są przez następujące przepisy prawne:

- ustawę z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska [Dz.U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami] wraz z przepisami wykonawczymi

- ustawę z dnia 22 czerwca 2001r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych [Dz.U. nr 76, poz. 811] wraz z przepisami wykonawczymi

- ustawę z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych [Dz.U. nr 11, poz. 84 z 2001 r.] wraz z przepisami wykonawczymi,

Obowiązujące przepisy prawne zharmonizowane są z obowiązującymi na terenach państw członkowskich UE dyrektywami o organizmach zmodyfikowanych genetycznie oraz o niebezpiecznych substancjach i preparatach chemicznych.

Generalnie zapewnienie bezpieczeństwa biologicznego i chemicznego sprowadza się do pełnej kontroli zagrożeń środowiskowych związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, dystrybucją, składowaniem oraz stosowaniem substancji i preparatów chemicznych oraz genetycznie modyfikowanych organizmów (GMO).

Kontrola ta, zgodnie z polityką ekologiczną państwa polegać będzie na stosowaniu następujących mechanizmów:

- zakazu produkcji i użytkowania określonych substancji i preparatów o dużym stopniu ryzyka dla zdrowia i środowiska, których stosowanie może wywoływać większe straty niż korzyści,

- rezygnację z pewnych technologii w przypadku stwierdzenia ewidentnych i niemożliwych do wyeliminowania poważnych zagrożeń dla zdrowia i środowiska,

- ograniczenia co do czasu i zakresu stosowania, w sytuacji braku bezpiecznych zamienników,

- licencjonowania produkcji, obrotu i użytkowania GMO, a także substancji i preparatów chemicznych zaliczonych do kategorii niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska,

- wprowadzania procedur zarządzania ryzykiem na szczeblu wytwórcy i regionu.

Szybki rozwój technologiczny, w szczególności w zakresie biotechnologii i inżynierii genetycznej oraz wykorzystania substancji i preparatów chemicznych powoduje konieczność podejmowania działań zapewniających bezpieczeństwo ludzi i środowiska przed ich negatywnymi oddziaływaniami, stworzenie sprawnego systemu nadzoru i kontroli w zakresie produkcji, wykorzystania oraz unieszkodliwiania pozostałości (w tym odpadów i środków przeterminowanych) przy wykorzystaniu specjalistycznych laboratoriów, dysponujących wysokokwalifikowaną kadrą i stosujących dobre praktyki laboratoryjne. Kluczowe znaczenie posiadać będzie biuro Inspektora ds. Substancji i Preparatów Chemicznych jak również Urząd ds. Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Komisja ds. GMO, współpracująca z istniejącymi strukturami administracji: Inspekcją Sanitarną, Inspekcją Ochrony Środowiska, Państwową Inspekcją Pracy, Inspekcją Handlową, Państwową Strażą Pożarną, Strażą Graniczną, Urzędem Celnym.

Niezwykle istotne znaczenia posiadać będzie podnoszenie świadomości społecznej w zakresie wykorzystania bezpiecznego korzystania z biotechnologii, substancji i preparatów chemicznych, dostęp do informacji o środowisku oraz do rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń (PRTR). Większość z przewidywanych do realizacji zadań należy do zadań własnych Wojewody i jego służb zespolonych oraz organów centralnych, w niewielkim zakresie do zadań koordynowanych i ma charakter pozainwestycyjny. Przewidywane koszty realizacji przedsięwzięć obciążać będą budżet Wojewody, w niewielkim stopniu podmioty gospodarcze. Żadne z zadań priorytetowych nie wymaga angażowania budżetu samorządów.

2.9. Edukacja ekologiczna i dostęp do informacji o środowisku

„Strategia Zrównoważonego Rozwoju Polski do roku 2025” podkreśla, że podstawowym warunkiem powodzenia realizacji zrównoważonego kierunku rozwoju kraju jest aktywny udział świadomego i dobrze wyedukowanego społeczeństwa.

Główny dokument sektorowy, w którym zostały sformułowane cele edukacji ekologicznej to „Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej”. Wyróżnia ona następujące cele strategiczne:

- kształtowanie pełnej świadomości i budzenie zainteresowania społeczeństwa wzajemnie powiązanymi kwestiami ekonomicznymi, społecznymi, politycznymi i ekologicznymi,

- umożliwienie każdemu człowiekowi zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych dla poprawy stanu środowiska,

- tworzenie nowych wzorców zachowań, kształtowanie postaw, wartości i przekonań jednostek, grup i społeczeństw, uwzględniających troskę o jakość środowiska.

Według powyższej strategii każda gmina powinna obligatoryjnie uchwalić Program edukacji ekologicznej. Skuteczna realizacja polityki ekologicznej województwa, powiatu i gminy wymaga udziału w tym procesie wszystkich zainteresowanych podmiotów wywierających bezpośredni lub pośredni wpływ na sposób i intensywność korzystania ze środowiska, w tym również udział obywateli. Podstawowe znaczenie dla społecznego udziału w realizowaniu celów ekologicznych ma przede wszystkim odpowiednia edukacja ekologiczna oraz powszechny dostęp do informacji o środowisku. Koniecznym uzupełnieniem powinno być także nawiązywanie współpracy między instytucjami publicznymi, a organizacjami ekologicznymi (konsultowanie strategii i programów, przedsięwzięć i decyzji, rozwijania edukacji ekologicznej itp.).

Podstawowym aktem prawnym określającym uwarunkowania i ramy powszechnego dostępu do informacji o środowisku jest ustawa z 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska [Dz.U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami] wraz z przepisami wykonawczymi.

Najważniejszymi celami w zakresie edukacji ekologicznej społeczeństwa i udostępniania informacji o środowisku, wyszczególnionymi w wojewódzkim programie ochrony środowiska, które dotyczą gminy Wołczyn są:

- realizacja szkoleń, kursów, konkursów (np. wiedzy ekologiczno-przyrodniczej – SP w Wąsicach, SP nr 1 i 2 w Wołczynie), wydawnictw, akcji popularyzatorskich podnoszących świadomość ekologiczną społeczeństwa, w szczególności rolników, nauczycieli oraz dzieci i młodzieży, obchody „Dnia Ziemi”, „Sprzątanie Świata”,

- gromadzenie pomocy dydaktycznej i rozpowszechnianie informacji dotyczących ochrony środowiska i edukacji ekologicznej, w szczególności przez biblioteki i szkoły (np. Tydzień Kultury Ekologicznej – SP nr 2 w Wołczynie, wycieczki do gospodarstw ekologicznych – SP w Rożnowie), tworzenie Szkolnych Kół Ekologicznych (SP w Wąsicach)

- realizacja modelowych przedsięwzięć chroniących obiekty i obszary cenne przyrodniczo wraz z ich wykorzystaniem dla celów naukowo-badawczych oraz promocji i rozwoju wsi i gminy oraz wsparcie modelowych projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe,

- rozwój infrastruktury turystyczno-dydaktycznej, w szczególności na obszarze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego i Obszaru Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie”(np. byłyby to potencjalne tereny zajęć dydaktycznych prowadzonych ścieżkach edukacyjnych przez jednostki oświatowe gminy),

- realizacja cyklicznych prezentacji o treściach przyrodniczych w ramach publicznych środków przekazu (Gminny Informator itp.) oraz instytucji kultury i wypoczynku,

- utworzenie w Urzędzie Gminy systemu udostępniania informacji o środowisku w oparciu o rejestry oraz interaktywne bazy danych o środowisku dostępne za pośrednictwem Internetu.

Edukacja społeczeństwa powinna być prowadzona w sposób ciągły, rozpoczynając od wychowania w rodzinie, poprzez systemy edukacji formalnej i nieformalnej. Powinny jej zostać poddane zarówno dzieci, młodzież, rodzice, nauczyciele, działacze, rolnicy, pracownicy administracji i inni. Edukacja musi być prowadzona na podstawach naukowych.

Podstawowymi narzędziami dla edukacji dzieci i młodzieży powinny być:

- prelekcje wygłaszane w szkołach podczas lekcji przez specjalistów różnych dziedzin,

- wydawnictwa opisujące w przystępny sposób walory przyrodnicze gminy,

- wycieczki terenowe (np. na oczyszczalnię ścieków, ujęcia wody, park krajobrazowy i obszar chronionego krajobrazu itp.),

- obserwacje i badania środowiska na zajęciach terenowych,

- a także przeróżne konkursy i akcje informacyjne np. „Sprzątanie Świata”, obchody „Dnia Ziemi” – jednostki oświatowe na terenie gminy, ekologiczne konkursy literackie, sportowe, plastyczne i recytatorskie, zbiórki odpadów, wycieczki itp.

Bardzo ważnym i skutecznym narzędziem edukacyjnym jest tworzenie ścieżek turystyczno-edukacyjnych, które łączą w sobie tematykę z wielu dziedzin, a służą nie tylko mieszkańcom gminy, ale także powiatu i województwa. Najlepszy skutek odnosi, bowiem edukacja aktywna, ukierunkowana na bezpośredni kontakt z przyrodą i środowiskiem.

- PROGRAM WYKONAWCZY

Cele ekologiczne do 2011 roku i strategia ich realizacji przedstawione w rozdziałach poprzednich, są bazą dla programu wykonawczego, którego główną część stanowi plan operacyjny na lata 2004 - 2007, tj. plan konkretnych przedsięwzięć (inwestycyjnych i pozainwestycyjnych), które stanowią przedsięwzięcia priorytetowe i przewidziano je do realizacji na terenie gminy.

Podstawą sformułowania przedsięwzięć planowanych do realizacji w okresie 2004 – 2007 były priorytety ekologiczne gminy wyróżnione w części dotyczącej polityki ekologicznej. Poszczególne przedsięwzięcia zostały przedstawione w tabelach, z podziałem na dziedziny środowiska, dla poszczególnych przedsięwzięć podano instytucje realizujące i współpracujące, koszty, terminy realizacji, źródła finansowania i rodzaj zadania.

Należy zaznaczyć, że wiele przedsięwzięć proponowanych w ramach jednego zagadnienia wpisuje się także w inne zagadnienia. Wynika to z faktu, że poszczególne elementy środowiska i uciążliwości środowiskowe są ze sobą powiązane i poprawa jakości lub ochrona jednego z nich często skutkuje poprawą lub ochroną pozostałych.

- Plan operacyjny na lata 2004 – 2007

W formułowaniu planu operacyjnego, a więc listy przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2004 –2007, uwzględniono kryteria wyboru przedstawione poniżej. Zgodnie z wytycznymi wojewódzkimi dla powiatów i gmin na liście zadań znalazły się przede wszystkim przedsięwzięcia znaczące dla ochrony środowiska szczebla gminnego. Zadania zebrano w formie harmonogramu rzeczowo-finansowego na podstawie poniższych kryteriów:

- zadania wynikające z obowiązku ustawowego,

- zadania wskazane w "Programie ochrony środowiska województwa opolskiego na lata 2003 -2010" dla gmin,

- zadania wskazane w "Programie ochrony środowiska dla powiatu kluczborskiego na lata 2004 -2011",

- zadania ujęte w „Wieloletnim Planie Inwestycyjnym gminy Wołczyn na lata 2004-2009”,

- działania ujęte w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wołczyn z 1996r.,.

- zadania przewidziane do realizacji w najbliższych czterech latach dla jednostek organizacyjnych gminy oraz innych podmiotów/organizacji dofinansowywanych przez gminę,

- zadania zgłoszone przez zakłady i gospodarstwa rolne.

W niniejszym planie operacyjnym zamieszczono głównie zadania własne gminy tj. zadania związane z ochroną środowiska i racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych, które są finansowane w całości lub w części ze środków budżetowych i pozabudżetowych będących w dyspozycji gminy. Zostały one wymienione w takim stopniu szczegółowości, jaki był dostępny na dzień konstrukcji harmonogramu.

Należy podkreślić, że zaproponowana lista przedsięwzięć nie zamyka możliwości realizowania innych zadań, także charakteryzujących się mniejszą skalą, o mniejszym ekologicznym efekcie. Oznacza to możliwość uzyskania dofinansowania przedsięwzięć nie wymienionych imiennie w planie operacyjnym, o ile dane przedsięwzięcie będzie się mieściło w założonych do realizacji celach średniookresowych dla gminy Wołczyn. Jednakże dodatkowe zadania powinny zostać wpisane do niniejszego harmonogramu finansowo-rzeczowego w momencie aktualizacji Programu (I kw. 2006r.).

Proponowane przedsięwzięcia ujęto w tabeli dzieląc ją na działy:

Ochrona przyrody i krajobrazu, w tym rozwój turystyki i rekreacji

Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych

Ochrona powierzchni ziemi i gleb

Ochrona powietrza atmosferycznego, w tym wzrost wykorzystania energii odnawialnej i energooszczędność

Ochrona przed hałasem

Edukacja ekologiczna i udostępnianie informacji o środowisku

Planowanie przestrzenne i strategiczne jako podstawowe narzędzia zrównoważonego rozwoju

Monitoring i zarządzanie programem ochrony środowiska

Przedsięwzięcia w zakresie gospodarowania odpadami zostały przedstawione w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami.

- Koszty realizacji programu

  - Szacunek kosztów na lata 2004-2007

Kalkulacja kosztów realizacji Programu dotyczy okresu najbliższych 4 lat t.j. sporządzono ją na lata 2004-2007 na podstawie danych ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym przedsięwzięć przewidzianych lub planowanych do realizacji. Kalkulacja kosztów jest w dużej mierze szacunkowa, ponieważ koszty niektórych działań zostały przyjęte według ogólnych założeń i wstępnych kalkulacji. Ponieważ jednak Program ma formułę otwartą można aktualizować i uzupełniać dane dotyczące finansowania poszczególnych przedsięwzięć. Nie oszacowano kosztów na lata 2008-2011 ponieważ lista przedsięwzięć i ich koszty są obarczone zbyt dużym błędem i stają się mało przydatne dla określenia tak odległych potrzeb finansowych gminy.

Tabela 49. Szacunkowe, sumaryczne koszty realizacji Programu na lata 2004-2007 dla zadań własnych

| L.p. | Dziedzina | Koszty ogółem [PLN] | Koszty własne [PLN] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ochrona przyrody i krajobrazu, w tym rozwój turystyki i rekreacji | 319 536 | 162 999 |
| 2. | Ochrona wód podziemnych i powierzchniowych | 12 851 749 | 2 146 269 |
| 3. | Ochrona powierzchni ziemi i gleb | 1 500 | 1 500 |
| 4. | Ochrona powietrza, w tym w energia odnawialna i energooszczędność | 1 697 597 | 1 035 792 |
| 5. | Ochrona przed hałasem | w ramach innych działań |
| 6. | Gospodarka odpadami | Koszty ujęte w Planie gospodarki odpadami |
| 7. | Edukacja ekologiczna i dostęp do informacji o środowisku | 12 000 | 12 000 |
| 8. | Planowanie przestrzenne i strategiczne | 100 000 | 100 000 |
| 9. | Monitoring i zarządzanie programem ochrony środowiska | 10 000 | 10 000 |
| SUMA | 14 992 382 | 3 468 560 |

Największe koszty generują działania dotyczące ochrony wód, związane przede wszystkim z planowaną kanalizacją gminy i modernizacją oczyszczalni ścieków oraz działania dotyczące ochrony powietrza, co jest związane głównie z planowanymi budowami lub remontami dróg gminnych i ulic. Znaczące koszty będą także wynikiem realizacji planów dotyczących ochrony przyrody i krajobrazu, a w tym wykorzystania walorów przyrodniczych do rozwoju turystyki i rekreacji (ok. 163 tys. zł środki własne). Przy działaniach z tej dziedziny możliwe jest pozyskanie znaczących środków UE (do 80%). Najmniejsze koszty przewidziano dla dziedziny ochrona powierzchni ziemi i gleb, ponieważ są to głównie działania szczegółowo rozpisane w ramach planu gospodarki odpadami. Ogółem na lata 2004 – 2007 planuje się zadania na łączny koszt 14,9 mln zł, w tym środki własne stanowić będą ok. 23,1%.

  - Możliwości finansowania programu

Dla gminy dostępnymi sposobami finansowania inwestycji są:

- środki własne,

- kredyty i pożyczki udzielane w bankach komercyjnych,

- kredyty i pożyczki o oprocentowaniu preferencyjnym udzielane przez instytucje wspierające rozwój gmin i powiatów,

- dotacje państwowe z funduszy krajowych i zagranicznych.

Osiągane przez Polskę coraz lepsze wyniki w ochronie środowiska są w dużej mierze efektem funkcjonującego systemu finansowania przedsięwzięć proekologicznych. Podstawę tego systemu stanowią przede wszystkim instytucjonalne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W ramach naszego członkostwa w Unii Europejskiej podstawowe znaczenie nabierają Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności (możliwość większego niż dotychczas wykorzystania środków strukturalnych i Funduszu Spójności, w szczególności w inwestycjach związanych z infrastrukturą techniczną, rozwojem obszarów wiejskich, rekultywacją terenów oraz turystyką i edukacją ekologiczną). Fundacje i programy pomocowe udzielają bezzwrotnej pomocy finansowej w różnych formach. Są to między innymi: pomoc finansowa na zadania inwestycyjne lub projekty, pomoc konsultingowa oraz pomoc szkoleniowa. Dostępne na rynku formy finansowania inwestycji ekologicznych dzieli się na:

- kredyty, pożyczki, obligacje, leasing,

- udziały kapitałowe – akcje i udziały w spółkach,

- dotacje.

W polityce finansowej wielu gmin i powiatów zauważa się dużą ostrożność budżetową, wyrażającą się niewykorzystaniem możliwości realizacji zadań ze źródeł zewnętrznych. Rachunek ekonomiczny wykazuje jednak, iż w naszych warunkach efektywność prowadzenia inwestycji wymaga nie tylko angażowania wysokich środków własnych, ale także aktywnej polityki pozyskiwania alternatywnych źródeł finansowania. Z poniższych zestawień wynika, że realizacja kosztownych inwestycji w gminie jest możliwa jedynie przy pozyskaniu pomocy finansowej z zewnątrz. Przy założonym koszcie budowy kanalizacji czy dróg, gmina wykorzystując jedynie własne dochody, realizowałaby inwestycje przez wiele lat. Sytuacja budżetowa gminy Wołczyn odzwierciedla uwarunkowania lokalne. Duża ilość użytków rolnych i lasów, a mała większych zakładów pracy, pomimo istnienia miasta powoduje niskie wpływy do budżetu z tytułu podatków lokalnych. Budżet gminy Wołczyn nie jest duży. W ciągu ostatnich lat oscyluje na poziomie ok. 19-20 mln zł. Zadłużenie gminy w porównaniu do dochodów wynosi ok. 40%. W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie źródeł dochodów i wydatków gminy Wołczyn w latach 2003 – 2004.

Tabela 50. Źródła dochodów i wydatków gminy Wołczyn w latach 2003 – 2004.

| Wyszczególnienie | 2003 | Plan 2004 |
| --- | --- | --- |
| DOCHODY | 19 026 995 | 20 770 662 |
| Własne | 7 934 729 | 6 667 490 |
| Udział w podatkach stanowiących dochód państwa | 1 593 625 | 2 006 666 |
| Subwencje | 7 678 609 | 8 838 033 |
| Dotacje | 1 820 032 | 3 258 437 |
| PRZYCHODY | 1 962 432 | 1 299 242 |
| w tym kredyt/pożyczka | 900 000 | 675 487 |
| w tym wolne środki | 1 062 243 | 623 755 |
| Inne rozliczenia krajowe | - | - |
| WYDATKI | 20 409 427 | 21 107 404 |
| Wydatki bieżące | 17 194 556 | 17 225 004 |
| w tym na obsługę długu | 537 511 | 555 000 |
| Wydatki majątkowe | 3 214 871 | 3 882 400 |
| WYNIK | 580 000 | 962 500 |

Źródło: dane z Urzędu Miasta i Gminy w Wołczynie

Głównym źródłem finansowania wydatków na ochronę środowiska, oprócz środków z budżetu gminy jest Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który w ostatnich latach posiadał wysokie dochody.

Tabela 51. Wykonanie GFOŚiGW w latach 2002-2003 i plan na rok 2004

| Wyszczególnienie | 2002 | 2003 | Plan 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| DOCHODY |  |  |  |
| Stan funduszu na początek okresu | 319 278 | 443 363 | 256 715 |
| Przychody GFOŚiGW | 273 792 | 97 172 | 90 000 |
| WYDATKI | 149 782 | 283 829 | 346 715 |
| Stan funduszu na koniec okresu | 443 288 | 256 715 | 0 |

Źródło: dane z Urzędu Miasta w Wołczynie

Wydatki poniesione na ochronę środowiska i gospodarkę komunalną w gminie w roku 2002 wyniosły ok.1,9% budżetu gminy [Rocznik ..., 2003].

- Zarządzanie programem ochrony środowiska

Istotne w procesie wdrażania programu jest właściwe wykorzystanie rozwiązań o charakterze organizacyjnym, uwzględniających zasady zrównoważonego rozwoju. Stąd wynika potrzeba sformułowania w niniejszym "Programie..." zasad zarządzania programem i środowiskiem. Zarządzanie środowiskiem - również w kontekście integracji z Unią Europejską - nie jest wyłączną domeną służb ochrony środowiska. W procesie wdrażania programu ochrony środowiska powinni uczestniczyć przedstawiciele różnych branż i gałęzi gospodarki oraz sfery życia społecznego, a ich działania powinny być zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Do instrumentów wspomagających realizację programu ochrony środowiska, należą tzw. instrumenty polityki ekologicznej, zasady zarządzania środowiskiem, wynikające z zakresu kompetencyjnego administracji samorządowej szczebla gminnego. W zarządzaniu środowiskiem szczególną rolę pełni „Program ochrony środowiska”, który, z punktu widzenia władz gminy, może być postrzegany jako instrument koordynacji działań na rzecz ochrony środowiska oraz intensyfikacji współpracy różnych instytucji/organizacji, opartej o dobrowolne porozumienia na rzecz efektywnego wdrażania niniejszego Programu. Dlatego celowe jest przedstawienie procedury wdrażania „Programu...”, aby właściwe służby samorządu gminnego miały czytelny obraz terminów i zakresów weryfikacji poszczególnych elementów programu oraz jasne określenie zasad współpracy poszczególnych grup zadaniowych w realizacji programu.

3.1. Narzędzia i instrumenty realizacji programu

Instrumentarium służące realizacji polityki ochrony środowiska wynika z szeregu ustaw, wśród których najważniejsze to: prawo ochrony środowiska, prawo wodne, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie przyrody, o odpadach, prawo geologiczne i górnicze, prawo budowlane.

Wśród instrumentów zarządzania ochroną środowiska można wyróżnić instrumenty o charakterze politycznym (np. Polityka Ekologiczna Państwa, wojewódzkie/powiatowe i gminne programy ochrony środowiska), instrumenty prawno - administracyjne oraz instrumenty o charakterze horyzontalnym (systemy zintegrowanego zarządzania środowiskiem, monitoring środowiska, system statystyki, społeczna partycypacja, działania edukacyjne, narzędzia polityki technicznej i naukowej, konwencje, umowy i porozumienia międzynarodowe). Tradycyjny podział instrumentów zarządzania środowiskiem wyróżnia instrumenty o charakterze prawnym, finansowym, społecznym i organizacyjnym.

3.1.1. Instrumenty prawne

Polskie prawo uwzględnia konieczność zrównoważonego rozwoju łączącego rozwój gospodarczy z ochroną i racjonalnym wykorzystaniem zasobów przyrody. Najistotniejsze przepisy prawne w tym względzie to:

- ustawa z 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska [Dz.U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami] wraz z przepisami wykonawczymi,

- ustawa z dnia 16 kwietnia 1991r. o ochronie przyrody [Dz.U. 2004r. nr 92, poz. 880] wraz z przepisami wykonawczymi,

- ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz.U. nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami] wraz z przepisami wykonawczymi,

- ustawę z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne [Dz. U. nr 115, poz 1229 z późniejszymi zmianami] wraz z przepisami wykonawczymi,

- ustawa z dnia 04 lutego 1994r. Prawo Geologiczne i Górnicze [Dz.U. nr 27, poz. 96 z późniejszymi zmianami] wraz z przepisami wykonawczymi.

Do instrumentów prawnych należą przede wszystkim:

- pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji i energii, w tym pozwolenia zintegrowane,

- decyzje dotyczące korzystania ze środowiska przewidziane ustawowo,

- koncesje geologiczne,

- procedury planowania przestrzennego,

- procedury ocen oddziaływania na środowisko,

- obligatoryjne badania monitoringowe wprowadzone przez regulacje prawne.

3.1.2. Instrumenty ekonomiczno-finansowe

Do instrumentów finansowych należą przede wszystkim: opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, administracyjna kara pieniężna i fundusze celowe.

##### Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska

Opłaty te pełnią funkcje prewencyjne i redystrybucyjne. Funkcja prewencyjna realizowana jest poprzez zachęcanie podmiotów (dotyczy to podmiotów gospodarczych) do wyboru technologii, lokalizacji produkcji, instalowania urządzeń ochronnych oraz oszczędnego korzystania z zasobów naturalnych w sposób najodpowiedniejszy z punktu widzenia ochrony środowiska. Funkcja redystrybucyjna polega na gromadzeniu i przemieszczaniu środków finansowych przeznaczonych na cele ochrony środowiska.

Opłaty pobierane są za:

-	wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,

-	pobór wód i wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,

-	składowanie odpadów,

-	wyłączanie gruntów rolnych i leśnych z produkcji,

- usuwanie drzew i krzewów.

Opłaty trafiają do funduszy celowych (fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz fundusz ochrony gruntów). Pobierają je organy administracji (np. Urząd Marszałkowski, organ gminy) lub, jak w przypadku gruntów rolnych i leśnych, wnoszone są bezpośrednio do funduszu celowego. Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty (według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce) i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego.

Osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami ponoszą opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie, w jakim to korzystanie wymaga pozwolenia na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska oraz pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód w rozumieniu przepisów ustawy Prawo wodne. Należy także wspomnieć, że podobne opłaty pobiera się na podstawie przepisów prawa górniczego i geologicznego za działalność koncesjonowaną.

Administracyjne kary pieniężne

Kary pieniężne nie są sensu stricte środkiem ekonomicznym, są raczej związane z instytucją odpowiedzialności prawnej. Spełniają jednak funkcje podobne do opłat. Kary pobiera się w tych samych sytuacjach, co opłaty, lecz za działania niezgodne z prawem. W odniesieniu do wód, powietrza, odpadów i hałasu, karę wymierza wojewódzki inspektor ochrony środowiska, a w odniesieniu do drzew i krzewów - organ gminy. Stawki kar zwykle są kilkakrotnie wyższe niż opłaty i trafiają do funduszy celowych. Ustawa POŚ przewiduje możliwość odraczania, zmniejszania lub umarzania administracyjnych kar pieniężnych.

##### Fundusze celowe

Jak powiedziano wyżej, opłaty i kary zasilają fundusze celowe. Dla gminy Wołczyn istotne znaczenie mają fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej: NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Opolu, PFOŚiGW w Kluczborku oraz Fundusz Gminny. Dochody funduszy mają charakter funduszy celowych i gromadzone są na wyodrębnionych rachunkach bankowych, a zasilane są przez:

- wpływy z opłat za składowanie odpadów i kar związanych z niewłaściwym ich składowaniem,

- wpływy z pozostałych opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, ponadto wpływy z kar za naruszenie warunków korzystania ze środowiska,

- wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

- dobrowolne wpłaty, zapisy i darowizny osób fizycznych i prawnych, zakładów pracy, a także świadczenia rzeczowe i środki pochodzące z fundacji.

3.1.3. Instrumenty społeczne

Instrumenty społeczne wspomagają realizację programu ochrony środowiska. Zagadnienie to wiąże się z realizacją zasady współdziałania, której służą uzgodnienia i usprawnienia instytucjonalne. Instrumenty społeczne są to narzędzia dla usprawniania współpracy i budowania partnerstwa, tzw. „uczenie się poprzez działanie”.

Wśród nich istnieje podział na dwie kategorie wewnętrzne: pierwsza dotyczy działań samorządów, a narzędziami są przede wszystkim działania edukacyjne, druga polega na budowaniu powiązań między władzami samorządowymi a społeczeństwem, gdzie podstawą jest komunikacja społeczna: systemy konsultacji i debat publicznych oraz wprowadzanie mechanizmów tzw. budowania świadomości (kampanie edukacyjne).

Działania edukacyjne realizowane są w różnych formach i na różnych poziomach, począwszy od szkół wszystkich stopni a skończywszy na tematycznych szkoleniach adresowanych do poszczególnych grup zawodowych i organizacji. Działalność ta prowadzona jest od wielu lat, lecz ciągle wymaga dalszego poszerzania sposobów aktywizacji społeczeństwa oraz szkolenia coraz to innych grup zawodowych i społecznych. Edukacja ekologiczna została szerzej omówiona w poprzednich rozdziałach.

Czynnikami decydującymi o sukcesie realizowanej edukacji ekologicznej są rzetelna informacja o stanie środowiska i działaniach na rzecz jego ochrony oraz umiejętność komunikowania się ze społeczeństwem. Komunikacja społeczna coraz częściej nabiera form zinstytucjonalizowanych. Z jednej strony jest to tworzenie biur komunikacji społecznej w urzędach, z drugiej strony - podpisywanie formalnych deklaracji współpracy z organizacjami społecznymi i wspieranie ich działań poprzez np. wprowadzanie przedstawicieli organizacji do różnego rodzaju ciał opiniodawczo-doradczych, organizowanie regularnych spotkań z organizacjami, itp.

W nowym podziale kompetencji ustawodawca nakłada na instytucje rządowe i samorządowe obowiązek wzajemnego informowania się i uzgadniania. Obowiązek ten dotyczy w pierwszej kolejności wymiany informacji między przedstawicielami różnych szczebli samorządu i rządowych organizacji ochrony środowiska.

Ustawa - Prawo ochrony środowiska [Dz.U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami] nie przewiduje żadnych ograniczeń w korzystaniu z prawa dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie, a dostęp do informacji nie jest uzależniony od uczestnictwa w żadnym konkretnym postępowaniu i posiadania jakiegokolwiek interesu w sprawie.

Najważniejszym zadaniem, dla administracji rządowej i samorządów, który pozwoli na pełną realizację ustaleń powyższej ustawy, jest rozwój sprawnego systemu udostępniania i upowszechniania informacji. Konieczne będzie stworzenie komputerowych baz danych o środowisku także na szczeblu gminnym.

Szeroko pojęta komunikacja może służyć:

- wymianie informacji roboczej z innymi osobami pracującymi nad tym samym tematem,

- wspieraniu procesu, np. przekazywaniu określonych informacji politykom, sponsorom czy decydentom,

- wciąganiu stron do współpracy, np. budowaniu zainteresowania dzięki rzetelnej i ciekawie podanej informacji, wymiana zdań z osobami o postawie (początkowo) krytycznej, wyjaśnianie stanowisk,

- zapobieganiu zakłóceniom procesu (np. blokowaniu realizacji) poprzez wciągnięcie wszystkich zainteresowanych stron "otwartego planowania" w proces opracowywania strategii/programu,

- promocji strategii/programu (m.in. promocja sukcesu).

Wciągnięcie potencjalnych oponentów w szukanie rozwiązań we wczesnym stadium procesu planowania znacznie zmniejsza ryzyko odwołań i protestów w fazie realizacji, gdy każdy dzień zwłoki jest znacznie droższy, a odwołania na drodze sądowej powodują zwłokę trudną do oszacowania. Profesjonalna wymiana informacji to okazja do zaprezentowania pozytywnej postawy grupy zarządzającej procesem, a otwartość w komunikacji wskazuje na mocną pozycję tego, kto ją prowadzi.

Wymiana informacji działa jak system "wczesnego ostrzegania" i zmniejsza ryzyko wystąpienia nieoczekiwanych zakłóceń, o których nie dowiemy się na czas, gdy poszczególne strony będą milczeć. Intensywna wymiana informacji, wciąganie do dyskusji sprzymierzeńców i oponentów, organizowanie akcji informacyjnych, itp. opóźnia wprawdzie działania w początkach procesu, ale w ostatecznym rozrachunku chroni przed opóźnieniami i nieoczekiwanymi problemami w fazie realizacji projektu.

Współdziałanie jest niezbędnym instrumentem w przypadku konieczności uczestniczenia kilku podmiotów w finansowaniu przedsięwzięcia objętego programem ochrony środowiska. Jest to jednocześnie najlepszy przykład partnerstwa, także publiczno-prywatnego w celu np. wykonania tzw. montażu finansowego. Uczestnictwo prywatnych właścicieli działek (np. w przypadku budowy systemu kanalizacji) wymaga zastosowania rozwiązań prawnych umożliwiających uczestnictwo grupy prywatnych podmiotów fizycznych jako partnera dla innych podmiotów prawnych.

Takie rozwiązania w postaci np. utworzenia komitetu budowy, mogą także umożliwić formalne przekazywanie dofinansowania grupie prywatnych właścicieli ze strony podmiotu dysponującego środkami na realizację przedsięwzięcia np. w rodzaju przydomowych oczyszczalni ścieków. Podobne rozwiązanie może być przyjęte w przypadku wspomagania przedsięwzięć związanych ze zmianą nośnika energii w systemach ogrzewania w domach mieszkalnych.

Współdziałanie w ramach gospodarki wodno-ściekowej czy gospodarki odpadami będzie polegało na uzgodnieniach dotyczących finansowania i organizacji działań w tym zakresie. Szczególnie istotne będzie działanie w porozumieniu w przypadku współfinansowania przedsięwzięć oraz korzystania z funduszy UE.

Stosowne porozumienia (być może o charakterze stowarzyszenia) należy poczynić wcześniej z uwagi na wymagania proceduralne w przypadku aplikacji o fundusze w UE. Korzystne uzupełnienie stanu obecnego w zakresie efektywnego zarządzania środowiskiem powinno stanowić komplementarne podejście bazujące na współpracy, z zaangażowaniem "grup zadaniowych/docelowych".

Kooperatywne kształtowanie polityki ochrony środowiska jest efektywniejsze dla np. zrównoważonego rozwoju przemysłu, niż tradycyjne regulacje nakazowo-kontrolne. Wynika to z lepszego wykorzystania potencjału zaangażowanej tu strony przemysłowej.

3.1.4. Instrumenty organizacyjno-planistyczne

Na poziomie gminnym instrumentami organizacyjno-planistycznymi są przede wszystkim:

- wieloletni plan inwestycyjny i strategia rozwoju gminy,

- gminny program ochrony środowiska,

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Dotychczasowy rozwój teorii i praktyki zarządzania ekologicznego wskazuje, że system zarządzania realizujący cele ekologiczne powinien opierać działania na następujących zasadach: zanieczyszczający płaci, użytkownik płaci, przezorności, współodpowiedzialności, pomocniczości. Są to zasady powszechnie już akceptowane i stosowane w wielu krajach. Jednocześnie z istoty koncepcji zrównoważonego rozwoju wynikają tzw. złote reguły zarządzania ekologicznego:

- nieodnawialne zasoby środowiska powinny być wykorzystywane w takim zakresie, w jakim istnieje możliwość ich substytucyjnego kompensowania zasobami odnawialnymi,

- odnawialne zasoby środowiska powinny być wykorzystywane tylko w zakresie nie przekraczającym stopnia ich odnawialności,

- chłonność środowiska nie powinna być w żadnym zakresie przekroczona,

- różnorodność biologiczna środowiska nie powinna maleć.

Instytucje działające w ramach administracji odpowiedzialnych za wykonywanie i egzekwowanie prawa mają głównie na celu zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska przez:

- racjonalne planowanie przestrzenne,

- kontrolowanie gospodarczego korzystania ze środowiska,

- porządkowanie działalności związanej z gospodarczym korzystaniem ze środowiska.

Przepisy przewidują tworzenie na wszystkich szczeblach administracji rozbudowanego systemu dokumentów planistycznych wytyczających generalne kierunki polityki rozwoju w kontekście ochrony środowiska i zagospodarowania przestrzennego. Zarządy województw, powiatów i wójtowie gmin sporządzają programy ochrony środowiska w celu realizacji polityki ekologicznej państwa. Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego sporządza się na wszystkich szczeblach, ale nie wszystkie mają jednakową moc prawną i rolę w całym systemie.

Z punktu widzenia prawnego najmocniejszą pozycję w omawianej strukturze ma gmina, gdyż tylko miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, uchwalane przez radę gminy, mają rangę obowiązującego powszechnie przepisu prawa. Oznacza to w uproszczeniu, że wszelkie programy, plany i strategie formułowane na różnych szczeblach mają tylko wtedy szansę realizacji, jeśli znajdą odzwierciedlenie w konkretnym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

3.2. Główne działania wdrażania Programu w gminie

Główne działania wdrażania Programu w gminie Wołczyn przedstawiono w formie tabelarycznej:

Tabela 52. Główne działania wdrażania Programu

| L.p. | Działania | Jednostka odpowiedzialna i współpracująca |
| --- | --- | --- |
| Wdrażanie Programu |
| 1. | Wyznaczenie koordynatora | Burmistrz Jednostki wdrażające Program |
| 2. | Ocena wykonania Programu i przygotowanie raportu dla Rady Miasta (na koniec 2005r. i 2007r.) |  |
| 3. | Weryfikacja i aktualizacja Programu: - aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego (I kw. 2006r.) - aktualizacja celów i kierunków działań (I poł. 2008r.) (Opracowanie nowego Programu na lata 2008-2011) |  |
| 4. | Wspieranie finansowe instytucji, organizacji, prywatnych właścicieli wdrażających Program | Gmina poprzez: GFOŚiGW Fundusze celowe Fundusze UE WFOŚiGW |
| Monitoring środowiska i wdrażania programu |
| 5. | Prowadzenie bazy danych stanu środowiska na terenie gminy | Gmina |
| 6. | Stały monitoring realizacji Programu | Gmina |
| Edukacja ekologiczna |
| 7. | Rozwój różnych form edukacji ekologicznej propagujących program oraz jego działania i cele, w szczególności zrealizowane | Gmina Jednostki organizacyjne Organizacje pozarządowe |

Harmonogram wdrażania Programu przedstawia poniża tabela:

Tabela 53. Harmonogram wdrażania Programu ochrony środowiska dla gminy Wołczyn

| Zadania/ rok | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Monitoring wdrażania Programu |
| Monitoring stanu środowiska |  |  |  |  |  |
| Monitoring polityki środowiskowej w gminie |
| - Mierniki efektywności Programu |  | IV kw. |  | IV kw. |  |
| - Ocena realizacji listy przedsięwzięć |  | IV kw. |  | IV kw. |  |
| - Raporty z realizacji Programu |  | IV kw. |  | IV kw. |  |
| - Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska |  |  | I kw. |  | I poł. Nowy Program |

3.3. Struktura zarządzania programem

Podstawową zasadą realizacji programu ochrony środowiska powinna być zasada wykonywania zadań przez poszczególne jednostki włączone w zagadnienia ochrony środowiska, świadome istnienia programu i swojego uczestnictwa w nim. Szansę na skuteczne wdrożenie Programu daje dobra organizacja zarządzania nim. Z punktu widzenia pełnionej roli w realizacji Programu można wyodrębnić cztery grupy podmiotów uczestniczących w nim. Są to:

- podmioty uczestniczące w organizacji i zarządzaniu programem,

- podmioty realizujące zadania programu, w tym instytucje finansujące,

- podmioty kontrolujące przebieg realizacji i efekty programu,

- społeczność gminy jako główny podmiot odbierający wyniki działań programu.

Rys.2. Schemat zarządzania programem ochrony środowiska

Główna odpowiedzialność za realizację Programu spoczywa na Burmistrzu, który składa Radzie Miasta raporty z wykonania Programu. Burmistrz współdziała z organami administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego oraz samorządem powiatowym, które dysponują instrumentarium wynikającym z ich kompetencji.

Wojewoda (oraz podległe mu służby zespolone) dysponuje instrumentarium prawnym umożliwiającym reglamentowanie korzystania ze środowiska. Natomiast w dyspozycji Zarządu Województwa znajdują się instrumenty finansowe na realizację zadań programu (poprzez WFOŚiGW w Opolu). Ponadto Zarząd Województwa współdziała z instytucjami administracji specjalnej, w dyspozycji, których znajdują się instrumenty kontroli i monitoringu. Instytucje te kontrolują respektowanie prawa, prowadzą monitoring stanu środowiska (WIOŚ), prowadzą monitoring wód (RZGW).

Wypracowane procedury i strategie powinny po ustaleniu i weryfikacji stać się rutyną i podstawą zinstytucjonalizowanej współpracy pomiędzy partnerami różnych szczebli decyzyjnych i środowisk odpowiedzialnych za ostateczny wizerunek obszaru. Następuje uporządkowanie i uczytelnienie samego procesu planowania i zarządzania, pewne działania stając się rutyną, powodują samoistne powtarzanie się dobrych rozwiązań wytwarzając mechanizmy samoregulacji.

Jak już wspomniano wcześniej, odbiorcą Programu są mieszkańcy gminy, którzy subiektywnie oceniają efekty wdrożonych przedsięwzięć. Ocenę taką można uzyskać poprzez wprowadzenie odpowiednich mierników świadomości społecznej, co opisano w dalszej części dokumentu.

3.4. Sprawozdawczość z realizacji programu

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska [Dz.U. nr 62, poz.627 z późniejszymi zmianami] z wykonania programu Burmistrz sporządza, co 2 lata raporty, które przedstawia radzie miejskiej. Dla niniejszego Programu raport powinien być sporządzony na koniec 2005r. i na koniec 2007r.

3.5. Monitorowanie i ocena realizacji programu

Wymagane ustawą raporty, sporządzane, co 2 lata przez Burmistrza mają na celu kontrolę i ocenę stopnia realizacji zadań i założonych celów. Będą się one opierać na określonym w niniejszym rozdziale zakresie i wskaźnikach powszechnie dostępnych w systemie monitoringu środowiska i danych urzędu statystycznego.

Monitoring środowiska

Jest podstawą do oceny polityki ekologicznej gminy, ponieważ dysponuje danymi liczbowymi umożliwiającymi niezbędne porównania między stanem obecnym, a przyszłym. Mierniki efektów ekologicznych są w znacznym stopniu dostępne jako wielkości mierzone w ramach istniejących systemów kontroli i monitoringu. Pomiary w województwie opolskim wykonywane są przede wszystkim w ramach działalności WSSE i WIOŚ. Dane te oraz inne dane statystyczne dotyczące ochrony środowiska publikowane są w dwóch podstawowych opracowaniach:

- „Stan środowiska w województwie opolskim w roku ...” IOŚ WIOŚ, Opole

- „Rocznik statystyczny województwa opolskiego” WUS, Opole.

Ponadto pewne dane znajdują się w posiadaniu Urzędu Miasta i Gminy w Wołczynie, Starostwie kluczborskim oraz Urzędzie marszałkowskim (Wojewódzki Bank Zanieczyszczeń Środowiska).

Zakres monitoringu i wskaźniki wdrażania Programu

W celu spełnienia wymagań zapisanych w ustawie Prawo ochrony środowiska dotyczących raportowania należy zdefiniować zakres i sposób oceny realizacji Programu.

Najważniejsze zadania w toku realizacji Programu to:

- wyznaczenie przez Burmistrza koordynatora wdrażania Programu, który będzie na bieżąco śledził postęp w zakresie wdrażania poszczególnych zadań i realizacji celów, a na tej podstawie, co dwa lata będzie przygotowywał raport z wykonania programu (na koniec roku 2005 i 2007),

- weryfikacja i aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego zadań (na początek 2006 roku) – zadanie koordynatora Programu,

- sporządzenie nowego Programu na podstawie zaktualizowanych celów i kierunków działań (początek 2008 roku).

Zakres monitoringu wdrażania Programu powinien obejmować:

- ocenę i zakres wykonania zadań ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

- ocenę i stopień wykonania działań realizujących główne cele na lata 2004-2007,

- stopień realizacji przyjętych celów średniookresowych (do roku 2011),

- rozbieżności między przyjętymi celami, działaniami i zadaniami, a stopniem ich wykonania,

- przyczyny nie wykonania założonych zadań, działań i celów.

Monitoring i ocena realizacji Programu będzie zadaniem wyznaczonego koordynatora. Podstawą właściwego systemu oceny realizacji Programu jest dobry system sprawozdawczości oparty na odpowiednio dobranych wskaźnikach stanu środowiska. Przy określaniu wskaźników przyjęto, z pewnymi wyjątkami, jako wyjściowy 2003 rok – dane statystyczne dostępne przy opracowywaniu Programu pochodzą z tego roku. Przy ocenie Programu na koniec 2005 roku i 2007 będą dostępne dane statystyczne z roku 2004 i 2006, więc lata te przyjęto dla kontroli wskaźników.

Poniższa tabela zawiera przykładowe wskaźniki mówiące o stopniu realizacji Programu. Lista ta nie jest ostateczna, może być weryfikowana w trakcie realizacji Programu, a także powinna być zweryfikowana przy aktualizacji i sporządzaniu nowego Programu za 4 lata.

Tabela 54. Wybrane wskaźniki realizacji Programu (zrównoważonego rozwoju gminy)

| Wskaźniki zrównoważonego rozwoju gminy | 2003 | 2004 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zużycie wody do celów konsumpcyjnych na 1 mieszkańca [m3/m/rok] | 29,4 |  |  |
| Ilość ścieków komunalnych wytwarzanych w gminie na 1 mieszkańca [m3/m/rok] | 16,6 |  |  |
| Przepustowość oczyszczalni ścieków [m3/dobę] | 2140 |  |  |
| Długość sieci kanalizacyjnej [km] | 12,1 |  |  |
| Liczba przyłączy kanalizacyjnych [szt.] | 439 |  |  |
| Instalacje wykorzystujące energię odnawialną [szt.] | b.d. |  |  |
| Liczba grupowych ujęć wody [szt] | 4 |  |  |
| Długość sieci wodociągowej [km] | 149,3 |  |  |
| Liczba szamb [szt.] | b.d |  |  |
| Liczba przyzagrodowych oczyszczalni ścieków [szt.] | b.d |  |  |
| Liczba przyłączy wodociągowych [szt.] | 1520 |  |  |
| % zwodociągowania gminy | 99 |  |  |
| Powierzchnia zrekultywowanych terenów [ha] | - |  |  |
| Obszary cenne przyrodniczo prawnie chronione [ha] | ok. 25% |  |  |
| Liczba posadzonych drzew [szt.] | 400 |  |  |
| Liczba wyciętych drzew [szt.] | 350 |  |  |
| Zalesienia [ha] | b.d |  |  |
| Lesistość [%] | 28,6 |  |  |
| Udział wydatków w budżecie na gospodarkę komunalną, ochronę środowiska [%] | 1,9 |  |  |
| Długość dróg krajowych i powiatowych, o stwierdzonym przekroczeniu dopuszczalnych poziomów natężenia hałasu [km] | b.d |  |  |
| Długość linii kolejowych, o stwierdzonym przekroczeniu dopuszczalnych poziomów natężenia hałasu [km] | b.d |  |  |
| Ekologiczne gospodarstwa rolne posiadające certyfikat | b.d |  |  |

Materiały wyjściowe i literatura

Anioł-Kwiatkowska J., Dajdok Z., 1993, Roślinność wschodniego krańca Równiny Oleśnickiej. I. Naturalne, półnaturalne i antropogeniczne zbiorowiska roślinne, Prace Botaniczne LV, Uniwersytet Wrocławski.

Diagnoza stanu środowiska naturalnego w województwie opolskim, 2003, Załącznik nr 1 do Programu Ochrony Środowiska dla województwa opolskiego na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2010, Urząd Marszałkowski w Opolu.

Dyrektywa Rady Europejskiej 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory.

IUCN. 1994. IUCN Red List Categories. As Approved by the 40th Meeting of the IUCN Council. IUCN Gland, Switzerland. ss. 22.

Kleczkowski A.S. i inni, 1990, Mapa obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w Polsce wymagających szczególnej ochrony 1: 500  000.  Prace CPBP 04.10.09. Objaśnienia tekstowe do mapy. IHiGI AGH Kraków.

Kołaczkowski M., 1989, Obszary zasilania wodonośnych poziomów użytkowych na terenie województwa opolskiego.

Kryza J., Różkowski A. - Główne zbiorniki wód podziemnych SW Polski. Mat. VIII Symp. Strategia ochrony głównych zbiorników wód podziemnych w Polsce. Częstochowa, 1989.

Matuszkiewicz W. 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN, Warszawa. ss. 298.

Parusel J. B., Wika S., Bula R. (red.) 1996. Czerwona lista roślin naczyniowych Górnego Śląska. Raporty Opinie1: 8-42.

Pazdan W. – “Raport z inwentaryzacji emisji CORINAIR’ 90”. Opole, 1995 r.

Plan Ochrony Stobrawskiego Parku Krajobrazowego (projekt), 2004, maszynopis.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego, Biuro Planowania Przestrzennego w Opolu. Opole, 2002 r.

Program ochrony środowiska i gospodarki wodno – ściekowej w województwie opolskim do roku 2010, Opole, 1987 r.

Program ochrony środowiska województwa opolskiego na lata 2003 – 2006 z perspektywą na lata 2007 – 2010, Urząd Marszałkowski Opole, 2003 r.

Program ochrony środowiska dla powiatu kluczborskiego na lata 2004-2007 wraz z perspektywą do roku 2011, 2004..

Rocznik statystyczny województwa opolskiego, 2003, Urząd statystyczny w Opolu.

Stan środowiska w województwie opolskim w 1999 r., Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Opole 2002 r.

Stan środowiska w województwie opolskim w 2000 r., Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Opole 2002 r.

Stan środowiska w województwie opolskim w 2001 r., Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Opole 2002 r.

Stan środowiska w województwie opolskim w 2002 r., opracowanie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Opole 2003 r.

Stan środowiska w województwie opolskim w 2003 r., opracowanie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Opole 2004 r.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wołczyn, 1996.

Wajda, J. Żurek S. (red.). 1995a. Konwencja o ochronie gatunków europejskich dzikich zwierząt i roślin oraz siedlisk naturalnych. W: Konwencje międzynarodowe i uchwały organizacji międzynarodowych., Zeszyt 12: 5-48.  Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa.

Wajda, J. Żurek S. (red.). 1995b. Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem. W: Konwencje międzynarodowe i uchwały organizacji międzynarodowych., Zeszyt 13: 5-48.  Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa.

Warunki przyrodnicze produkcji rolnej. Województwo opolskie, 1987, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wołczyn na lata 2004-2009

Plan rozwoju Lokalnego 2004 -2006, UMiG Wołczyn, 2004.

Zając A, Zając M. (red.) 2001. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. Nakładem Pracowni Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki UJ, Kraków.

Materiały kartograficzne:

Atlas Rzeczypospolitej Polskiej 1: 1 500 000, 1994, Warszawa.

Atlas Śląska Dolnego i Opolskiego. Uniwersytet Wrocławski – Pracowania Atlasu Dolnego Śląska. Wrocław, 1997 r.

Mapa hydrograficzna Polski w skali 1 : 50 000 wraz z objaśnieniami.

Mapa geologiczna Polski w skali 1 : 50 000 wraz z objaśnieniami.

Matuszkiewicz W.(red.), 1991, Potencjalna roślinność naturalna Polski. Mapa 1:300 000, Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania.

Województwo Opolskie. Mapa glebowo – rolnicza w skali 1 : 100 000. IUNIG Puławy, 1987r.

# Text boxes

Jednostki realizujące przedsięwzięcia

Instytucje finansujące

Odbiór społeczny

Instytucje kontrolujące

Samorząd powiatowy

Wojewoda

Samorząd wojewódzki

Zespoły Konsultacyjne

RADA MIASTA

BURMISTRZ

Pełnomocnik ds. Programu

Gmina

Powiat

Kraj,

województwo

Programy sektorowe (plan gospodarki odpadami)

Program ochrony środowiska powiatu kluczborskiego

Strategia rozwoju

powiatu kluczborskiego

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

GMINY WOŁCZYN

Plan rozwoju

lokalnego gminy

Wieloletni Plan Inwestycyjny

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Polityka ekologiczna państwa

Program ochrony środowiska województwa opolskiego

Strategia rozwoju województwa opolskiego

na lata 2000 – 2015

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego